# 高支高密的牛仔面料研发及生产论文_全连燕

全连燕

广东前进牛仔布有限公司

摘要：随着社会经济的不断发挥在那和人们生活水平的不断提升，消费者对服装个性化、差异化风格的不断追求，近年来精致、细腻、有新意的牛仔成衣保持了良好的发展趋势和市场前景，并带动了产业链上游细特高密牛仔织物走俏于面料市常这类面料一般要求原料品质较高，经纱多使用细特精梳棉纱，成为目前牛仔织物的一类热点变化趋势。

关键词：牛仔面料；细支高密；耐磨性；张力；上浆

引言

细支高密牛仔布是牛仔生产过程中难度系数较大的一类产品，生产中必须根据纱线原料特性、产品组织规格、织造及后整理等要求，完善准备工序各关键因素，提高半制品质量，以此才能保证细支高密牛仔布的高效、高质生产；同时，把做好细支高密牛仔布的措施、关键细节推广到常规产品生产，更好地提高产品的整体质量。

1生产技术条件及难点分析

1.1典型品种技术条件

以一款典型品种纯棉靛蓝轻薄牛仔织物品种为例，该品种规格为JC14.6/14.6630/355152，织物组织为二上一下右斜纹。经计算，该品种单位面积质量为162.8g，总经根数达到9600根，预计经向织造缩率为20%，纬向织造缩率为8%，钢筘采用196.9齿/10cm，织物边组织采用二上一下和一上二下踏盘织造，布身每筘3入，布边每筘4入，织物经向紧度为89.0%，纬向紧度为50.1%，总紧度为94.5%，织物内经纬纱之间挤压程度较严重。织造覆盖系数是衡量织造难度的主要指标之一，织造覆盖系数=经密/槡经纱纱支+纬密/槡纬纱纱支，公式中数值均需转换为英制单位。经计算，该品种的织造覆盖系数为39.6，对比基准数值为40，织造难度较大。此外，浆纱覆盖系数是衡量浆纱难度及上浆条件的重要指标。按照单浆槽浆染联合机计算，浆纱覆盖系数=经纱直径×总经根数/压浆辊宽度=0.037槡经纱特数×总经根数/压浆辊宽度，经测算该品种的浆纱覆盖系数达84.7%。一般要求纯棉牛仔织物浆纱覆盖系数不超过75%为宜，可以看出该品种浆纱覆盖系数明显偏高。稳定的原料质量是牛仔织物质量稳定的前提。为保障该品种成功上机，我们加强了对用纱质量的控制。配棉以品质稳定的进口棉为主，并要求原棉成熟度均匀，每批均检测马克隆值，防止马克隆值过低导致的织物表面白星和条花等问题。为保证上染均匀，纺纱时加强了对原棉使用管理和生产过程控制，加大了对成排备包及包台使用的检查，严格执行双圆盘，严禁空仓开车，严查各工序先做先用、固定供应的执行情况，并针对可能出现的操作性纱疵问题，发动全员参与，严格落实各工序把关卡疵工作，稳定棉纱质量。在成纱质量指标方面，我们重点关注强力不匀率、伸长不匀率、十万米纱疵和毛羽，在满足强力指标的前提条件下，尽量采用较低的细纱捻度，以保证良好的织物表面光泽和柔滑手感。

1.2生产难点分析

在该品种的上机过程中，虽然我们进行了层层原料优选，采用了品质较好的棉纱，但针对具体品种特点，经过我们认真的评审和分析，认为仍然存在浆染方面、织造方面和规格适应性方面的生产难点。浆染生产方面。由于存在偏高的浆纱覆盖系数，一是在浆染纱过程中出现经纱重叠的可能性较大，浆膜完整度难以保证，容易出现局部上染不匀、上浆不匀甚至轻浆等问题，提高浆纱耐磨性能的难度较大;二是追求浆纱张力均匀，减少重叠需要较大的浆纱张力，但采用过大的张力将会影响浸浆效果，同时将导致浆纱的伸长率过大，使上浆后的棉纱断裂伸长率受到明显损失，弹性性能下降，浆纱过程中张力均匀与良好上浆效果兼顾的难度较大。织造生产方面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该品种在进口喷气织机上生产，织造车速高，织物紧度大，织造覆盖系数较高，经纱排列紧密，可以预见织造难度较大。一是体现在织造过程中经纱之间以及经纱与停经片、综丝等机件的摩擦较严重，在浆纱效果没有良好保障的前提下，可能造成经纱起毛起球，导致断经增加，影响织机效率;二是由于该品种为二上一下斜纹组织，上机张力在梭口上下两层经纱上的分布有差异，加之织机张力大，停车后经纱容易出现蠕变或塑性变形，导致波纹或稀密路的出现。因此，如果出现过多的停车次数将严重影响坯布下机质量。规格适应性方面，车间配备了ASGA221型整经机、YL-1型浆染联合机和NS100-185型浆染联合机，这些也是各牛仔织物生产企业的通用配置。ASGA221型整经机为国产机型，筒子架形式为矩形，该类型的筒子架设计高度较低，能够摆放筒子纱的层数受到限制，要增加筒子架的装纱容量，只有增加筒子架的排数，但是筒子架排数增多后，其张力差异也就增加。该机型配备的筒子架最大容量为528个，即每轴最多可整528根经纱。YL-1型浆染联合机和NS100-185型浆染联合机的经轴架最大容量均为16个经轴，按照常规工艺流程，可生产品种的最大总经根数为整经筒子架最大容量与浆染联合机经轴架最大容量的乘积，即528×16，共8448根，因此，按照常规工艺，现有设备不具备生产该规格产品的基础条件。

2浆纱工序

2.1浆料的选择和浆纱配方的确定

一般来说，细支高密的牛仔布生产，以高性能的无梭织机为主，高速无梭织机对上浆纱的耐磨性要求很高，上浆后的经纱不但要承受织造过程中机械与纱线间、纱线与纱线间的反复摩擦，同时还要避免在摩擦过程中二次毛羽的产生，针对细支高密的牛仔布的品种特性，浆料的选择必须要有二个条件：浆料的耐磨性要好但手感又不能硬；浆料的粘着力要高但在水洗时又要容易退除。目前，国内许多牛仔布生产厂，在做细支高密牛仔布时，往往以PVA作为上浆法宝，大量使用PVA上浆。但使用PVA上浆后的缺点也难以避免，比如，浆纱干分绞困难，断头高，好轴率低，布机效率低；浆纱手感粗糙，布面容易有吊经、开车痕；下机布面僵硬，洗水困难，手感不软。针对我公司的实际情况，因此在控制浆料成本的前提下，对浆纱品种进行分类，兼顾少用PVA或不用PVA的指导思想，选择合理的浆料，提高浆料对纱线的粘附性，降低纱线的毛羽，提高浆纱的断裂强度和耐磨性，保证布机的效率。同时，也要以后整理的要求为攻关点，方便水洗，提高布面的柔软性。

2.2调浆及浆液质量控制

浆料及浆纱配方确定以后，调浆是重要的操作环节，调浆的好坏会直接影响到浆液的粘着力、渗透性。对于细支高密的牛仔布来说，良好的粘结，适当的渗透可提高纱线的强力，以适应布面大张力织造和开口、打纬反复拉伸的要求。而适当的被覆可使纱线表面形成浆膜，贴伏毛羽，承受钢筘及综丝的摩擦，使布面保持光洁，因此浆纱中浆液质量至关重要。要制定浆液的调浆方法，加强调浆工的技术水平和责任意识教育，严格按照调浆的程序进行操作。

结语

高支高密的牛仔面料研发及生产工序是一个多而复杂的过程，除了要求我们做好平常工作的同时，浆料配方、各组分性能、调浆操作、上浆工艺与设备、操作、生产管理等等，都会影响到织轴质量，因此我们必须在技术、设备、生产、等方面上长期下功夫。

参考文献

［1］王丽华，杨箭．浅谈细支高密牛仔布生产的关键点［Ｊ］．江苏纺织科技，２０１３（７）：３６－３９．

［2］吕治家，张华明，李德朝．纯棉异经织物生产难点及解决措施［J］．棉纺织技术，2012，40(3):54-67．

［3］吕治家，张华明．正交试验优化转杯纺织物浆纱工艺的实践［J］．棉纺织技术，2012，40(12):49-52．

论文作者:全连燕

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第23期

论文发表时间:2019/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0229bbb76eb861a075814ad9.html