# 提升靛蓝牛仔耐湿摩擦色牢度和手感的加工方法论文_张钰波

广东前进牛仔布有限公司 广东 佛山 528306

摘要：以浸洗温度、浸洗时间、湿摩牢度提升剂WT用量、烘焙温度为影响因子，按正交实验设计方案处理靛蓝牛仔织物，通过测定织物平滑性、柔软性和耐摩擦色牢度评价湿摩牢度提升剂的作用效果，得出各因素作用的大小和最佳处理工艺。并进一步探讨了柔软剂OK和湿摩牢度提升剂WT处理顺序对牛仔织物各项性能的影响。结果表明，浸洗温度20℃，浸洗时间15min，湿摩牢度提升剂用量20g/L，焙烘温度150℃时，湿摩牢度提升剂的作用效果最佳。先浸渍湿摩牢度提升剂，烘干、焙烘后，再浸渍柔软剂，烘干，可以兼顾提升耐摩擦色牢度、手感和其他性能的要求。

关键词：靛蓝牛仔；湿摩牢度提升剂；柔软剂；耐摩擦色牢度；手感；强力；吸湿性；K/S值

引言

由于牛仔经纱靛蓝染色在室温下进行，染透性差，同时靛蓝染料以不溶性颗粒状态附着在纤维上，因而靛蓝牛仔坯布的耐湿摩擦色牢度只有1~2级，随着近年来深色牛仔服装的兴起，人们对耐摩擦色牢度和手感的要求越来越高，但提升耐湿摩擦色牢度和改善手感相互冲突，提高耐摩擦色牢度和改善手感是目前牛仔服装加工中亟须解决的生产难题[1]。目前，湿摩牢度提升剂大多采用阳离子型水性聚氨酯高聚物，对活性染料染色织物通过离子间作用和在纤维表面形成高分子膜降低摩擦系数，提高耐摩擦色牢度。靛蓝染料属于还原染料，没有亲水基团，提升耐摩擦色牢度主要是在纤维表面形成高分子膜，但由于高分子膜会降低柔软剂的吸附性能，导致手感降低。本实验采用湿摩牢度提升剂WT处理牛仔织物，研究了不同处理条件对织物柔软性、平滑性和耐摩擦色牢度的影响，并进一步探讨复合柔软剂和湿摩牢度提升剂施加方法对处理效果的影响。

1实验

1.1材料和仪器

材料：靛蓝牛仔织物（6tex×10tex×60/10cm×45/10cm，织物组织3/1右斜，特深蓝，幅宽59cm/61cm，河北新大东纺织印染有限公司），湿摩牢度提升剂WT、复合柔软剂OK、退浆酶DL、中性纤维素酶CS（石家庄美施达生物化工有限公司）。仪器：Color-i5电脑测色配色仪（美国Datacolor公司），Y571B色牢度摩擦仪、评定沾色用灰色样卡（上海市纺织工业技术监督所），KES织物风格仪（日本加多技术有限公司），YG（B）611-111型日晒气候试验机，LFY-403织物摩擦带电荷量测试仪（法拉第筒法），YG（B）026PC电子织物强力机（大荣纺仪），TM-3000台式电子显微镜（日立高新），工业洗衣机、离心脱水机、热风烘干机和焙烘机（广州番禺骏业宏达洗染机械公司）[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2实验方法

1.2.1退浆、酵洗

将5kg牛仔面料加入到洗涤量为30kg的工业洗衣机中，加入约50L水（浴比1∶10），加入100g退浆酶DL，转动洗衣机并升温至50℃，保温20min，放掉残液，加入清水冲洗1次，2min。重新加入约50L水和100g中性纤维素酶CS，转动洗衣机并升温至40℃，保温30min，放掉残液，加入清水冲洗两次，每次5min。

1.2.2湿摩牢度提升剂处理

控制浴比1∶10，根据实验方案计算湿摩牢度提升剂用量，将退浆后的布样在水洗机中在一定温度下浸洗一定时间，在离心脱水机中脱水后，用热风烘干机烘干，焙烘机中焙烘[3]。

1.2.3柔软处理

控制浴比1∶10，根据实验方案将柔软剂分别在湿摩牢度提升剂处理前、同浴和处理后施加。

1.3测试

K/S值：将处理后的试样折叠4层（不透光），采用测色配色仪测定K/S值，测定4处不同位置，取平均值。耐摩擦色牢度：参照GB/T3920—2008《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》测定并评级。拉伸强力：参照GB/T3923.1—2013《纺织品织物拉伸性能第一部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）》测定，测3次，取平均值。毛效（吸湿性）：参照FZ/T01071—2008《纺织品毛细效应试验方法》，测定30min试样的液体芯吸高度，测3次，取平均值。日晒褪色率：参照AATCC169《纺织品耐气候测试1：疝弧灯曝晒法》，将布样在日晒牢度仪下曝晒11h，测试曝晒前后织物的K/S值，并计算日晒褪色率=（晒前织物K/S值-晒后织物K/S值）/晒前织物K/S值×100%[4]。摩擦带电量：参照GB/T12703.3—2009《纺织品静电性能的评定第3部分：电荷量》测定。织物风格：在标准条件下，采用织物风格仪的拉伸剪切测试仪、弯曲性能测试仪、压缩性及厚度测试仪、摩擦及表面粗糙度测试仪测试织物的各项力学性能，计算综合值，评价柔软性，用动摩擦系数评价平滑性。扫描电镜：采用电子显微镜捕捉放大50倍的纱线电镜图[5]。

2柔软剂和湿摩牢度提升剂添加顺序对牛仔织物性能的影响

采用复合柔软剂OK和湿摩牢度提升剂WT，在浸洗温度20℃、浸洗时间15min、湿摩牢度提升剂用量20g/L、烘干温度70℃条件下，改变处理的先后顺序，实验过程见表8，其中焙烘条件为150℃，3min。测得织物的性能见表9~10。利用表9数据计算综合评价值M，处理后织物的各项性能指标见表10。除柔软性、平滑性和耐摩擦色牢度外，牛仔织物的强力、耐日晒性能、静电性能和亲水性能也是服装穿着性能的重要指标。由表10可知，A#、B#和C#对比，同时加入柔软剂和湿摩牢度提升剂烘干后的B#柔软性和平滑性最好，而先加入湿摩牢度提升剂，烘干后加入柔软剂的C#柔软性和平滑性比较差，3个样品的耐摩擦色牢度基本相同，C#的毛效降低，带电量增加，这可能是湿摩牢度提升剂阻碍了柔软剂的吸附造成的[6]。经高温焙烘后，C1#、A1#和B1#对比，织物耐湿摩擦色牢度提高2级，带电量少，吸湿性最好，强力相当，柔软性和平滑性略低，C1#耐湿摩擦色牢度提升除了湿摩牢度提升剂在纤维表面形成一层保护膜外，其黏结作用导致纱线表面绒毛减少也是原因之一。综合考虑，先经湿摩牢度提升剂浸洗，烘干，焙烘，然后经柔软剂浸洗，烘干可以兼顾靛蓝牛仔织物对耐摩擦色牢度、手感以及其他性能的要求。

结束语

（1）深色靛蓝牛仔织物经湿摩牢度提升剂处理后，不经焙烘，柔软性变差，耐干摩擦色牢度提高0.5级，耐湿摩擦色牢度变差。再经高温焙烘后，耐干摩擦色牢度进一步提高0.5级，耐湿摩擦色牢度显著提升，150℃焙烘时，耐湿摩擦色牢度可达3级以上。（2）湿摩牢度提升剂处理靛蓝牛仔织物的最好工艺条件为：浸洗温度20℃，浸洗时间15min，湿摩牢度提升剂用量20g/L，焙烘温度150℃。（3）先经湿摩牢度提升剂浸洗，烘干，焙烘，然后经柔软剂浸洗，烘干，可以兼顾靛蓝牛仔织物对耐摩擦色牢度、手感以及其他性能的要求。

参考文献

[1]段亚平. 提升靛蓝牛仔性能的方法研究[D].河北科技大学,2019.

[2]王雅莉,刘政钦,王春燕,赵恋恋.高支轻薄牛仔衬衣黄变的原因及改善方法[J].纺织导报,2018(06):64-66.

[3]石文奇,程凡,陈玉波,张志新,易长海.活性黄染料对靛蓝牛仔布的套色工艺探讨[J].现代纺织技术,2018,26(06):87-90.

[4]段亚平,姚继明.柔软处理对靛蓝牛仔织物性能的影响[J].印染,2018,44(04):20-24+27.

[5]刘涛.涂料染色在牛仔经纱生产实践中的应用[J].染整技术,2017,39(10):13-16.

[6]段亚平,姚继明.中和剂对靛蓝牛仔布高锰酸钾处理效果的影响[J].印染,2017,43(09):38-40.

论文作者:张钰波

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第07期

论文发表时间:2019/9/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/035f5b5a8152241f8e06c972.html