# 水利工程设计阶段工程造价控制研究论文_腾飞

中国水利水电第四工程局有限公司勘测研究设计院 810000

摘要：水利工程的造价具有多样性、独特性以及多次性的特点，在实际设计时应该充分了解水利工程的施工特点以及相关的定额的多样性。只有在水利工程的设计阶段控制好工程的造价，才可能从根本上控制这部分资金的利用效益。

关键词：水利工程；设计；造价；探析

引 文：在水利工程设计阶段的设计概算的控制是水利工程造价控制的关键阶段。在水利工程前期设计时就应该充分的考虑到工程造价的问题，这样才能够使资金的效益达到最大化。

1项目概况

1.1工程概况

黄河羊曲水电站位于青海省海南州兴海县与贵南县交界处，是一座以发电为主的大型水利水电枢纽工程，是黄河干流龙羊峡水电站上游河段规划梯级电站"茨哈水电站、班多水电站和羊曲水电站"三个规划梯级电站的最下一级，也是青海省“十二五”规划期间规划建设的重点项目。羊曲水电站坝址以上控制流域面积12.3万km2，多年平均流量625m3/s，多年平均径流量197.1亿m3。水库正常蓄水位2715.0m，相应库容14.724亿m3，死水位2710.0m，相应库容12.334亿m3，调节库容2.39亿m3，为周调节水库。电站总装机容量为1200MW，安装3台单机容量为400MW的水轮发电机组，电站额定水头114m，多年平均年发电量49.549亿kWh。

1.2投资主要指标

工程总投资140.29万元。其中建筑工程111.45万元，施工辅助工程3.60万元，独立费用18.57万元，基本预备费6.68万元。

2编制依据

2.1原则和依据

1、定额：

建筑工程：本项目属于羊曲水电站的附属项目，因此在定额选取上采用水电水利规划设计总院可再生能源定额站2007版的《水电建筑工程概算定额》。

机械台班费：采用水电水利规划设计总院2004年颁发的《水电工程施工机械台时费定额》。

当地海拔在2700m左右，按文件规定考虑增加人工及机械的高海拔调整系数，分别为人工调整系数为1.15，机械调整系数为1.35。

2.2计算标准

依据可再生定额[2014]54号文的《关于颁布《水电工程设计概算编制规定（2013版）》和《水电工程费用构成及概（估）算费用标准（2013版）》的通知》以及可再生定额[2016]25号《关于建筑业营业税改征增值税后水电工程计价依据调整实施意见》的费用构成及计算标准进行计算。

2.3编制方法

根据《水电工程设计概算编制规定（2013版）》的具体规定进行编制。

2.4水利工程概算总表

如表1。

工程总概算表

4.3企业（计划）利润：

按直接工程费与间接费之和的7%计算。

4.4税金：

按直接工程费、间接费和利润三者之和的10%计算。

5独立费用

5.1建设管理费：

（1）工程建设监理费：按建安工程费的2.9%计取。

（2）技术经济评审费：按建安工程费的0.5%计取。

（3）水电工程定额标准编制管理费：按建安工程费的0.15%计取。

（7）项目验收费：按建安工程费的0.9%计取。

5.2科研勘察设计费

（1）科研勘察设计费：按02设计取费标准计取。

6水利工程设计阶段的造价控制

目前，多数的水利工程都存在同样的问题，由于设计阶段存在初步设计方案不合理与实际施工情况不一致，导致工程造价计算不准确，从而使水利工程的建设资金投入在很大的程度上超过了投资的目标成本。同时，对于水利工程设计的可行性研究在我国也是有技术要求和规定的，水利工程设计的可行性和合理性是有相关的技术规定的，但现在的水利工程的设计阶段对于经济效益因素的考虑加大对于水利工程的设计质量不太在乎，以及在水利工程的设计之初，在进行水利工程建设项目立项时的设计方案考虑的不够详细都会导致水利工程的成本的增加。在进行设计时没有充分的考虑实际的施工中遇见的问题，在设计时没有对施工中可能出现的问题进行预防，甚至在实际的施工中会遇见设计漏项的问题，这样就会无形的增加水利工程的成本以及影响到工作目标成本的控制。在水利工程设计初也会存在一定的问题，设计人员考虑到自身的利益对于设计的理念以及技术的要求都脱离了实际需要，在进行选择设计方案选择对自身有利的方案，而水利工程是百年大计，设计方案和难度关系到设计人员的声誉和利益，这样就会出现在设计时加大难度。例如在造型上还有设计人员考虑到安全问题加大设计参数的取值，这样就加大了工程的投资。

为了更好的控制水利工程设计阶段的造价控制，主要措施有：①在进行水利工程设计时多用几家设计单位，在设计时择优选用，使得设计方案出现竞争的局面，这样就会是设计更加的合理化和经济化。对于设计单位应该提出具体的设计要求，要求设计单位要依据相关的设计规范和技术要求进行工程设计，不能加大设计难度和有奇特的造型来加大造价。造型的奇特对于水利工程本身的使用价值没有很大的意义和提高。②在水利工程设计阶段主要是采取限额设计的方法来控制工程的投资造价，限额设计能够很好的控制水利工程设计阶段的概算，从工程项目实际考虑，科学合理的选择设计方案和设计理念。这样可以在很大的程度上保证工程造价目标成本的有效控制。③加强造价人员与设计人员的沟通以及相关造价人员的业务能力，造价人员与设计人员的相互沟通可以两者相互的交换意见，使得设计与工程实际更加的贴切，这样使得使得工程项目的造价更加准确。④加强设计人员的职业道德和素质管理，使得在水利工程在设计的过程中不会出现造型和难度不符合实际的现象，避免出现因设计难度和造型奇特导致的造价增加。

7结论

通过对水利工程设计阶段造价控制分析，得出在水利工程设计阶段造价控制的更关键因素，在水利工程设计阶段造价的控制的措施主要是设计方案的合理性和科学性，在进行水利工程设计方案的选择时应该充分的考虑到设计方案的合理性与经济实用性，如果在水利工程的设计初期就能考虑到工程设计的经济适用性，对于工程成本以及造价的控制是十分有利的。

参考文献：

[1]汪炳生.浅谈水利水电工程造价控制方法[J].科技信息(学术研究),2007(23).

[2]罗纯通.浅谈水利水电工程造价控制[J].海河水利,1998(05).

[3]常永红.工程造价在建设项目中的投资控制与管理[J].陕西建筑,2007(10).

论文作者:腾飞

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/038e9dfbb8564927eb155987.html