# 家用空调室外机组风机专用电机的研究设计论文_李武锋

李武锋

广东威灵电机有限公司

摘要：主要对现有阶段空调室外机组风机专用电机存在的问题进行了分析，同时针对性的研究设计了各种优化构件并自己配套组合了一种新型电机，主要是对电机机壳、前端盖、后端盖的结构进行优化设计，从而大大提高了空调室外机组风机专用电机的质量。

关键词：家用；电机结构；设计

引用：

目前，常规的空调室外机组风机专用电机包括前端盖、机壳、后端盖、转子、定子等构件，而前端盖、机壳和后端盖都是分离的，安装时需要把前端盖和后端盖分别通过螺丝紧固连接到机壳上，这样势必造成电机机壳整体防护性能F降，安装工序增加，且由于前后端盖都采用螺丝紧固方式，整体的密合度和同轴度也不高，使用时间较长，就会进水从而影响电机的使用寿命，电机噪音较大，效率也不高。再者传统的电机机壳一方面通常采用固定或外接电机颈，不但结构复杂，且安装也十分麻烦，同时固定的电机颈，要么水平安装，要么竖直安装，通用性不强，不能根据具体的安装环境来调整，遇到不同的限制，就要从新开模生产，浪费企业成本：另一方面普遍采用无凸平面端盖进行密封，防水性能不佳。由于电机的前端盖和后端盖作为电机外层设备的主要部件，生产的质量效果直接影响电机的使用寿命，而现在所使用的电机前端盖和后端盖直接是一个平面盖体，在立式安装后，遇到雨天，水滴就会从盖体进入到电机内，电机进水后就会影响正常运行，缩短使用寿命，已无法胜任现有的环境需求。

一、空调室外机组风机专用电机研究设计方案

1.电机机壳结构设计

针对现阶段电机机壳存在的问题，某某电机厂研究设计了一种优化结构，包括电机机壳本体和圆弧分布的散热筋，壳体的表面对称分布着四个电机颈，电机颈内为空的滑槽，就可以通过在滑槽中嵌套螺栓的头部，螺栓的尾部用螺母和外接的安装支架孔连接，从而灵活的安装，使设备的使用范围更加广泛；圆弧分布的散热筋的设计，增大了散热面积，占用空间小，在设备的使用寿命和机壳成本上有很大的竞争优势；壳体上还设有耳片，耳片上开有耳孔，在应用中耳片通过耳孔用螺丝和端盖固定住；壳体上部设有接线盒，壳体底部安装有活动脚；壳体、散热筋、电机颈、耳片一体铸造成型，便于生产；同时活动脚和壳体采用一体化拉伸开模工艺，大大节省了成本，不需要精加工，一次开模成型，达到低成本、高强度的效果，在市场成本的比拼中有很大的竞争优势。

2.电机前端盖结构设计

针对现阶段电机前端盖存在的问题，研究设计了一种优化结构，包括盖体，盖体上设有凸轴台来代替原先的平面端盖，这样的设计可以有效防止水流入电机机壳内，提高设备的使用寿命，凸轴台的前端设有挡水罩，挡水罩通过槽口与凸轴台紧固，盖体通过紧固螺丝与机壳连接，凸轴台和挡水罩的中间穿过有电机轴。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时挡水罩采用弹性橡胶材料制成，这样的配合，能增加紧密性，有效防止水从电机轴和端盖的间隙中渗入，起到较好的防水效果；同时，在立式安装后，水滴从上方滴落时，由于挡水罩的作用，水能沿着挡水罩表面滑落而不入内，当外界有大风，使水滴从侧面扫来时，盖体上有凸轴台的保护，水滴无法进入环球电机内部，同时，在使用过程中，电机在室外工作时，由于昼夜温差大，容易产生冷凝水，产生的水汽，遇挡水罩内面冷却后，就沿着挡水罩的内面滑落而不入电机内部，确保电机正常运行，大大延长了电机的使用寿命，效果十分明显。

3.电机后端盖结构设计

针对现阶段电机后端盖存在的问题，研究设计了一种优化结构，包括盖体，盖体上设有排水孔，排水孔为两个，呈对称位置分布，排水孔通过橡胶塞塞住密封，盖体的边缘处设有O型槽，O型槽内设有O型橡胶圏。在使用过程中，电机在室外工作时，由于昼夜温差大，容易产生冷凝水，平时将排水孔通过橡胶塞塞住密封，防止雨天使外界水进入电机内，而在这时，由于温差产生了冷凝水，就可以通过打开橡胶塞，通过排水孔将电机内的冷凝水排出，确保电机正常运行，效果十分明显；所述盖体的边缘处设有O型槽，O型槽内设有O型橡胶圏，在使用中，通过在O型槽内设O型橡胶圏，能起到更好的紧固效果，增强密封性，防止外界水进入电机。

4.整体电机结构设计

针对现阶段空调室外机组风机专用电机存在的问题，某某电机厂将优化设计的各种构件进行配套设计了一种整体电机的优化结构，包括电机机壳、前端盖、后端盖、转子和定子，前端盖上在优化设计的基础上还配设有安装孔，后端盖上在优化设计的基础上还配设有安装对位孔，前端盖内设有定子，定子的下方设有转子，前端盖的中央开口处还设有轴承、油封和轴，后端盖上还配设有倒挂固定孔，前端盖和电机机壳一体成型，或者电机机壳和后端盖一体成型均可。

在安装时，由于通过端盖机壳一体化设计，把机壳部分直接融入到前端盖或者后端盖上，一次性开模生产，方便快捷，而且节省了材料成本，同时，安装时，只需分别把前端盖和后端盖上的安装孔和对位安装孔对位好后，用紧固螺丝拧紧即可，安装十分方便；在整机组装时，把定子压入前端盖，油封连带转子装入前端盖，装入轴承和轴，套上后端盖，再在安装孔和安装对位孔上拧上螺丝即完成组装，十分快捷；且由于没有了机身部分，设备的同轴度大大提高，有效降低了电机电磁声，实现低噪音；后端盖上设有倒挂固定孔，这个设计，也是为了方便安装，可将某某环球电机通过倒挂固定孔用螺丝直接和风机固定，无须先把电机固定在支架上，再把整个支架装入风机，减少了支架，安装灵活快捷。

结束语：

以上都讲述了设计的各种电机构件结构实用可靠，在不增加企业生产成本的基础上不仅使其各构件的本身质量提高，延长使用寿命，且使其更加适应现有的环境需求，组装后的电机整体质量及使用效果大大提高，为企业创造更多的社会效益和经济效益。

参考文献：

[1]许强.空调室外机组冷却风机的研究 2017.

[2]谢业昶.电机机壳结构改型试制 2016.

[3]林小强. 空调各种电机构件机风机的研究 2017

论文作者:李武锋

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第29期

论文发表时间:2019/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/04787c40f6a602b506b7479d.html