# 红外摄影浅谈论文_张树德

天津市文联民间文艺家协会 300040

红外摄影应用于摄影艺术门类中，就是利用技术手段，使肉眼看不到的红外线照射到被摄物体上反射后，经过镜头到达数码相机的传感器，而同时阻止可见光进入，在相机内成相形成影像。

在胶片摄影时代，早期的黑白胶片有分色胶片，全色胶片。分色胶片只能对某种特定颜色的光谱感光，全色胶片则对所有可见光感光。而拍摄红外照片需要使用专门的红外胶片，而红外胶片就对特定波长范围的红外线特别敏感，使用红外胶片的拍摄、冲印的技术难度较大，成本也高，多用于科研、刑侦、军事等领域，在现在数码时代，红外胶片已经几乎停产。

光是电磁波的一种，而我们往往用波长来区分不同的电磁波。波长单位通常用nm（纳米）表示。我们通常所说的光线中，肉眼可看见的一部分称为“可见光”，可见光的波长范围是大约380--780nm，而此之外的部分是肉眼不可见的，被习惯的称为“线”。比如红外线，紫外线。我们这里说的红外摄影，实际上利用的是近红外波波段中的一部分，也就是大于780nm这部分的光线被称为红外线。

虽然人眼无法直接看到红外线，但是数码相机的CCD/CMOS感光元件却是能感到近红外线波长，对数码相机的成像起到干扰作用。为获取正常影像，数码相机在设计上都在CCD/CMOS传感器前加了地块低通滤镜来阻拦红外线的进入。

要实现红外线摄影就是要让红外线到达相机的传感器，而同时阻止可见光进入，数码界所说的红外摄影由此而来。一般我们通过在数码相机镜头前加装红外滤镜来实现。与低通滤镜原理相反，红外滤镜的作用是阻止可见光，允许红外光进入。

拍摄红外照片有两种方法，一种方法是在数码相机镜头前加装一片红外滤镜，另一种方法是改造数码单反相机的感光元件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在数码相机镜头前添加的常见的红外摄影滤镜有590nm、630nm、680nm、760nm、850nm、950nm几种。这些标为不同波长的滤镜是什么意思呢？例如850nm的红外滤镜能阻止850nm波段以下的光线进入，允许850nm波段的红外光进入，这样就阻挡了可见光和低于850nm波长部分的红外线。其中590nm、630nm、680nm、720nm波长的滤镜允许一部分可见光波进入，可以进行半彩色红外摄影创作。850nm、950nm主要用于黑白纯红外创作。760nm波段比较独特，介于可见光和红外光的交界处，大多数情况下可以保留一小部分色彩，接近黑白纯红外照片。

在镜头前添加红外滤镜也带来了一些问题，由于红外滤镜只让特定波长的光线通过，而过滤掉了绝大部分光线，镜头的进光量会严重不足。为保证进光量，需要延长曝光时间至20秒左右。因此，必须使用稳定的三脚架，所以在拍摄题材上有很大的限制，只能拍摄相对静止的物体，如静止的自然风光和建筑。

如果你想创作高水平的红外摄影作品，改造手中相机是不二选择。将手中闲置不用的数码相机改造成红外线专用相机，不仅能让你的老相机重新焕发生机，还可以增加许多的摄影乐趣。对数码相机进行改造是将相机传感器前的低通滤镜去掉，换上一块红外滤镜，这样就成了一台专业的红外相机，其优点曝光时间比前一种缩短很多，手持就可以拍摄，自动对焦功能不受影响，缺点是无法再拍摄正常色彩的照片。改造后的相机适合拍摄影像品质要求较高的红外摄影作品。

了解了红外摄影的原理，准备好摄影器材，要获得一张成功的红外线照片，那么在拍摄的过程中要注意以下几点：

自定义白平衡 由于红外镜彻底改变了成像的颜色系统，相机自定义白平衡失效，拍出的照片会严重偏红，所以拍摄前将相机上的白平衡设置为自定义白平衡。相机菜单会提示你拍摄一张参照物，将镜头对准阳光下的绿色草地或植物叶子，让绿色充满画面，然后在镜头前拧上红外滤镜，将曝光设定为手动，拍摄一张作为自定义白平衡用的标准样片。然后在自定义白平衡中选择刚拍摄的样片为参照图。自定义白平衡如果准确的话，使用720nm的红外摄影滤镜拍摄的睛空在相机液晶屏幕上观看的应该为琥珀色的，树叶是白色的或略带一些蓝色，因为在红外线的颜色表现规则中，绿色表现为白色，这样能让你的画面颜色比较正常，后期再通过软件转换为半彩的红外照片。

使用稳定的三脚架 直接使用外置滤镜进行拍摄，需要较长的曝光时间，所以三脚架是必须的。建议配合快门线或遥控拍摄器的使用，防止发生晃动。改造后的相机因快门速度比较快，可以不用三脚架，为了拍摄的稳定也建议使用三脚架，提高相机的稳定性。

手动对焦，手动曝光 手动对焦（MF档）是必须的。红外摄影普遍有对焦后移的状况，即使相机对焦清晰，仍有可能拍出模糊的影像，你必须手动把对焦点定在想要的位置略前些就能有效的解决脱焦问题。手动曝光模式（M档）是必须的。装载红外滤镜后，相机的测光系统会失效，只能手动控制曝光，多尝试一下不同的曝光组合达到理想的效果。

选择拍摄的天气、时间 自然环境中的红外线主要来源于阳光。所以阳光越强，红外摄影的效果就越好、画面的对比度就越高。夏季晴天拥有最强的阳光，是最适合进行红外摄影的时机，一天中，红外线最为充足的时段为中午时段，这时候最适合进行红外摄影创作。

题材的选择 红外摄影适合表现的题材就是蓝天白云，绿树碧水。阴云密布也能使云层得到很好的表现。

彩色半红外照片的后期处理方法，使用通道混合器进行“红蓝通道对换”处理后往往能恢复蓝天的本来色彩，半红外的效果更加突出。如果使用850nm、950nm红外线滤镜拍摄是的纯红外照片，后期转为黑白照片，会有不错对效果。

论文作者:张树德

论文发表刊物:《文化研究》2016年11月

论文发表时间:2017/2/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/07a9b0c981542cc648bd8d62.html