# PLC变频节能技术在电气自动化设备中的应用研究论文_顾伟

江苏京源环保股份有限公司，江苏 南通226000

摘要：PLC变频节能技术在电气自动化设备中的应用优势在于能够有效结合传感器技术、实时控制技术与计算机通信技术等，进而达到节能优化的目的。因此，相关工作人员应对PLC变频节能技术在电气自动化设备中的应用进行重点研究。下文就将针对其在电梯系统、空调系统与照明系统等电气自动化设备中的应用进行具体研究。

关键词：PLC变频；节能技术；电气自动化设备；应用

1电气自动化的应用原则

首先在电气工程中，不能随便的使用电气自动化技术，要分析工程的实际情况，确保在工程中电气自动化技术的作用得到充分发挥，只有这样在电气工程中才可以对电气自动化技术进行应用，同时这也是保证电气自动化技术的作用得到充分发挥的重要前提。其次，在使用电气自动化技术的时候一定要确保电气工程中的相关设备处于安全的状态且在正常运行中，这样才可以确保在使用电气自动化技术以后设备与机械件的配合效果更加显著，从而提高电气工程的工作效率与质量。最后，在使用电气自动化的时候，要充分考虑电气工程的特殊性与实际需求，保证电气工程整体设计的合理性与科学性，从而保障电气自动化技术安全、稳定、高效的运转。

2电气自动化技术的应用特点

电气自动化技术的应用特点必须具备合理性、科学性、高效性等功能。实现电气工程运用电气自动化技术的使用价值和经济价值的充分利用和实现，进而使得电气工程的各项服务逐渐满足人们的各种需求。为满足我国电气自动化在各个领域中的运行、管理、生活等问题奠定了基础。同时，专业人员在使用电气自动化时，要遵守其合理、科学的设计设计特征进行有效地工作。换言之，就是依据电子设备之间的相互结合，以实现各个功能间的协调和统一，从而促进电气自动化的顺利运行。与此同时，在运行实践阶段设备的链接也是需要微型计算机作为辅助工具，并将高端的信息技术充分的运用至电气设备中，从而有效地控制了相关的电子设备使得电子工程中的部分电子设备充分展现其功能的最大化。

3变频技术

变频技术从本质上来说，就是通过对电流频率的改变来对电机的实际运转速度来进行控制，而这种频率的改变并不需要额外的附加转差损耗，能够提升电气设备自动化控制水平，是一种较为先进的调速技术。而变频技术的应用关键就在于变频器，其是由整流器、直流环节与逆变器以及控制电路等共同构成的，其中整流器的效用主要是对交流电进行转变，直至成为直流电。而直流环节的效用则主要体现在滤波功能上，逆变器的实际应用主要是针对直流电而言的，将其转变为可控频率的交流电，并直接传输给电动机。因此，逆变器可谓变频器实际运行的核心所在。而变频节能技术的实际应用则能够有效解决以往传统直流电动机一直保持额定频率运行而导致的能源浪费，能够有效保障电气设备能够稳定安全的运行。

4 PLC变频节能技术在电气自动化设备中的具体应用

4.1 PLC变频节能技术在电梯系统中的应用

首先应用比较广的是PLC变频节能技术在电梯系统中的应用。电梯在当前人们的社会生活中扮演着重要的角色，特别是在现代化城市中的高层建筑中，其是人们上行下行的重要交通工具，其安全性能是社会各界的关注焦点。同时，其也是当前建筑工程中运行较为频繁的电气设备之一，因此，其能耗问题也受到各方面的关注。为此，PLC变频节能技术在电梯系统中的应用是必要且必然的。而当前建筑电气系统中除了包括电梯设备外，还包括空调设备、排水设备与通风设备等相关部分，其构成较为复杂，因此其能耗也相对较高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而如何有效降低建筑电气系统的能源消耗总量，就需要工作人员进行重点研究，而保证各个系统的安全有序运行，就可以作为其中一个切入点。而PLC变频节能技术在电梯系统中的应用，主要体现在能够利用重物来对曳引机拖动负载时而产生的轿厢质量变化情况进行合理的动量调节，进而达到降低电梯系统整体能耗的目的。

4.2 PLC变频节能技术在照明系统中的应用

其次是PLC变频节能技术在照明系统中的应用。当前，建筑工程中的照明系统也包含了很多的电气自动化设备，为人们的日常生活提供了极大便利，但同时其能耗问题也深深困扰着人们。而通过PLC变频节能技术在照明系统中的应用，主要是指利用电子镇流器的安装，来对不同环境下的照明系统进行调节与控制，最终达到节能的目标。而PLC变频节能技术在照明系统中的应用优势主要包括光照效果较好、光衰小、占用面积较少且使用年限较长的特点。通过对LED灯源的应用，能够有效降低以往传统灯源照明时的能源消耗量，甚至能够降低一半的能源消耗率，同时还能够合理降低室内光照强度，在满足照明需求的同时，降低能源消耗量。

4.3在数控系统中的应用

在当前工业化规模进一步扩大，计算机技术快速发展的时代，科学合理的使用一些现代化的管理技术能够让工业水平进一步提高，数控技术能够在全球工业化的过程中得到了非常广泛的使用，主要原因在于PLC技术对其进行了支撑，数控技术具有非常多的种类，主要有点位型、连续型、直线型等。PLC技术能够在此过程中扮演着指挥者的作用，可以依照生产的具体要求灵活、多变的进行转换，在加工的过程中合理的进行运动轨迹的控制，从整体上进行全面的分析可以发现，控制系统主要能够分为两种，全功能型数控装置以及单板机式数控系统，PLC技术由于其稳定性和全面性，能够广泛应用于这两种数控装置当中，其主要的区别体现在区间和功能，与此同时，尽管全功能型数控装置的功能特点非常突出，但是在采购使用的过程中，具有较高的成本，很多企业还没有使用这些系统，而单板机式广泛应用于市场当中，能够将接口驱动线路当中一些干扰的问题很好的解决。

4.4在闭环控制中的应用

具体分析电气自动化控制系统，可以发现其控制方法很多，主要可以分为以下几种:自动现场控制、手动现场控制、手动控制机旁屏，还有其他很多启动控制手法，在控制闭环的过程中，PLC技术能够对转速进行合理的测量，并且控制调节器等相关设备，PLC技术主要是通过电子调节转速测量以及电液执行等诸多单元单元来进行操作和使用的，在电力泵开启之后的一段时间内，PLC技术能够充分分析整个动力泵的工作时长，并且对主用泵和备用泵之间进行一些合理的切换操作，另外可以发现手动控制机旁屏能够在动力泵启动工作的时候，利用一些设置在现场的开关来对动力泵进行一定的调节，对备用泵、主用泵的使用进行合理的选择，从当前的角度分析，PLC与传统控制技术相结合的手段应用是非常广泛的，两者之间可以在一些层面上进行优势互补，能够进一步提升电力系统操作过程中的运行效率。

结语：

总之，PLC技术具有灵活性较强，可靠性比较好，而且具有很强的适应性等诸多特点，正在慢慢广泛应用于电气自动化领域，并且替代传统的一些控制技术，不单单能够对生产结构进行优化，还能让工业生产的整体效率得到大幅度的提升，让生产成本得到控制，相关技术人员一定要做好研究和分析的工作，不断对PLC技术进行开发和使用，让电气自动化控制水平进一步提高。

参考文献：

[1]张国祥，王登杰.PLC技术在电气自动化设备中的应用探讨[J].军民两用技术与产品，2014(11):181-181.

[2]满苏尔江?伊比拉义木.PLC技术在电气自动化设备中的应用策略研究[J].电工技术(理论与实践)，2015(6):146.

[3]杨筝，朱海英.“PLC+变频器+电气控制”在总装课程中的开发应用[J].职业教育研究，2010(9):114-115.

[4]孟祥军.民爆行业自动化设备应用的安全问题探讨[J].科技与企业，2014(22):170-170.

论文作者:顾伟

论文发表刊物:《防护工程》2018年第28期

论文发表时间:2018/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/082f5ef3bd7c5a9926cae002.html