# 地磅自动化系统在庙沟铁矿的应用论文_王建林,吕刚

（河北钢铁集团矿业有限公司庙沟铁矿 河北秦皇岛 066501）

摘要：本文提出庙沟铁矿目前地磅计量存在问题，概述了地磅自动化系统的的应用过程及其优越性，分析地磅自动化系统的应用效果。

关键词：优化；降本增效；网络图；效果

前言

庙沟铁矿目前地磅计量系统共有9人，主要负责采矿原矿以及碎矿生产过程中产生的废石计量工作，每班有大量的车辆进行过磅，每辆车都需 进行停车、登记、称重等程序，由岗位人员手工进行纸质记录，耗时大，容易产生误差，并给我矿带来了一定的经济损失。针对上述问题， 庙沟铁矿新安装一台100吨地磅。

1 庙沟铁矿地磅自动化总体构成网络布置图：

本系统共分为三个点：装点、汽车衡、卸点。

1.1 装点设置在采场、粗甩、细甩、井下小斜坡道、大斜坡道、西排土场。物料装点主要由RFID读写器、视频监控、LED显示屏三部分组成。 每辆车上都装有RFID卡，RFID卡记录了车辆的编号、司机、联系方式等详细信息，当车辆通过装点卡口时，通过RFID读写器扫描，读取车辆 信息，并在LED实时显示过往车辆的编号、运次以及本车流程信息是否正确，同时视频监控记录下过往车辆，存储在硬盘刻录机中，以备需要 时，随时查看监控录像。

1.2 汽车衡：庙沟地磅自动化系统有两台梅特勒托利多地磅组成，编号为汽车衡A和汽车衡B，汽车衡节点将车辆信息和称重信息对应并保存 到本地数据库。

1.3 卸点：卸点就是物料的卸车点，设置在碎矿原矿仓、东排土场和内运修路三个点。

只有车辆依次通过了这三个点，装点提供物料信息，汽车衡提供称重信息，卸点提供流程结束信息，才能够算一次完整的流程完成，否则会 提示流程错误，无法计入生产完成。

2 庙沟铁矿地磅自动化汽车衡系统工作原理

2.1 前端服务器：自动控制汽车衡外围设备，采集系统外围硬件设备动作信号，向硬件设备发出动作指令。

2.2 RFID读写器：实时读取固定在车辆上的RFID标签信息，自动校验合法性，自动控制上秤栏杆机抬起允许车辆上秤。

2.3 光栅：汽车衡前后两端安装单光速或双光束光电开关检测装置，用于检测车辆十分完全驶上秤台，能够有效避免车辆在没有完全开上地 磅或者多台车辆同时上地磅情况下称重。

2.4 智能语音系统：系统根据车辆上衡情况，语音自动提醒车辆调整车位，对不符合计量流程的车辆进行语音警告，计量完成提示车辆下衡 。

2.5 红绿灯：系统根据车辆计量完成情况，通过交通灯提醒司机上衡、下衡。

2.6 监控：系统可通过安装在卡扣监控探头，利用图像抓拍技术，抓拍近景图片，或者利用监控探头拍摄实时画面。所有监控探头均采用网 络高清摄像机，有效监控距离为10 米以内，为企业的管理人员提供了有效的追溯证据。

2.7 LED：系统根据车辆的计量信息，显示车辆车号、毛/皮/净重信息，出现异常数据，及时发现与管理人员联系。

3 庙沟铁矿地磅自动化的优越性

3.1 本系统能够自动读取车辆称重数据，数据自动保存和上传，计量过程不需要人工参与，提高效率，防止人为作弊。

3.2 车辆粘贴RFID电子标签，计量过程中RFID卡信息与过磅信息对应，确保计量车辆信息准确。

3.3 软件具有多种防作弊功能，可确保称重过程中的计量数据安全可靠

① 红外对射装置：本装置能够检测车辆上磅情况，配合语音系统，确保车辆完全上磅。红外对射装置检测到车辆没有完全上秤时，不允许系 统称重，防止计量数据错误。可有效防止跟车称重、不完全上秤称重。

② 外部车辆进行计量时进行皮重超差报警（超差数量根据客户确定）。

3.4发卡集中管理，RFID电子标签管理，实现RFID卡与车辆绑定

3.5业务节点可管理

①可以根据业务增加或删减节点

②可以用节点设定合法路线，完成合法路线为一次有效数据

3.6报表查询

①可以按车队名称查询产量

②可以按时间节点查询产量

③可以按车辆过磅重量排序

④可以导出excel

3.7监控设备

每个固定点龙门架上安装一个数字摄像头接入到无人职守系统的统一NVR中。NVR接入视频监控系统。

3.8称重系统具有多级权限管理，一级为司磅员，负责基本过磅操作；二级为管理员，负责系统参数设定；三级为系统管理员，负责本系统基 础数据管理和维护工作。高级权限具有低级权限的全部操作功能。各级功能权限可系统设置。

3.9信息化管理功能，便于计量数据共享。

①软件具有自动上传下载数据接口，可将交易数据上传到第三方信息系统。

②设备状态信息可在称重服务器上集中管理，管理人员可及时了解设备运行状态，减少故障停机时间。

4 效果分析

地磅无人值守系统应用之后，需要称重的车辆能在无人干预的情况下，迅速、准确、稳定、可靠地完成整个称重的流程，过磅智能化程度高 ，可以优化人员配置，磅工每班只需1-2人，巡检人员只需2-3人，预计可节约人力至少6人，年节约运费开支100万元，并极大程度地降低了 职工的劳动强度，提高工作效率，堵住了计量中工作中存在的漏洞，达到了企业降本增效的目的。

第一作者 王建林（1985—），男、满族，河北省青龙县，电气工程师，河北钢铁集团矿业有限公司庙沟铁矿，电话：18733501065（通讯地 址：河北省秦皇岛市青龙县祖山镇柏树村庙沟铁矿设备保障中心 066501）。

参考文献：

[1]高常兴，浅析电子汽车衡管理[A]，科技管理 2015年12期

[2]傅建红，一种新型电子汽车衡[J]．衡器.2010.4：50-52

[3]张宝芬，自动检测技术及仪器控制系统[M]，北京，化工工业出版社，1999

[4]张琳娜，传感器技术及应用[M]，北京：中国计量出版社，1999

论文作者:王建林,吕刚

论文发表刊物:《电力设备》2018年第10期

论文发表时间:2018/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0879f1a72b97c09ee1970c29.html