# 给排水与通风空调工程问题及预防措施论文_伊炜,李金光

淄博鑫源制冷工程有限公司 山东省 淄博市 256000

摘要：近年来，我国经济增长非常迅速，带动了各个行业的发展壮大，其中，建筑行业成为国民经济的支柱型产业，占据着非常重要的地位。建筑空间是人们生活和工作的主要空间，是影响人们生活的重要方面，建筑施工过程中给排水及通风空调存在的问题会给人们的生活及居住带来极大的麻烦。建筑采取适当的措施对给排水及通风空调的安装进行优化设计与施工是保证给排水及通风空调质量的保证。

关键词：给排水；通风空调；问题及预防措施

引言

科技发展提升了人类物质生活条件，生活水平的提高使人们对居住环境要求也越来越高。建筑物质量直接影响人们居住的舒适度和满意度。给排水与通风空间是建筑硬件中的重要环节，其质量直接影响建筑的使用，也影响人们的生活与工作。

1给排水工程中存在的问题

1.1管道问题

给排水施工出现管道泄漏是行业内常见的一种质量缺陷，出现管道问题涉及到的因素是非常多的，常见的有以下方面：首先，给排水施工中用的管材不够合理，质量上没有达到标准，无法满足给排水施工的技术规范，一些管材本身不具备足够防腐蚀性以及防水性，导致给排水施工中有开裂以及生锈的问题出现。其次是给排水施工中相关人员没有选择适当的管材，也是导致泄漏的成因，因为一些管材虽然没有质量的问题，但不适合当下的工程，比如一些房屋建筑，用PPR材料进行热熔连接，但是这种材料在受热后就会变形。因此造成泄漏的问题。最后，给排水施工中一些人员并未依据计划展开作业，或者是技术上不能满足给排水施工的规范和标准，导致给排水施工整体质量未达到标准，也就是人为操作不合格造成质量缺陷，导致了管道的泄漏。

1.2噪音问题

为降低施工成本，减少资源消耗，现代房屋建筑施工方都偏好采用塑料管道来给排水。由于这种塑料管道多孔、疏松且透气，不如传统钢铁管道密实，隔音效果较差，噪音较大。若住户未在卧室内安装隔音板，其将经常受到给排水管道的噪音影响，从而导致住户的睡眠质量与生活质量下降。

1.3地漏水面封印不达标

建材市场流通的大量地漏水面封印都较为便宜，吸引了诸多房屋建筑施工方采购。但事实上，这些低价地漏水面封印都不符合国家房屋建设标准，部分厚度差距甚至高达4厘米，以致房屋给排水工程经常不达标。根据国家房屋给排水规定，地漏水面封印的顶部必须高于顶部，且两者间距应为10-15毫米，深度应超过60毫米。否则水面封印将在短期内失效，房屋给排水问题滋生。而且，不达标的水面封印无法有效抑制房屋毒气的排放，极易使室内环境受到毒气的严重污染，进而使屋内居住者的身体健康严重受损。

2给排水工程施工问题的有效预防措施

2.1提升给排水施工材料质量

在进行给排水施工质量控制的过程中需要相关施工人员加强对于施工材料的管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆相关施工部门及管理人员应当建立较为完善的材料管理系统，让专业的人员进行材料的采买工作，和对于材料的管理工作，由于一些特殊材料具有易燃甚至易爆等特性，这就需要管理人员更加重视，避免不必要的问题出现，另外管理人员还可以建立材料监管部门，明确各部门职责，让对于材料的监管更加规范合理。另外还要求相关技术人员灵活变通合理根据不同的具体情况进行材料的选择和采买。

2.2选用有噪音隔离功效的水管材质

随着我国制造业研发能力不断增加，越来越多水管制造厂已生产出具有较强隔音功效的水管产品，且价格不会太高。因此，修建房屋建筑的给排水工程时，采购部门应注重通过网络搜索引擎，或者熟人介绍等途径查找这类有噪音隔离功效的水管，进而使修建完成的屋舍具有良好的给排水隔音效果，间接提高住户的生活质量，使住户更满意住宅舒适性。

2.3采用达标的地漏水面封印

施工单位或其他采购部门选购地漏水面封印时，监理人员应要求其提供地漏水面封印样品，充分检查水面封印是否符合国家房屋建设标准。若不达标，及时要求采购部门严格按照国家规定重新采购更优质的地漏水面封印。同时，建筑设计师要注重优化改进地漏水面封印，充分保证水源补充。即在设计水面封印时，既要考虑封印材质，又要注重帮助地漏补充水源，从而防治水的回返流漏。此外，考虑到厨房用水范围不大，用水面积较小，在修建厨房时，可无需修建地漏，进而使施工方可用更多成本选购更优质的地漏水面封印，切实提高水面封印效果。

3通风空调工程问题及预防措施

3.1供暖方面

根据采暖通风空调系统的设计规范要求，设计人员要重点关注空调采暖系统的入户和入口问题。不仅要在空调采暖系统内设置必要的温度、压力检测装置，而且在暖通空调入口供水管道上要合理安装过滤器，且滤网的孔径一般不超过六十目，以免造成后续管路发生堵塞影响系统供暖。其次，对于楼梯间散热器立支管的安装也要根据安装现场进行详细的分析判断，以确定最佳的安装方案。一般情况下，如果楼梯间可能出现冻结，则需要将散热器的供热设置独立的立支管，而且尽量避免装设调节阀。如果将相邻的两个散热器共用一根立管，那么楼梯间的密闭性在一定程度上受到影响，进而出现供暖故障，降低了系统的供暖效果，甚至造成散热器被冻裂的现象。目前，高层建筑相对较多，高层建筑一般采用共用立管系统，这就需要设计人员根据系统水力平衡、散热设备、承压能力、管材特性、管道热补偿等因素对供暖系统进行竖向区分，并做好内埋工作。否则，共用立管之间虽然安装了伸缩器，但是安装不当会造成系统管道热胀，以至于伸缩器不能起到预期作用。即使在后期安装补偿器加以补救，可能仍不能保障系统的安全参数满足使用要求，以至于对用户的后续使用造成安全隐患。

3.2空调通风设计

采暖通风空调工程设计过程中，设计人员一般是根据用户的使用需求对制冷器的容量进行估算，这种情况下很容易造成设计参数和实际使用参数之间存在偏差，以至于影响通风效果，达不到预期的安装要求。这就需要设计人员根据以往的设计经验并结合相关的安全系数指标要求等，调整制冷面积与容积之间的对应关系，使制冷机的负荷量相对较小，减少资源浪费。因此，设计人员在计算制冷机容量的时候要根据不同的实际情况，选择相应的计算方式以保证计算结果的准确性，减少误差。另外，空调安装工程中不可避免的需要用到保温材料。保温材料直接关系到空调工程的通风性能和使用寿命等。对于保温材料的选用，需要全面考虑工程项目中相关的设计参数，如使用年限、使用环境等，选择性价比较高的保温材料，而不是一概而论。目前市面上的保温材料种类多样，其中最广泛使用的是铝箔玻璃棉制品。最后需要值得注意的就是水泵扬程的选择。一般情况下，水泵在冬季和夏季的使用流量是有所区别的，设计人员要结合具体的使用情况选型以保证水泵满足不同工况下的使用要求。

结语

总之，给排水和通风空调工程是建筑建设中重要部分，引起给排水和通风空调工程问题的方面是多种多样的，需要找到问题发生的原因，并进行有针对性的补救，以保证给排水及通风空调工程的质量，提高用户的居住满意度。

参考文献

[1]耿恋.建筑给排水施工中的安全及质量管理问题及处理措施分析[J].现代物业（中旬刊），2018（09）：115.

[2]彭浩杰，蒋婷婷.浅析建筑给排水工程常见施工质量问题及控制措施[J].山东工业技术，2017（05）：107.

[3]栾长才.绿色发展理念下建筑给排水及采暖通风空调安装问题研究[J].居舍,2018(31):10.

[4]许兵.新时期关于建筑采暖通风节能减排的思考[J].南方农机,2018,49(7):222.

论文作者:伊炜,李金光

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/08de9821016f1535837ec24c.html