# 房建工程软土地基施工技术论文_葛明 丁新宇

大连泛华工程建设监理有限公司 辽宁 大连 116021; 江苏南通二建集团有限公司沈阳分公司 辽宁 沈阳 110020

【摘 要】深入分析房屋建筑工程中对于软土地基的处理技术，并且提出适合房屋建筑标准的强化软土地基的技术可以大幅度提升房屋建筑的质量，降低房屋建筑发生安全事故的可能性。本文对房建工程软土地基施工技术进行了探讨

【关键词】房建工程；软土地基；施工技术

作为施工建筑中常见的软土地基，在施工建筑时应对此进行有效处理。这样才能避免此类地基带来的不良影响，确保建筑的稳定与安全。现阶段，施工方能有效根据地基的自身特点，选用较为有效的措施进行地基的除水与加固作业，从而提高土层的承载能力，确保建筑物的稳定。

1 当前软土地基施工中存在的问题

1.1.缺乏现场勘查资料

在进行建筑地基施工前，施工单位和施工方案设计人员必须充分掌握该地基的地下水深度、流向以及地质状况和地貌等数据，只有在全面掌握这些数据之后才能进行针对性的地基施工。但是，现实中的施工单位和建筑企业在开展建筑地基施工前往往不重视这方面的工作，地质勘查工作往往是敷衍了事、浮于表面，根本没有为了保证地基施工质量而去深入开展地基勘察工作的责任心。这种情况下进行的地基施工必然存在极大的安全隐患，尤其是当地基地质和地下水等数据信息不全时，根本无法有效开展地基施工。

1.2缺乏对硬壳层强度的全面认识

软土地基一般不是暴露在空气中的，在软土地基表面往往会覆盖一层土层，这种土层因为强度较高且覆盖在软土地基表面而被称为硬壳层。软土地基表面的硬壳层有较高的强度，能够承载重量上限较大，而且能够有效传递上部压力，将这些压力输送到大地，因此，在进行软土地基施工时若是能够有效运用这一层硬壳层，将极大的降低地基施工难度和施工造价。然而由于当前我国施工单位缺乏严格且科学的地基勘察工作，导致事故单位根本无法掌握硬壳层的位置，更谈不上有效应用了。由于缺乏有效的地基施工前的地址勘察工作，施工单位往往会采取更加费时、费力、造价高且风险大的加固技术，这种加固技术不但会增加地基施工难度，而且还会造成硬壳层的破坏，导致后期即便掌握了硬壳层的位置也无法进行有效利用的状况。

1.3施工准备不充分

若想保证建筑施工的顺利开展，那就必须做好相应的施工准备工作，地基施工的复杂性和施工难度比一般施工环节更高，因此其施工准备需要更加充分和完善。但是，由于缺乏有效和科学的施工前的地质勘察工作，导致地基施工相关数据的不明确，这种情况下进行的软土地基施工必然存在极大的安全隐患。例如一个建筑群中的地基数据必然存在差异，施工单位若是没有认识和调查清楚这一问题，而是单纯的埋头于自己建筑项目的地基降水施工，那必然会造成建筑群地基地下水降低、地基萎缩的情况，从而导致地基的下沉，建筑物发生形变。当然，地基施工准备工作并不是只有地质勘查，还需要对地基施工建材和设备进行检查，确保其储备量充足、质量合格，而且还需要对地基施工人员进行相应的培训教育，保证施工人员对地基环境的了解。这些准备工作缺一不可，但是，当前的施工单位往往无法做好这些准备工作。

2 房建工程软土地基的施工技术

2.1换土垫层技术

所谓的换土垫层技术，顾名思义，就是把地基基础中一定深度的不适合土层去除，把质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎石、石屑或其他工业废粒料填入夯实，从而改善像软弱地基等不良地基的强度与硬度，使其能够达到建筑地基所需的条件。换土垫层法常用的垫层有砂卵石垫层、土垫层、素煤渣垫层、碎石垫层、砂垫层、灰土或矿渣垫层以及用其他性能稳定、无侵蚀性的材料做的垫层等。此技术一般情况下能够提高浅层地基承载力、减少沉降量、加速软弱土层的排水固结等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在软土地基施工过程中，此技术的使用的范围还是很广泛的，施工人员应该充分根据施工的条件选择适当的垫层，进行合理科学地施工。

2.2强夯技术

在房屋建筑工程施工中，如果软土地基中的含水量比较小，我们可以考虑使用强夯法施工技术对软土地基进行处理。一般来说，强夯法就是使用起吊机把重锤调到高处，然后再让重锤落下对房屋建筑地基进行反复夯实的一种方法。在软土地基处理方面，这种施工技术能够有效降低软土地基的压缩性，提高地基的承载性能，从而使软土地基满足房屋建筑施工需要。在具体的施工中，一般先对软土地基的周边进行夯实，接着再对地基的中间位置进行夯实。同时，在对地基进行夯实的过程中，还要做好相关的记录工作，从而为以后提高一些参考依据。

2.3压实技术

该技术是一种可以提升地基土负载力的优良方式，其大多运用到软土地基等地质状况不理想的地基处置过程中。具体过程是，依托外部力量的揉挤，让土层得以压实，从而提升土的压实水平，提升地基对外部力的承受水平。在压实过程中经常用到的方式便是用很大重量的锤子夯击，或者用大类型的压路机实施地基压实，此种方式在地基施工过程中运用较多，操作简单，费用方面也较低廉。

2.4真空预压法

在地基表层设置砂垫层，运用密封膜把其完全封闭，如此便与气体较好的分隔开。在砂垫层中增加具有吸水性能的管道，用真空设施将气体抽干净，之后把密封膜里面的气体排干净，此时压力差不但会控制软基的毁坏状况，还可以减弱其承受水平。这种方式特别简便，可减少成本，特别适宜大类型的施工项目使用。

2.5排水固结处理技术

排水固结处理技术是软土地基处理技术中重要的一种，就是先将软土地基中的水排出，缩小软土地基的空隙，使孔隙水压降低，促进软体地基土体固结，有效的提升土体的抗剪力强度，提升地基的承载能力。排水固结处理技术具体可以分为砂井法、排水电渗法、堆载预压法、真空预压法等。其中，堆载预压处理技术花费时间较长，具体做法是对填土材料、砂石等进行预压，促使地基沉降，快速固结地基土块，最后在将荷载撤除后进行房建工程施工； 如果地基透水性较低，可以选用砂井法，具体做法是在地基空隙中灌以砂土，采用专用的排水固结管道进行排水，保证地基稳定，这一处理技术具有施工材料少、连续性强、排水速度快等优点，得到了广泛的应用； 真空预压法主要应用在不含透水层的地基上，具体措施包括：首先设立砂井，并用隔绝层封闭砂层，将砂层中的气体排出，是地基土快速固结；如果地基粘性小、地下水位低，则需要选用电渗法，其主要是将地基中的水集中到阴极，形成电渗，促使土体固结，提升地基的承载力。

2.6挤密碎石桩技术

所谓的挤密碎石桩技术是指利用一定的方法和手段，通过挤压或者振动使得软土地基的土体空隙比不断降低，软土地基的强度不断增强，从而达到处理软土地基的目的。在房屋建筑工程施工的过程中，要科学运用挤密碎石桩技术。首先，要采取措施科学布置桩位，根据桩位的实际位置进行取土成孔操作，接着将需要的填充料填充进去，用机械设备进行夯实，然后进行铺设垫层操作，最后将挤密碎石桩转移到下一个桩位上。

总之，房屋建筑与人们的生活水平和生命财产安全息息相关，而软土地基施工又是保证房屋建筑施工质量的关键所在，因此，当前建筑施工单位和建筑企业必须重视这方面的勘察和准备工作，将其放在保证建筑施工质量的关键位置，只有这样才能从根本上保证地基施工和房屋建筑施工质量。

参考文献：

[1]刘强.软土地基上基础的处理措施分析[J].科技展望.2015(14)

[2]肖树广.浅谈建筑基础选型及软土地基处理方法各[J]. 科技展望.2015(25)

[3]李辉.浅谈软土地基的加固措施[J].科技创新导报. 2014(08)

[4]郭壮壮.软土地基上基础处理措施研究[J].山西建筑. 2014(28)

论文作者:葛明 丁新宇

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a0f424f9ff48ca8cd345300.html