# 风景园林水景工程的施工技术探微论文_施发光

宁波市慈城古县城开发建设有限公司 浙江宁波 315031

摘要：水景成为园林工程中不可缺少的重要元素，利用水景工程可以提升园林的整体美感，同时还可以起到改善环境的重要作用。为了使水景工程能够充分发挥其作用，必须在施工的时候充分结合园林场地的环境、气候特点以及当地文化等，然后再利用多种形式进行展现，对此本文进行简要论述，为创造出高品质的风景园林工程提供参考。

关键词：风景园林；水池；植物配置；水系；施工

随着国家城镇化速度的加快，城市将来必将是人们未来生活的主要区域，这对建设一个舒适、健康、美观的城市提出了新的要求，风景园林水景工程应该是其中重点建设的部分，其对于缓解紧张工作节奏、改善城市环境作用巨大。实践中，风景园林水景工程施工必须做到美观性与实用性的统一，观赏性与经济性的统一，安全性与环保性的统一，同时注重加强施工各环节的管理，使风景园林水景工程真正实现其应有的价值。

1水景水池的施工

1.1园林中水景池底的施工采用的技术

在园林水景当中，通常它的水池池底选择为混凝土池底。如果水池基土过湿或者松软，就必须铺设10cm左右的沙石层同时做到夯实，之后再把混凝土垫层浇注好，来确保池底能够平整结实。在混凝土浇注后1~2d，于垫层的表面进行测量还要最终确认地板的中心点，而后根据图纸的相应尺寸进行放线工作，要画出布线具体位置，才能绑扎钢筋、底板外围的模板和安装柱基。在绑捆钢筋时一定要小心，必须检查钢筋的间距、直径、保护层以及位置和埋件的数量和位置，这些都要达到设计的标准。底板不能留有施工缝，需要一次浇注成功。池壁为现浇混凝土时，允许在基口上方20cm位置留出池壁与底板的施工区域。

1.2池壁施工应用的相关施工技术

作为固定用途的铁丝螺栓在穿过时，一定要选取套管加焊止水环、螺栓加堵头等止、水螺栓加焊止水环等措施，不可以直接穿越池壁。在池壁浇注之前，应该把脏物清除干净，把混凝土施工缝表面粗糙化，同时要有一定湿度。池壁应当一次浇注成功，不能留有施工缝。关于预埋管道，它的管径如果太大时，为了方便排气、振捣和浇注，允许在底端开出浇筑动孔。池壁的混凝土在结合之后要马上进行养护，通常养护时间为15d左右。在池壁施工中，选择的水泥型号不能低于425号，以普通硅酸盐水泥为主，它的混凝土灰沙比例为0.4~0.5间，同时每立方米水泥含量不能少于320kg，它含沙率要达到35~40％间，水灰比例不能小于0.6。在施工时务必要处理好水池池底，水池变形缝和施工缝也要处理得当，混凝土的温度要严格控制，内外温差的降低，在施工完成后要做好满水测验。

2水系施工工艺分析

2.1关于管道施工技术

在当前我国风景园林水景项目中，通常都使用的是UPAC管道技术，它能够起到防锈蚀作用，耐热性能也不好，但在阳光直射下会加快变色、老化，可在没有日光照射下UPAC管使用寿命却能达到50年之久。铜管和不锈钢管相对好一些，可是其成本与其它管道相比又太高。在园林景观水景实际施工中，因而最经济合理的处理办法是在池底板下方管道选择UPAC管道技术，而暴露在外受到阳光直射部分选择铜管或者不锈钢管。现在，为了使工程成本能够降低，也为了使建筑面积减少，一些园林景观的水景工程已经选用离心泵或潜水泵当作水力提高设备。可是在使时要注意，由于潜水泵可靠性不高，如果出现绝缘损坏会让水体带电，有很大的安全隐患，假若损坏会造成水景局部出现瘫痪。总体来讲，离心泵可靠性虽然较高，必须要设置泵房同时管道长度比潜水泵长太多，造价增加了不少，有可能还会影响水景效果。所以，在施工技术选择时，要结合实际情况，选择最合适的施工工艺。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2做好水位控制

在水景施工中，水位的控制尤其重要，特别是运用对水位变化敏感的涌泉等射吸式喷头或的雪松喷头中。现在，通常会选择独立的水位均衡水池、一定直径的联通管以及液压式水位控制阀跟水景中水池接连的溢流管路和自主补水装置。大多工程把水位控制器应用在其的给水控制当中，由于主机中水位控制器安在水池内，由机安装至泵房，设备能够做到实时的对水的深度能够检测，同时能够从机对水泵进行控制。目前水位设备的自动化程度很高，假如水池水位已超过设置的最高值或者说低于设置的最低值，主机能够依照设定程序及时通知有关管理人员，假如水泵出现故障，从机在这时也能够按设置程序通知管理人员。管理人员可到及时赶到现场检测并进行强制启、停水泵处理。同样，排水控制系统当中，把主机安置于泵房，使主机可以实时检测到水深信号，对水泵进行控制，在水位满足上限时启泵，达到下限时能够停泵。假如水位超于设置极限或水泵有了故障，主机会按照设定程序及时通知管理人员，相关管理人员可以到达现场进行强制启、停水泵操作。

3水景植物配置的技术分析

3.1关于水上面植物的配置

科学的配置水景工程的动植物往往会起到点睛的作用，除了呈现良好的视觉感外，还展现了具有生命力的美感氛围。在园林水面上主要分布着水池水面、小溪水面及人工小河等等，不仅有自然形式的，同时也有规则形式的，它们大小不一，形状万千。可以说水生植物不仅有着造景功能，同时还能对水体有毒有害物质及污染物吸收、过滤、分解和转变，能够净化水体。可以把善莱、香菱、睡莲、荷花等植物布置于水面，也可以选择红萍、凤眼莲、王莲、萍蓬莲、绿萍或两栖彭等植物布置，可是在配置时必须要与水面大小和岸边的亭台楼阁等园林建筑的视野一致，水面植物在配置上不可拥塞，留出一定的空间来显示反射，不能干涉的表面积的效果反映，它们通常不能超于水面面积的1/3。允许设置隔离带或移栽于水中以控制其生长。

3.2关于水边植物配置方法

通过水边植物的配置，能够使水面层次增加，也丰富了岸边视线，同时突显了大自然趣味。在水边植物配置时应留意艺术图面，要与水边保持一定的距离，或近或远，要有层次感，疏密要配合得当，为了杜绝太过于整齐形式单凋，因而不能沿边线等距离放置植物。于设计构图上，能够选择伸向水面的树枝，就如看倒未倒的水边乔木类。而北方水景布置上，可以在水边种植垂柳、碧草和碧桃樱花等。在较大而平直池岸边或浅滩区种植水杉林也应用在较多的园林布置上。总体来讲，北方水景适合种植的还有桑、旱柳、棣棠、悬铃木、梨树、棕榈、海棠、夹竹桃与枝干变化较多的松柏等。在南方水边种植的植物的种类相对更多，如水松、落羽松、蒲桃、垂柳、榕树等都是非常好的选择。

3.3配置驳岸

植物土岸、石岸和混凝土岸等都属于驳岸，在植物配置上尽可能融山水为一体，它对水面的空间景观起到的引导作用。在土岸边的植物配置，要与地形、道路和岸线布局结合，配置的有疏有密。对于生硬和枯燥石岸线条，在植物配置上要能够露美遮丑，通常在岸边配置迎春及垂柳，使细长的枝条垂下来为石岸遮挡不足，另外还可能配置黄菖蒲、燕子花及藤本植物等来对气氛适当调节。

4结束语

总之，水景在园林绿化中发挥着独特的作用，它在园林中是不可缺少的，水景施工时应全面考虑各类因素，给园林注入更多活力。现在水景施工技术的不断发展，人们对环境要求出更高了，要想建造实用和美观的园林水景，园林管理者就必须要掌握一定的园林水景的水池施工和水系施工及配置水景植物等施工技术。

参考文献

[1]马祖春.生態保护中风景园林工程施工技术存在的问题及对策[J].农技服务，2015（3）：191+189.

[2]郭沫民.风景园林工程施工技术的几点思考[J].现代园艺，2015（16）：210～211.

[3]蒋静.园林水景工程的水池施工技术探析[J].现代装饰（理论），2014（2）：176.

论文作者:施发光

论文发表刊物:《基层建设》2017年第25期

论文发表时间:2017/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0a381fb5582896a31292915e.html