# 关于电气工程安装的探讨论文_陈士耀

陈士耀

身份证号：130183198708251852

摘要：本文作者分析了电气工程安装过程中存在的质量问题，提出了相应的防治措施，供大家参考。

关键词：电气工程；安装；探讨

随着市场竞争的不断加剧，对于电气工程的安装质量提出了更高的要求，电气工程安装质量的好坏直接影响到系统的运行和整个系统设备的顺利实施，因此，在电气工程项目开始施工前，施工单位应当对施工流程就行良好的规划，保证工程建设中的每一道工序都符合标准要求，严格把关对施工过程的质量检验，以保证提高工程建设的质量，促进电气安装工程施工的顺利进行。

1 电气工程安装过程中存在的质量问题

1.1 电气设备与材料质量

在电气工程的安装过程中，存在着电气设备及施工所需要的材料缺乏严格的质量检验，导致材料或设备的性能难以满足工程建设的需要，有些材料和设备甚至没有出场合格证，对于其质量没有任何的保证的问题。电气工程的施工对于人们的生产、生活有重大影响，如果材料和设备的质量没有保证，就会给后续工程的投入使用埋下巨大的隐患，另外，在设备和材料流入施工现场之后，施工人员对于设备和材料的使用方法没有进行深入的阅读研究，就进行施工，从而导致设备和材料的应用不当，使用方法出现错误，这对于工程施工的质量也会造成巨大的影响，同时也会造成资源的浪费，不利于对工程建设成本的控制。

1.2 开关、插座的安装

在进行电气工程施工过程中，对于开关和插座的安装时比较多的，但由于开关和插座的安装都属于小工序，导致施工单位对其重视不足，在进行安装时就可能导致施工人员出现对安装的标高尺寸控制不准确，不符合标准的要求等现象，从而造成对整个工程建设质量的影响。此外，在安装施工人员在安装线路的过程中，还会出现将地线和零线位置安装颠倒的情况，从而严重影响到开关、插座的使用，对工程建设的质量形成极大的影响，在后续工程投入使用的过程中，还有可能会出现由此导致的灾害，从而给工程建设造成巨大的损失。

1.3 配管、箱盒的安装

在进行配管和箱盒的安装时，会出现配管与箱盒的连接方法不符合要求，配管的排列不够整齐，对于配管设置的横平竖直没有进行严格的控制，配管使用丝扣进行连接时，配管与箱盒的连接没有加焊接地线，或者是感官的切口切割和明配的钢管连接不符合焊接要求等问题。这些问题对于工程施工的质量影响较大，如果不能得到很好的解决，就会给后续工程投入使用留下巨大的隐患，一旦出现事故，就会造成巨大的损失。

1.4 灯具、导线和护套线的安装

在进行灯具、导线和护套线的安装时，对于导线的连接，施工人员没有进行压接，对于灯具和明敷护套线的固定也不够牢靠，在进行灯具安装时，施工人员使用的连接方法也不正确，导致在使用灯具时，可能出现故障。灯具、导线和护套线的安装对于电气设备的使用有较大影响，如果线路连接不争取，就很难保证电气设备的正常使用，甚至会出现严重的火灾事故。

2 电气安装过程中质量问题的防治措施

建筑电气施工质量的提高离不开工程建设各环节的管理；各级管理人员要按设计要求和专业规范对工程质量进行监督，把全过程质量控制落实到工程建设中。在这个工程施工中，电气工程中应把“质量第一、安全第一”放在第一位，应根据工程的自身特点，对施工中的每一个环节都要实施有效地动态控制，认真管理好从材料采购、施工过程到工程验收的全过程，并且建立良好的质量监督体系，提高电气工程的工程质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 保证材料、设备的质量，认真阅读使用说明进行施工

对于电气安装施工所需要的材料和设备，一定要保证其具有产品说明书及出厂合格证，施工单位在将设备和材料应用到工程施工中之前，要对设备和材料的性能、规格、型号等进行严格的检查，以保证材料和设备的质量符合工程建设的需要，如果出现不合格的设备或材料，应当严禁流入施工过程，以免对工程的施工质量造成影响。对于设备和材料的应用说明书，施工单位要敦促施工人员进行认真阅读，并严格按照说明书上的规范进行施工操作，以保证施工操作的科学性、合理性，从而有效的消除工程建设中的质量隐患，提高工程建设的质量。

2.2 保证开关、插座安装的正确性

在进行开关、插座的安装时，施工人员要严格按照施工说明进行，控制好电器设备的标高和位置，固定好设备之间的距离和高度，以保证在安装时可以将开关和插座按照正确的位置进行安装，以免出现不合格，导致重建，既浪费资源，又影响施工质量。此外，对于开关、插座和灯具之间的连线，施工人员要分类清楚，严禁出现接线位置颠倒的现象，影响到工程施工的质量。在接线过程中，对于开关、插座和灯具的接线应当设置在接线箱内部，并留有一定的余量，对于接地线、零线和相线要严禁出现串联，接地线要单独设置，以保证各种线路之间的安全。只有将各种线路的连接都按照标准要求进行，才能够保证电气设备使用的可靠性，才能够真正的提高工程建设的质量。

2.3 严格按照标准进行连接、焊接

对于管径在DN50及以下的钢管应当采用丝扣进行连接，而不能够采用套管连接，并且要严格禁止进行对口焊接。如果需要对配管进行丝扣连接，则必须要做到接地跨接，同时还要保证焊接处的牢固和平整，以保证焊接的合格性，对于插座的接地线要直接从电表箱处接入，不能够从金属箱的外壳接入，对于有钢管切口的地方应当保证切口的平整和光滑，以保证各个焊接口的质量，从而有效提高整个工程施工的质量，减小后续工程投入的质量隐患。

2.4 确保正确安装线路，并保证其牢靠性

在将导线穿管之前，影响先对钢管的关口和防护套进行检查，看其是否完好无损，如果有杂物堵塞，应当将杂物取出。在进行放线时，要用放线盘慢慢的将电线放下，并且用棉纱将导线抱住，以把线捋直。对于灯具和明敷护套线，应当将其固定牢靠，避免出现松弛，要规范灯具安装，采用正确的连接方法，以保证灯具等电气设备的性能可以充分发挥，同时也提高工程施工的质量，促进电气工程安装的顺利进行。

3 结束语

随着科学技术的不断发展创新，市场竞争的日益加剧，各个施工单位都对于电气工程的安装质量提出了越来越严格的要求。在施工过程中，电气工程安装质量的好坏直接影响到系统的运行和整个系统设备的顺利实施，因此，在电气工程项目开始施工前，施工单位应当对施工流程就行良好的规划，保证工程建设中的每一道工序都符合标准要求，严格把关对施工过程的质量检验，以保证提高工程建设的质量，促进电气安装工程施工的顺利进行。本文通过对电气工程安装过程中存在的质量问题进行分析，提出了相应的质量防治措施，以期促进电气工程安装质量的提高，从而保证人们生产和生活的顺利进行。在电气工程安装的过程中，保证安装质量是非常重要的，只有提高安装质量，才能够保证后续工程正常投入使用，并减少使用隐患。

参考文献

1、蔡华标. 建筑电气安装工程的质量控制[J]. 建材与装饰（下旬刊）， 2011，（07） .

2、陈勇方. 企业电气安装工程常见质量问题及其应对策略. 科技创新导报， 2008，（04）.

3、刘元庆，李春海.如何加强建筑电气施工阶段管理[J].黑龙江科技信息，2009，（22）.

论文作者:陈士耀

论文发表刊物:《基层建设》2015年18期

论文发表时间:2015/11/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0bfce873c23b2c9ab9407801.html