# 电力系统中输电运检技术的主要应用论文_于磊

国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司 内蒙古赤峰 024000

摘要：在我国经济快速发展、城市化进程日益加快的大背景下，人民群众对于用电的需求也越来越高。为妥善解决电力的供应问题，要保证整个城市的输电与配电网络始终保持稳定运行，对于运行中出现的故障要进行快速地排除。

关键词：输电配电线路；运行维护；故障排除

引言

乡镇人口向大城市大量的迁移，一方面为城市的发展提供了源源不断的动力，另一方面也对城市的各项基础设施提出了更加严峻的考验。本文以电力输配电线路的维护与故障排除作为切入点，详细探讨城市电力输配电线路的运行问题。

1常见故障种类

1.1输配电线路规划问题

一些城市的输配电线路的规划工作中，缺乏对实际情况的全面掌握以及对于城市未来规划的前瞻性，总是习惯于解决眼前发生的问题。这种对待问题“得过且过”的态度非常不利于电力网络的铺设工作。近年来，我国的城市发展向着多元化的方向不断前进，在城市的横向和纵向两个维度上都进行了有效的探索。一方面是大力建设立体化的城市交通网络，通过立交桥以及地铁的建设来满足人们的生活需求；另一方面是对城市周边的辐射工作，通过建立环线来扩大城市的规模，而城市规模的扩大必然会对供电系统产生影响。如果没有进行充分的准备，匆忙架设供电网络，很容易在随后的运行中发生问题，如电压不稳定或者电线老化速度过快等。

1.2自然因素的影响

输配电线路都是建立在室外，因此不可避免地要受到自然因素的影响。总体上，自然因素对输配电线路的影响主要集中在两个方面。

1.2.1强风

城市的周边地区没有密集的建筑群和大片的森林，因此对于强风没有遮挡效果。强风直接吹到输配电线路上，一方面会造成输配电线路的摇晃，很可能造成供电元器件或者电线的损坏；另一方面大风会将地面上的杂物卷到高空中，或者是将树枝吹断，这些杂物以及树枝一旦与电线接触，可能导致电线短路，造成整个供电网络出现异常。

1.2.2雷电

雷击对输配电线路的伤害是巨大的。特别是空旷的郊外，由于没有其他引雷设施，雷电往往会击中输配电线路，强大的电流很可能造成电压的波动，烧断保险丝，引发跳闸。如果电流过于强大，也可能会烧毁输配电线路内部的电子元器件，造成长时间供电中断，给人们的生活带来严重影响。

1.3管理原因

整个输配电线路网络是一个复杂的系统，为确保其稳定工作，就要时刻保证对整个供电网络的管理。目前，我国电力系统对电力网络的管理还存在一些问题，主要集中在两个方面。（1）管理过程中，没有明确划分管理职责。具体表现在很多电力管理部门职能重叠，看似有多人进行监管，但实际上责任不清，出现问题时，无法第一时间找到管理责任人。监管人员在发现问题后也不知道向谁报告，管理上的混乱导致出现问题迟迟得不到解决，而且对于问题也无法进行更为深入的调查与分析，提交不出具有可行性的问题处理方案作为备份，对于故障只能是发现一起、处理一起，非常被动。（2）对管理工作没有进行有效地监督。由于监督的丧失，电力管理人员很容易滋生出倦怠以及懒惰的情绪，对于工作无法全身心投入，缺乏责任感。

2线路故障的排除方式

2.1优化输配电线路的规划

为保证输配电线路的正常运行，规划初始就要充分考虑到现实环境中的各种情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆输配电线路出现的故障中，人为因素只占很小的比重，大部分故障的发生都是由恶劣的天气条件引起的。因此，输配电线路规划时要充分考虑网络铺设地点的自然情况。例如，是否会遭受雷击，周围有没有防风林阻挡强风，设施地点的年降雨量的多少，在线路规划时都必须进行充分地考量。

2.2提高线路抵抗自然影响的能力

自然因素中，雷击与强风是主要的影响因素，可以进行专项强化处理[1]。一方面，工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察，根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中，安装人员要严格按照流程进行安装工作，特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实，使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区，仅依靠水泥杆是不够的，需要安装专业的避雷器，以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比，强风的最大特点是具有持续性，且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平，抵御强风主要从两个方面入手。第一，加强对强风地区的巡查机制，利用强风的季节性特点，在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查，并做好应急处理的准备。第二，电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆，由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬，其结构强度在不断降低，需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方，要对水泥电线杆进行加固工作，并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙，如果发现水泥电线杆出现异常情况，要及时进行修补与加固处理。

3线路运检方法

（1）实行定期检查制度。输配电线路是整个电力供应网络中至关重要的组成部分，无论是在确保居民的日常用电还是保证工厂生产方面都有着举足轻重的作用。因此，对于输配电线路要实行定期检查制度[3]。成立定期检查小组，不仅要对故障多发区进行检测，而且要对于其他配电、输电装置进行详细检测，要秉着认真负责的态度，将检查工作落实到位。根据故障发生的种类与频率对特定的地点进行重点检查，将输配电线路出现故障的风险降到最低。同时，要不断优化检查技术，更新检查手段。例如，城市的输配电线路检查中，可以采用分区域停电的方式对城市的每个区域进行详细地检查，发现并及时处理可能引发问题的隐患，保证线路的平稳运行。（2）提高安全巡视力度输配电线路的检查是一项花费大量时间及精力的工作，不仅要进行定期检查，而且要进行日常巡视，以求在出现突发情况时可以快速维修[4]。一方面要保证故障反馈的效率，争取在故障发生的第一时间就对故障进行申报，保证维修人员可以在第一时间赶往现场进行维修；另一方面要保证巡视小组的灵敏性，要准确把握当地的自然条件以及交通情况。例如，在一些交通事故多发的地段，如果存在输配电装置，就要提高警惕，通过交通广播以及手机端的交通App，时刻掌握城市的交通情况，如果发现有重大的交通事故，就要考虑是否会对输配电装置产生威胁。（3）加强管理制度。对于输配电线路的监管一定要更加完善，要通过各种手段的组合运用来提高管理效率[6]。一方面，要不断完善管理结构。对于存在职能重叠的部门要进行高效的合并工作，提高部门的执行力和管理的灵活性。另一方面，要加强岗位责任的落实。对于输配电线路的一些关键环节，要实施“专人专岗”制度，要让管理人员明确自己的责任。同时，将管理的效率纳入到管理人员业绩考核工作中，让管理人员意识到管理工作的重要性，以调动管理人员的主观能动性。

结论

输配电线路的运行是否稳定影响着整个城市供电网络的运行，因此要重视输配电线路的运行维护工作和故障排除工作。

参考文献

[1]黄军.电力输配电线路的运行维护及故障排除措施[J].通讯世界，2018，（3）：163-164.

[2]谢振雄.电力输配电线路中运行维护、故障排除技术的应用及重要性[J].建材与装饰，2017，（51）：250-251.

[3]陈建华.输配电线路运行维护及故障排除分析[J].中国设备工程，2017，（14）：40-41.

[4]于洋.配电线路故障的原因以及运维管理分析[J].科技风，2017，（7）：195-196.

[5]王才栋. 谭晓旭.探讨电力输配电线路的运行维护与故障排除技术[J].电子制作，2017，（1）：84.

论文作者:于磊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第22期

论文发表时间:2019/11/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d51e81e0cd30c67698a822e.html