# 浅谈电气自动化在电力系统中的应用论文_韦炜

（中国铝业广西分公司）

摘要：电气自动化技术是将现代的电子技术、信息的处理技术以及网络通信技术融为一体的基础上，发展起来的综合技术，是在电力系统中实现远程监控以及监视管理的有效地途径。电气自动化技术在电力系统中发挥着越来越重要的作用，并且随着新技术的广泛应用，使得电力系统得到更加安全的运行。基于此，本文阐述了电力系统运行的主要影响因素以及电力系统中主要的电气自动化技术，对电气自动化在电力系统中的应用进行了论述分析。

关键词：电力系统；影响因素；电气自动化技术；应用

电力资源是一种不可或缺的能源，其与人们的日常生活息息相关。电气自动化在电力系统中的应用从开始局限于单项自动装置，到广泛采用远动通信技术装设模拟式调频装置和经济功率分配装置，再到后来以计算机为主体的电网实时监控系统的出现，电气自动化系统逐步迈入现代化发展的轨道，目前智能电气自动化技术在电力系统中已得到广泛应用。以下就电气自动化在电力系统中的应用进行探讨。

一、电力系统运行的主要影响因素

1.自然因素

自然因素主要是指在电力系统运行中，输配线路必须已多个的地区和自然环境中穿插，而其地区的气候环境与天气变幻都能对电网的基础设施存在一定程度的干扰和损害，例如线路老化等方面。如此就会导致电力输配线路运行造成巨大干扰，更甚者会发生漏电、断电的情况，影响社会安定性。

2.人为因素

人为因素在电力系统的运行影响主要表现为管理方面。也就是管理人员的管理意识比较薄弱，在电力系统运行管理中无任何责任感，如此就极易导致电力安全问题的发生。

3.技术设备因素

电力能源在输送、配置及管理过程中，因为电力系统人员的实践经验参差不齐，高尖综合型技术缺少，而且电力输配网线和设备自身的质量、功能局限性，通常就会造成电力能源输配问题。

二、电力系统中主要的电气自动化技术分析

1.发电厂分散测控系统分析

发电厂分散控制系统（DCS）一般采用分层分布式结构，由过程控制单元（PCU）、运行员工作站（OS）、工程师工作站（ES）和冗余的高速数据通讯网络（以太网）组成。过程控制单元（PCU）由可冗余配置的主控模件（MCU）和智能I/O模件组成。MCU 模件通过冗余的 I/O 总线与智能 I/O 模件通讯。PCU 直接面向生产过程，接受现场变送器、热电偶、热电阻、电气量、开关量、脉冲量等信号，经运算处理后进行运行参数、设备状态的实时显示和打印以及输出信号直接驱动执行机构，完成生产过程的监测、控制和联锁保护等功能。 运行员工作站（OS）和工程师工作站（ES）提供了人机接口。运行员工作站接收PCU发来的信息和向PCU发出指令，为运行操作人员提供监视和控制机组运行的手段，工程师工作站为维护工程师提供系统组态设置和修改、系统诊断和维护等手段。

2.变电站自动化技术分析

电力系统中变电站与输配电线路是联系发电厂与电力用户的主要环节。变电站自动化的目的是取代人工监视和电话人工操作，提高工作效率，扩大对变电站的监控功能，提高变电站的安全运行水平。变电站自动化的内容就是对站内运行的电气设备进行全方位的监视和有效控制，其特点是全微机化的装置替代各种常规电磁式设备；二次设备数字化、网络化、集成化，尽量采用计算机电缆或光纤代替电力信号电缆；操作监视实现计算机屏幕化；运行管理、记录统计实现自动化。变电站自动化除了满足变电站运行操作任务外还作为电网调度自动化不可分割的重要组成部分，是电力生产现代化的一个重要环节。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.电网调度自动化技术分析

现代的电网自动化调度系统是以计算机为核心的控制系统，包括实时信息收集和显示系统，以及供实时计算、分析、控制用的软件系统。信息收集和显示系统具有数据采集、屏幕显示、安全检测、运行工况计算分析和实时控制的功能。在发电厂和变电站的收集信息部分称为远动端，位于调度中心的部分称为调度端。软件系统由静态状态估计、自动发电控制、最优潮流、自动电压与无功控制、负荷预测、最优机组开停计划、安全监视与安全分析、紧急控制和电路恢复等程序组成。

三、电气自动化在电力系统中的应用分析

1.电气自动化在电力系统中的应用要求

电气自动化在电力系统中应用的要求主要有：①保证电力系统各部分运行的技术要求，以实现设备的安全以及经济，并以设备的实际运行为主要的依据，保证操作人员实际的控制和协调；②利用电气自动化技术进行安全性能的改善，从而可以减少事故，并能够节省人力，避免紧急事故的发生和发展；③对电力系统的整体数据以及参数进行检验、收集并对之进行处理，保证各系统的正常运行。

2.主动对象数据库技术在电力系统中的应用分析

数据库技术在电力系统中的应用主要是用于电力系统的监视系统中，因此这对系统的开发、继承、封装等都有很大的作用，引发了软件技术的变革。主动对象数据库技术在电力系统得到了广泛的应用和认可，并用来支持对象标准，因此与一般的关系数据库相比，主动对象数据库主要是对技术以及主动功能的技术支持，因此，在电力系统中也得到了广泛的应用。主动对象数据库是利用系统的监视功能，对对象函数进行利用，从而可以实现电力系统中电气自动化的应用，随着触发机制的使用，数据库监视得到了很好的控制与实现，从而节省了数据写入以及读出的时间，还对数据管理功能充分的进行利用，并得到了技术上的保证。当前，我国的数据库技术得到了很广泛的应用，并且监视系统也得到了很好的发展，电气自动化技术在电力系统以及日后的电力系统中并将得到更为完善的应用。

3.现场总线技术在电力系统中的应用分析

现场总线技术是指在电力系统现场将智能的自动化装置以及仪表控制设备进行连接，形成一体化的多向、串行、多站和数字化的信息网络，从而可以将数字通信、控制、智能传感器以及计算机等融为一体而形成的综合性的技术。在电力系统中，现场总线技术被广泛的应用，通过现场总线技术可以将变送器所控制的总的用电量收集后，将信号进行控制后集中到主控计算机上，然后根据数学模型进行计算进而做出判断，并最终将指令发送到控制设备上，从而实现电气自动化技术的应用。现场总线技术在电力系统中的应用是通过分散电力系统中的控制功能，并配备相应的计算机进行被控设备的信息处理，将信息与计算机相连接后，便不需要实现整个现场的控制，只需对信息进行相应的调度即可。实践证明，现场总线技术在电力系统中的应用，可以实现前置机与上位机的配合，可以从下方进行电力系统的控制，并且可以通过仪表进行控制，并最终实现高性能的电力系统的控制功能。在电力调度化技术日益发展的情况下，可以满足数据以及系统的多样化需求，并最终将电力系统中各个信息进行交换以及共享，实现电力系统的顺利进行以及电力系统的日益完善。

四、结束语

综上所述，电气自动化技术将电子技术以及网络通信技术融为一体，在实现远程监控以及监视管理方面发挥了很重要的作用。同时电气自动化技术为电力系统的平稳运行提供了良好的条件，并且随着电气自动化技术的发展，其在电力系统中得到更为广泛的应用。

参考文献：

[1]王天臣.论述电气自动化在电力系统中的应用[J].电子制作，2013.

[2]撖伟.电气自动化在电力系统中的应用研究[J].中国标准化，2017.

[3]孙建国.电气自动化在电力系统中的应用[J].电子技术与软件工程，2017.

[4]甘见.电力系统运行中电气自动化运用策略分析[J].中国设备工程，2017.

论文作者:韦炜

论文发表刊物:《电力设备》2017年第27期

论文发表时间:2018/1/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0d8b31b05b9d84acfc7b7c33.html