# 一种新型锐器盒的设计与制作论文_金燕,贲国平（通讯作者）

南通大学附属海安人民医院儿科 江苏南通 226600

关键词：医务人员；锐器伤；锐器盒

锐器伤是医疗护理工作中最常见的职业暴露，是指由医疗锐器致皮肤破裂出血的意外损伤，时医务人员职业感染的潜在危险因素[1]。由于锐器伤是医务人员感染血源性传播疾病的主要途径，针对防止医护人员锐器伤的措施越来越受到重视。除了实施规范的医疗护理操作之外，还应匹配相应的防护设备，而锐器盒就是一个必不可少的设备。现有临床上使用的锐器盒具有开口小，注射器针头脱落不方便以及安全性比较差的缺点，临床一线的护理人员工作繁忙，动作迅速，临床调查研究显示，大部分护理人员有先分离针尖，再将污染的针尖丢弃到锐器盒的做法，这样极易造成锐器伤[2]。为此，笔者设计了一款新型的锐器盒，以避免上述现象的发生，现介绍如下：

1 结构与制作

锐器盒，包括外盒体1、合页一5和外盒体6；外盒体6左下侧通过合页一5活动连接在外盒体1左上侧，还包括内盒体2、内盒盖体3、把手4、固定盖体7、针尖卡口8、针尖入口9、合页二10、活动盖体11、活动卡板12、操作件13、提手14、卡紧轴15、锁紧件16和万向轮17；内盒体2位于外盒体1内部，内盒体2上侧开口处固定连接有内盒盖体3；所述内盒盖体3左侧设有针尖入口9；固定盖体7固定连接在外盒体6左上侧；针尖卡口8位于针尖入口9正上侧，针尖卡口8设在固定盖体7中；活动盖体11左上侧通过合页二10活动连接在固定盖体7右上侧；活动卡板12左右活动连接在内盒盖体3右侧内部，活动卡板12左侧位于针尖入口9内部；操作件13固定连接在活动卡板12右端，操作件13右下侧固定连接有卡紧轴15；卡紧轴15活动连接在内盒盖体3右侧孔中，卡紧轴15右侧与锁紧件16上侧孔相连接；锁紧件16底部固定连接在外盒体1顶部右侧；提手14为两个，提手14分别固定连接在内盒盖体3上面左右两侧；万向轮17为数个，万向轮17分别均匀固定连接在外盒体1底部四周。

2 使用方法

处置针尖时，首先打开活动盖体并通过操作件将活动卡板向左推，从而使活动卡板将针尖入口关闭使内部的针尖不易脱落，同时也使卡紧轴与锁紧件相分离；然后盖上活动盖体并打开壳体，最后就可以通过提手提出内盒体对内部的针尖进行处理。

3 优点

该锐器盒结构合理简单、生产成本低、安装方便，功能齐全，设置了大中小三个针尖卡口，医务人员将废弃针尖等放入锐器盒更简单方便，且针头不易脱落，避免了护理人员直接接触针头，操作更安全；开口面积的增大使锐器的投入更方便，有效避免了因投放口过小导致的快速操作时不慎未能将锐器准确投入锐器盒而造成的危险和污染；另外针尖处置时也比较快捷和安全。

该锐器盒已成功申请专利，专利授权时间为2017年11月03日，专利号：ZL 2016 2 1335391.3。

参考文献：

[1]王锦，邓乃梅. 医务人员锐器伤风险分析与对策[J]. 中国消毒学杂志，2017，34（2）：161-163.

[2]张华，刘聪. 211例医务人员锐器伤监测结果分析[J]. 中国感染控制杂志，2017，16（7）：662-666.

论文作者:金燕,贲国平（通讯作者）

论文发表刊物:《健康世界》2018年7期

论文发表时间:2018/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0dd5ba6afad65e55b62cfdc3.html