# 一种新式二次电缆线材直线器研制论文_卢雪锋,唐帼英

（广东电网有限责任公司东莞供电局 广东东莞 523660）

摘要：本文重点介绍一种新式二次电缆线材直线器研制及维护过程。

关键词：电缆线；安装；电缆线材直线器

引言

在电力电缆维护与安装过程中，一般是采取以下方法对两段电缆进行对接。首先，测量电缆缆两端的绝缘和通断都必须完好，了解内外层钢丝是多少根，应分几组，检查电缆磨损状况及长度，接好后是否能用。其次，破外层钢丝：两根电缆头各量出30m，做出记号扎好。24根钢丝用小改刀分成4组或3组，每组6根或8根钢丝头，用黑胶布包紧包好。按顺时针方向破出1，2，3，4组或1，2，3组钢丝，四人一组，2人拉紧电缆：一人破钢丝，一人左右绕钢丝圈。钢丝圈大约40-50公分大，每破3圈用黑胶布包在圈上，对称包紧包好，防止钢丝松动和变形。4组或3组钢丝破出30m后用黑胶布按1，2，3，4包或 1，2，3包在电缆内层钢丝上。最后，对缆芯接头的连接：七根缆芯接头长度大约100公分左右，每个缆芯接头间隔距离大约12公分左右。把七根缆芯处的绝缘层除掉（一定擦干净，否则接好后会影响绝缘）。打散缆芯铜丝，用酒精一根一根擦干净后，再恢复原状（麻花型）。七根缆芯头距离分好后，破出的铜丝在2-3公分左右，用细砂纸轻轻地砂 一砂。连接铜丝时手要干净，铜丝散开，交叉向左右绕平，多余铜丝剪掉，再 用尖嘴钳按顺时针方向压平，以麻花形状对称连接。在连接头上扎上胶 管绳，然后涂上硫化硅胶后，放上备好的收缩管。槽过来收好，其它6根铜丝按此方法一一连接好。包绝缘带时要拉紧胶带，包整齐最多三层，不宜过高。连接完后检查七根缆芯长短是否一致，缆芯两头用力拉住，用手在接头 上来回赶一赶，再用3m胶带包两层.

1 技术背景

一种新式二次电缆线材直线器涉及电缆线材加工装置技术领域，尤其涉及一种新式二次电缆线材直线器。

在供电线路安装以及维护的过程中，为保证电缆线材能够很好地对接，在两根线材对接前，需要对线材的端部进行拉直处理。其中，现有技术普遍采用手指操作的方式来实现线材拉直，非常不方便。一种新式二次电缆线材直线器的目的在于针对现有技术的不足而提供一种新式二次电缆线材直线器，该新式二次电缆线材直线器结构设计新颖、使用方便，且能够有效地对线材进行矫直处理。配网电缆线路工程施工的技术内容，必须保持高度的谨慎。现有技术普遍采用手指操作的方式来实现线材拉直，非常不方便。配网电缆线路工程施工的难度并不低，很多工作的安排都要进行良好的调整，要最大限度的提高施工的综合效用。但是，部分区域的配网电缆线路工程施工，存在很多的挑战，而且部分问题是长久积累的结果，必须对各项技术的操作，按照专业性的标准来实施，并且在技术不足的弥补力度上，应大幅度的提升。

2 研制内容

一种新式二次电缆线材直线器包括有直线器主体，直线器主体包括有上端握持手柄、位于上端握持手柄下端侧的下端握持手柄，上端握持手柄的后端部与下端握持手柄的后端部通过枢轴铰接；

上端握持手柄的前端部可相对转动地装设有上端前侧直线轮、位于上端前侧直线轮后端侧且与上端前侧直线轮间隔布置的上端后侧直线轮；下端握持手柄的前端部可相对转动地装设有下端前侧直线轮、位于下端前侧直线轮后端侧且与下端前侧直线轮间隔布置的下端后侧直线轮，上端前侧直线轮位于下端前侧直线轮的正上方，上端后侧直线轮位于下端后侧直线轮的正上方；

上端前侧直线轮、上端后侧直线轮、下端前侧直线轮、下端后侧直线轮的圆周面分别开设有卡线槽。

其中，所述上端握持手柄的上表面、所述下端握持手柄的下表面分别装设有软胶垫。

3 结构设计

一种新式二次电缆线材直线器其特征在于：有直线器主体（1），直线器主体（1）包括有上端握持手柄（21）、位于上端握持手柄（21）下端侧的下端握持手柄（22），上端握持手柄（21）的后端部与下端握持手柄（22）的后端部通过枢轴（23）铰接；

上端握持手柄（21）的前端部可相对转动地装设有上端前侧直线轮（31）、位于上端前侧直线轮（31）后端侧且与上端前侧直线轮（31）间隔布置的上端后侧直线轮（32）；下端握持手柄（22）的前端部可相对转动地装设有下端前侧直线轮（41）、位于下端前侧直线轮（41）后端侧且与下端前侧直线轮（41）间隔布置的下端后侧直线轮（42），上端前侧直线轮（31）位于下端前侧直线轮（41）的正上方，上端后侧直线轮（32）位于下端后侧直线轮（42）的正上方；

上端前侧直线轮（31）、上端后侧直线轮（32）、下端前侧直线轮（41）、下端后侧直线轮（42）的圆周面分别开设有卡线槽（5）。

另外，一种新式二次电缆线材直线器，其特征还在于：所述上端握持手柄（21）的上表面、所述下端握持手柄（22）的下表面分别装设有软胶垫（6）。

图1为一种新式二次电缆线材直线器的结构示意图。

在图1中包括有：

1——直线器主体 21——上端握持手柄

22——下端握持手柄 23——枢轴

31——上端前侧直线轮 32——上端后侧直线轮

41——下端前侧直线轮 42——下端后侧直线轮

5——卡线槽 6——软胶垫。

图一

4 具体实施方式

如图1所示，一种新式二次电缆线材直线器，包括有直线器主体1，直线器主体1包括有上端握持手柄21、位于上端握持手柄21下端侧的下端握持手柄22，上端握持手柄21的后端部与下端握持手柄22的后端部通过枢轴23铰接。

进一步的，上端握持手柄21的前端部可相对转动地装设有上端前侧直线轮31、位于上端前侧直线轮31后端侧且与上端前侧直线轮31间隔布置的上端后侧直线轮32；下端握持手柄22的前端部可相对转动地装设有下端前侧直线轮41、位于下端前侧直线轮41后端侧且与下端前侧直线轮41间隔布置的下端后侧直线轮42，上端前侧直线轮31位于下端前侧直线轮41的正上方，上端后侧直线轮32位于下端后侧直线轮42的正上方。

更进一步的，上端前侧直线轮31、上端后侧直线轮32、下端前侧直线轮41、下端后侧直线轮42的圆周面分别开设有卡线槽5。

需进一步指出，上端握持手柄21的上表面、下端握持手柄22的下表面分别装设有软胶垫6。在利用一种新式二次电缆线材直线器对电缆线材的端部进行拉直处理的过程中，线材的端部伸入至上端握持手柄21与下端握持手柄22之间，且线材的端部分别卡持于上端前侧直线轮31与下端前侧直线轮41之间以及上端后侧直线轮32与下端后侧直线轮42之间，在使用者拉动直线器主体1的过程中，上端前侧直线轮31、上端后侧直线轮32、下端前侧直线轮41、下端后侧直线轮42分别相对线材的端部滚动，在此过程中，一种新式二次电缆线材直线器的对线材的端部进行拉直处理。

需进一步解释，对于安装于上端握持手柄21、下端握持手柄22的软胶垫6而言，其能够增加握持的舒适感。

5总结

综上所述，一种新式二次电缆线材直线器，其包括有直线器主体，直线器主体包括有上端握持手柄、位于上端握持手柄下端侧的下端握持手柄，上端握持手柄的后端部与下端握持手柄的后端部通过枢轴铰接。通过上述结构设计，一种新式二次电缆线材直线器具有结构设计新颖、使用方便的优点，且能够有效地对线材进行矫直处理。

参考文献：

[1]邓晓阳.关于110kV高压电缆端击穿的故障原因分析及防治对策探讨[J].科技创新与应用，2016，（30）：221.

[2]邵伟森.探析110kV高压电缆端击穿的故障原因及防治对策[J].建材与装饰，2016，（25）：228-229.

项目名称：一种新式二次电缆线材直线器

项目编号：031900KK52190154

论文作者:卢雪锋,唐帼英

论文发表刊物:《电力设备》2019年第10期

论文发表时间:2019/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0e0b906dcb0fcbc71726614a.html