# 市政给排水施工建设中对于管材的合理选用论文_王国举

王国举

沧州市市政工程股份有限公司

摘要：随着城市化建设进程的不断加快，人们在日常生活及生产中对水资源的需求量越来越大，为了保障人们在城市中的正常生活生产，就必须建立一套完整的城市给排水系统。然而在城市的给排水工程中，正确合理的选择管材，能够对城市居民正常用水产生重要影响。因此在进行市政给排水工程施工之前，必须对施工管材进行严格的挑选，从而确保城市排水系统能够正常的运作。

关键词：市政；给排水施工；管材选择

在给排水系统工程中，选择合适的给排水管材对于整个系统来说具有重大意义。科学合理的进行管材的选择，不仅能够提高市政给排水系统的运行能力，而且还能够减少一些不必要的维修投资。随着科学技术的日新月异，建筑行业在进行着蓬勃的发展，在现代的建筑领域中，不断的有新工艺和新技术产生，因此为城市的给排水系统工程创造了有利的条件。

1、市政排水管道应用现状分析

随着科学技术的发展和化学工业的不断深入研讨，我国的市政给排水施工工程的管材使用也日渐丰富起来，无论是施工的技术还是管材的使用都发生着不断的变化，总管传统的使用管材，每一种材质的管材都有其独特的优势和局限性，所以，发展到今天，人们才逐渐发现塑料管材的优势，并将逐步的拓宽其使用范围和使用数量，使其更好的为市政给排水工程服务。

2、市政给排水管材的选择

由于管材的质量关系到市政给排水系统能否正常运作，能否对城市居民正常的给水排水。所以在市政给排水施工中，必须对管材进行严格的筛选，才能保障市政给排水系统的正常运作。在市政给排水施工中对管材的要求主要有以下几点：

2.1强度要求，管材必须要具备足够的强度，才能保证其能够安全稳定的进行给排水工作。

2.2抗腐蚀能力要求，由于管材被铺设各在种环境中，所以必须要求管材具有一定的抗腐蚀能力，避免管材在受到自然因素的影响而过早的被腐蚀。

2.3抗渗能力要求，市政排水管材必须要具备抗渗能力，从而才能有效的防止污水渗出或地下水渗入管材。

近年来塑料管道以其重量轻、耐腐性好、安装简单、方便等优点在市政管道工程中应用十分广泛。塑料管道的管道内壁光滑，因此水流阻力小，克服了传统的水泥管道和铸铁管道的水头损失问题。据统计，塑料管道的能耗损失约为水泥管道的 55%，约为铸铁管道的 70%，经济效益十分可观。同时塑料管道的耐腐蚀性能较好，而且许多特殊的塑料管道具有更好的特性。例如硬聚氯乙烯又称 PVC 管，在目前的市政工程中应用十分广泛，它的管体硬度大、耐酸碱性强、造价低、阻燃性能好，因此是比较理想的市政给排水管材。高密度聚乙烯管的耐腐蚀性较好，使用寿命场，施工简单方便，但在市政工程中由于聚乙烯管材的防火性能差，燃点较低，而且不防鼠，我国多地就出现过聚乙烯管道被老鼠肯坏后造成漏水等管道故障的情况。因此高密度聚乙烯管材的应用比 PVC 管略差。

新型的高分子材料在市政给排水管材中的应用开始增多，如玻璃钢夹砂管具有承压能力好、强度高、重量轻的特点在市政工程中的应用前景很好。玻璃夹砂管的耐酸碱腐蚀性能极佳，无须进行防腐处理和防腐层加装就能够保证高达 50 年以上的使用寿命。从长远看来，玻璃夹砂管的性价比较高，后期维护成本低，适合于城市给排水管道，是未来市政工程管道的发展方向目前，我国多地已经采用了玻璃夹砂管道进行市政工程管网改造，广州、济南、武汉等地用玻璃夹砂管道改造的市政排污管和工业园区的废水排水管都采用了玻璃夹砂管道，尽管前期投入较大，但使用效果较好，给后期维护提供了很大的方便。

3、建筑新型给排水管材的种类

3.1 PE管

目前，常用的室外给水管材有UPVC给水管、PE塑料给水管（PE100，PE80）、钢丝网缠绕管、衬塑钢管、球墨铸铁管、热镀锌钢管等。其中，UPVC给水管不能弯曲，管道压力较低，价格便宜；衬塑钢管、球墨铸铁管、热镀锌钢管不能弯曲，能承受高压，价格较高。对对于衬塑钢管、球墨铸铁管、热镀锌钢管这类不能弯曲的管材，则需要设置弯头，由于弯头的材质为钢质，加工和安装困难，因此，不宜采用。PE塑料给水管能弯曲，承受高压能力强，价格适中，故广泛用于城市及小区室外中低压给水管道系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 PPR管

PPR管作为最轻的塑料管材，因其可回收利用等特点，成为继UPVC管之后的第4代新型环保管材。此种管材具有良好的耐腐蚀性，不生锈、不结垢、不产生二次污染。PPR管有很好的耐折叠性，且拥有不易燃烧、无毒的优点。此材料使用寿命长，安装方便，接口安全可靠。但是PPR管弯曲后易反弹，在同等的压力和介质温度下，管壁最厚，且价格相对较高。

为了改善PPR管的性能，国内外学者利用化学方法对其进行改性。Kelarakis等用纳米碳纤维改性PPR使PPR结晶应力降低以提高改性PPR材料的力学性能。影响PPR管性能的因素很多，应用成核剂改性是目前常用的一种方法。Supaphol等用DBS、甲基（MDBS）取代二亚苄基山梨糖醇、二甲（DMDBS）基取代的二亚苄基山梨糖醇作为成核剂对PPR进行改性。研究发现，添加这种成核剂均可使PPR复合材料的成核能力增强，力学性能和热力学性能得到改善，其综合效果依次为DMDBS、MDBS、DBS。

3.3 承插式柔性接口排水铸铁管

该管材是一种新型的排水铸铁管，分为离心铸造和连续铸造两种，这两种管材均管材致密、强度高、壁厚均匀，克服了传统管道系统质量重、安装维护困难等缺点，其抗噪声性能远远超出其他任何一种排水管，除了具有强度高、防火性能好、使用寿命长、可循环使用、连接可曲挠和抗震性能良好的特点外，此管材利用率高、减少了水压试验次数，使工期缩短，从而提高了经济效益。承插式柔性接口排水铸铁管适用于高层建筑、住宅及其它对环境要求较高的建筑。

3.4铝塑复合管

铝合金UPVC复合排水管，是中间为一层焊接铝合金，内外各一层聚乙烯，经胶合层粘结而成的I层管子，其附着力、耐磨耐水性强，具备较好的抗蚀性。将铝合金包覆UPVC塑料管并进行表面处理，既能保持UPVC排水管的优点，又能使UPVC。排水管具有抗紫外线、使用寿命长、耐冲击、耐腐蚀、防火等物理性能。该管材主要应用于住宅小区、公共建筑的冷热水系统上，以及北方地区地板辐射采暖等。

4、常用的塑料排水管的优点

4.1 强度和刚度

虽然单纯的进行抗压能力测试，塑料管材的强度是远不如钢材质地的管材的，但是由于给排水施工需要进行地下作业，管材也是深埋于地下的，所以在进行地下测试时，结合地质条件的复杂性，塑料管材呈现出来的强度和刚度会远远高于传统管材。

4.2 接口的密封性

塑料管材的一个突出性优势在于它具备良好的密闭性，传统的钢材质地的管口在两个管材的接口处常常容易发生渗漏，给给排水建设工作带来了困扰，塑料管材能够更好的解决这一矛盾。

4.3 使用寿命、耐腐蚀

在使用寿命、耐腐蚀方面，塑料管的优点最为突出，同时，塑料埋地排水管的抗磨损性也很好。

5、结束语

在城市的建设发展过程中，城市的给排水系统对保证城市居民正常生产生活提供了基础保障。随着社会的不断发展，我国的城市化建设进程不断加快，在城市的规划建设过程中，合理的对城市的给排水系统进行建设对于满足城市居民的给排水需求有着极其重要的意义。总而言之，在市政给排水施工中的管材选择时，应该从市政排水系统对管材的要求出发，然后综合质量、经济、性能三方面对其进行选择，进而为保障市政给排水系统的正常运作奠定基础。

参考文献：

[1]张若飞.UPVC管材概述及施工控制要点[J].建材世界.2011（5）.

[2]冯宇石.建筑给排水常用管材的合理选择[J].黑龙江科技信息.2011（15）

[3]沙箭.市政给排水管材选用及工程施工管理[J].科技创新与应用，2012（04）

作者简介：

王国举，男，工程师，工学学士，1980年11月10日，沧州市市政工程股份有限公司，市政工程（道路、排水、桥梁等）施工图纸的设计、编制工作。

论文作者:王国举

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1024d8309f7724d3f8717e82.html