# 变电站电气设备安装工程中出现的问题及技术要点研究论文_张明鉴

国网辽宁省电力有限公司检修分公司 辽宁沈阳 110003

摘要：近年来，随着我国社会经济的不断发展，人们的生活质量得到了普遍的提高，社会基础工程也得到完善，这些成果都离不开电力建设。随着电压等级的不断增大，变电站所要进行的工作也比较复杂，如果没有高度关注安装技术发展和施工安全，将会给人们带来巨大的经济损失。本文就对变电站电气设备安装工程中出现的问题及技术要点进行深入探讨。

关键词：变电站；电气设备；问题；技术

电力事业的发展和城市建设存在密切的关联，表现为电力事业的进步能够为城市发展提供重要电力资源支持，城市的建设对电力资源优化利用提供契机。在电力事业中，变电站是整个电力系统的重要组成，变电站电气设备的安装又直接影响变电站的运行。因此，为了能够更好为城市发展提供高效的电力资源，提高电力资源利用率，文章就如何优化变电站电气设备安装进行探究。

1、变电站电气设备安装过程中出现的问题

1.1变压器内部结构不匹配

变压器内部结构不匹配，是变电站电气设备安装过程中最常见的问题，针对这一问题，我国诸多变电站已经作出了解决措施，那就是对地面进行有效隔离，但是仍然没有杜绝此类问题的出现。一般的变压器都是直接安装在钢座之上，但是变压器因为底部支座安装的不稳固，时常因为外界因素而造成位置的偏移，这一现象也造成了变电站变压器失去了稳定性，进而导致整个变电站的电气设备质量水平与安全稳定性下降，这样的安全隐患，极易造成安全事故的发生。

1.2变电站设备安装中主观意识不清

疏忽、粗心、大意是出现变电站设备安装问题的意识基础，也是产生变电站设备安装质量问题的主观表现。常见的问题有：施工人员对于施工质量没有明确地认知，相关技术培训没有得到全体人员的重视，对于施工责任、质量管理没有明确的规范，对于变电站设备仪表的位置、设计的图纸等关键问题没有全面地掌握。在变电站设备安装过程中，技术人员、施工人员不经意地失误，会造成变电站设备的震动、不牢固、受力不均等实际问题，产生变电站设备安装的隐患；在管道、线路的连接中出现固定部位的应力过大；在变电站设备安装过程中对于容易受到外力碰撞的设备没有特殊地保护和巩固导致设备损坏；在变电站线路穿线时没有采用清管处理，导致线路穿线困难，或者出现线路连接的问题；对于变电站设备安装的环境没有预防措施，在湿度大、尘土多、温度变化范围广的区域没有针对性的预防措施，这会出现变电站设备的不稳定，容易导致变电站设备安装出现质量问题。

1.3电缆管线防护问题

在安装变电站电气设备时，有时工程要求的工期较短，施工人员为了赶上工程进度，安装操作比较随便，在进行管线铺设时，没有对管口的杂物和毛刺进行清理，所以在管道安装完成后电缆容易发生腐蚀出现裂口等问题，影响工程质量。

1.4变电站安装操作不规范

据相关资料调查显示，目前影响变电站电气设备安装工程的主要因素之一就是变电站安装操作不规范，很多安装人员并没有按照固定的图纸进行安装，而且在安装的过程中纯粹依靠自己的感觉，与此同时即使进行了安装，也缺乏安装后的维修和检修，这种不规范操作行为从根本上降低了变电站运行的质量和水平，从而导致变电站难以正常运行。

1.5安装人员自身技术不过关

变电站电气设备的安装人员是整个命令的执行者，是安装过程中的直接操作者，在整个电力行业中起到了不可或缺的作用，但是许多的安装人员文化水平偏低，自身素质不过关，相应的专业技能欠缺，再加之消极的工作态度，粗心大意，使安装过程埋下了巨大的安全隐患，从而导致安装后变电站极易发生质量问题。这是拖慢变电站建设的最主要的问题，情节严重的时候，还会发生重大安全事故，对安装人员的生命财产安全造成威胁。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、变电站电气设备安装技术的优化处理

2.1优化电缆敷设

电缆敷设是变电站电气工程安装的重难点内容，在具体铺设之前需要得到基础支架的支持，将动力电缆安排在最上层，将弱点及其光缆放置在最下层，其他层为控制电缆和通讯电缆。电缆施工现场还需要在全面勘查的基础上严格遵照施工计划开展施工，具体包含以下几个方面的工作:首先，在施工之前到施工现场对各个电缆进行抽查，特别是要检查电缆的外观是否出现了损伤以及各项参数设置是否合理等。第二，在电缆铺设的过程中需要强化对电缆空间结构的利用，同时还需要根据电压等级安排来进行空间分配。第三，在电缆敷设的过程中需要结合实际情况来确定电缆的敷设顺序，并在电缆敷设的时候仔细核对各项参数，确保在电缆线走向科学的情况下尽可能将同一类电缆安排在同一层上。第四，在电缆敷设的时候还需要对电缆敷设的路径进行仔细的检查，避免出现各个电缆分配交叉混乱的现象。

2.2变压器的安装要点

在变电站电气设备中，要想使电力输送到千家万户，变压器是核心设备，变压器在安装时一旦出现问题，电力则没办法传输，所以变压器的准确安装至关重要。在安装前要对变压器及相关设备进行检查查看是否符合工程安装要求，技术人员还要对安装的图纸流程进行熟悉，避免不必要的操作。其次安装技术人员要按照变压器安装的操作流程进行有序安装。在安装时应注意变压器底座的位移问题，在安装时要固定紧基础螺栓，避免其发生移动，使变压器的底盘和钢座位置一直能够在准确位置安装变压器。在安装完成后还要对变压器的安装质量进行监测，查看是否符合工程图纸的安装要求。

2.3母线线路安装

安装母线线路是后续电气设备顺利安装的前提条件，将直接影响到电气设备安装的进度及质量。母线线路的安装过程中，需要使用包括平弯机、校正机以及立弯机等工具来实现线路校正与煨弯工作。母线线路尤其是硬质母线线路，在运输的过程中容易出现弯曲变形等问题。如果弯曲变形的问题不够严重，或者发生弯曲变形母线的线路数量比较有限，可以使用手工的方式完成校正。如果弯曲变形的问题严重或者发生弯曲变形母线的线路数量比较多，需要使用母线校正机加以处理。具体操作技术如下:在母线平弯机弯曲条件下提起手柄，将母线穿到平弯机的辊轴上，之后下压手柄，实现母线线路的弯曲。在这一环节的操作中，要求严格控制下压作用力的大小，从而避免母线线路出现裂纹，在矫正完成之后需要进一步检查母线的弯曲度。

2.4 GIS设备安装技术要点

①对于密封脂、清洁剂、吊装用具和擦拭材料等都必须是选用符合产品技术规格的，必须将密封槽、密封垫和盆式绝缘子清洁干净。②关于螺栓的禁锢问题。对于螺栓的紧固，不能只考虑省事就随意紧固，这是不正确的，应该按照其力矩值使用力矩扳手，对于盆式的绝缘子则竖着安装。③要对主回路的相关参数和性能进行试验检测，其中对主回路中的电阻进行测量时，要用大于100A的直流压将法，通过三相不平衡度的比较，对主回路的电阻进行测量。在工频耐压试验方面，要在满足相关技术协议要求的前提下开始安装，并且还要做好相关的回收装置安装工作，一般对回收装置进行抽真空和SF6气体。

3、结语

综上所述，电气设备安装是变电站质量、性能、安全、稳定的基础，同时也是电力系统持续发挥价值和功能的保障，施工队伍要遵循技术管理、质量管理、全面监督等体系，形成对电气设备安装过程和变电站建设的保障。在具体的过程中要善于发挥技术人员的主动性，使其为电气设备安装和变电站建设更为积极地工作，达到对关键细节和基本环节的关注，在技术运用和主动控制的基础上，形成电气设备安装的优良质量，提高变电站建设的水平，使电力事业、用电单位和全体社会实现最佳的经济效益，达到综合利益的最大化。

参考文献

[1]周勇，刘建军.对变电站安装施工过程中电气安装技术的探讨[J].价值工程，2017（3）.

[2]黄佳.变电站电气安装施工中存在的问题及预防措施[J].中国新技术新产品，2018（8）.

[3]熊波，丁玲.基于变电站电气设备安装工程的问题及技术要点分析[J].科学与财富，2017（1）.

论文作者:张明鉴

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12662ace81c8c968982bc4b5.html