# 输电线路运行安全影响分析及防治措施论文_王晓伟

（国网山西省电力公司忻州供电公司输电专业一 山西忻州 034000）

摘要：输电线路覆盖区域广阔，特别是超、特高压线路输电距离长且有的重要通道密集布置多回线路，沿途气象、地理环境复杂，在极端气候条件下线路跳闸对电网的运行安全可能产生严重的影响。为了分析线路运行安全影响因素及防治措施，在统计近年来高压输电线路跳闸率和运行故障的基础上，分析雷击、冰害、山火、风偏、污闪等主要故障形式及其特点，在此基础上提出了针对性的防治措施，在总结线路运维技术和需求的基础上，提出了今后的研究思路和发展方向。

关键词:输电线路；运行安全；山火；防治措施

近年来，随着我国电网加快建设，各电压等级的输电线路快速发展，由于输电线路覆盖区域广阔，特别是超、特高压线路输电距离长，沿途气象、地理环境复杂，遭遇极端气候侵袭的概率较大。特别是有的重要输电通道常密集布置多条超、特高压线路，在极端气候条件下可能出现多回线路同时跳闸。

1输电线路运行安全的影响因素

1.1来自山火的威胁

山火，又称林火、植被大火、草原大火，是一种发生在林野难以控制的火情。通常是由闪电引起的。其他一些常见的原因有人类的粗心大意和故意纵火。近年来，我国部分地区山火事故频发，对输电线路造成了极大的威胁特别是在我国南方地区，由于气候干燥的冬春季节，由于气候干燥，降水量较少，特别是在人为活动比较频繁的时候，在输电线路附近经常会发生一些难以避免的故障。由山火引起的故障具有几个特点:重合闸成功率较低、放电距离长和产生畸变电场等。第一，由于输电线路的重合闸时间一般为1s，但是山火的高温和烟尘浓度持续时间较长，会导致输电线路重合闸时再次失败。第二，由于山火过程中火焰和烟尘能够形成一个绝缘强度较小的通道，导致输电线路能够沿着这个通道进行放电，加长了放电距离。第三，山火发生时会形成空气强对流，进而抬高了火焰的高度并加大了火焰的烈度，容易形成畸变电场并激发大量放电，对山火放电造成重大的影响。

1.2来自冰雪的威胁

随着全球气候的不断变化，冰雪天气的反常情况经常发生，全国大部地区经常发生冰雪灾害，给输电线路造成了严重的威胁，在2008年春节前后，长江中下游地区的大雪灾就引起了输电线路的大面积灾害性事故，给人民生活带来了重大的影响。在全国范围内，截至2008年2月6日除夕夜，据统计显示，由于冰雪灾害，一共有169个县停电，南方电网供电范围累计90个县市受停电影响。因为冰雪灾害导致输电线路大范围覆冰、舞动、主网架相继发生倒塔事件，因为此次故障，共有6767条线路停运，831座变电站停运输电线路在冰雪灾害面前表现出极强的脆弱性，并且在冰雪过程中，输电线路仅仅依靠传统的预防措施是不足以抵御的，要针对冰雪灾害发生时连接金具的缺点，采用强度较高的材料，提高连接金具的强度，并做好检测和监控工作，及时进行融冰处理，以最快的速度恢复输电线路运行，保障输电线路运行安全。

1.3来自雷击的威胁

云层之间的放电对飞行器有危害，对地面上的建筑物和人、畜影响不大，但云层对大地的放电，则对建筑物、电子电气设备和人、畜危害甚大一但对万物造成危害都可以称为被雷击，雷击是威胁输电线路安全运行的重要因素之一，雷击多发生在我国的春夏两季。近年来，我国广西境内的雷电活动异常频繁且十分强烈，给输电线路带来了严重的影响根据相关的数据统计，2009年2011年，广西电网100-500千伏输电线路需击跳闸次数己经占到了输电线路全部跳闸次数的70%以上在现实生活中，智能化电器也越来越多，但是电器的工作都是十分依赖电的，而在春夏两季的使用过程中，输电线路经常受到雷击的影响，从而导致用电输送不力，给人民生产生活造成重大的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆受到接地电阻的影响，当输电线路杆塔接地电阻变大时，雷电反击的发生率也就越高。在应对雷击造成的威胁时，同样要利用技术进行输电线路建设，并通过良好的检测和监控系统，在出现问题时及时处理，最大程度上降低雷击对人们的影响。

1.4来自强风的威胁

我国具有强风分布范围广、强风类型多等特点，特别是东南沿海和新疆等内陆地区每年都有强风灾害发生，严重威胁电网安全运行，风灾防治是电网防灾减灾的重要领域之一，强风灾害下输配电线路的破坏模式及对策、输配电线路防风设计参数及抗强风技术、降雨环境输电线路电气间隙取值等关键技术是电网风灾防治履待解决的问题。强风的威胁并不仅限于吹倒输电线路塔，还在于它会与其它威胁相互协作，共同致力于对输电线路的威胁。强风的独立影响主要体现在大风和龙卷风对输电线路的影响上当输电线路塔正面接受来自大风和龙卷风的威胁时，由于大风和龙卷风的风速过快，伤害重大，往往输电线路塔会发生直接倒塌或产生折断。要预防强风对输电线路塔的影响，就一定要做好输电线路塔的设计工作和检测监控工作。

1.5来自污闪的威胁

污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下，其可溶物质逐渐溶于水，在绝缘表面形成一层导电膜，使绝缘子的绝缘水平大大降低，在电力场作用下出现的强烈放电现象。随着社会污染的加剧，汽车尾气、工业废气等污染气体的大量排放，造成了输电线路表面的污染，最终导致绝缘子的绝缘水平大大降低。

2输电线路运行安全影响因素的有效防治措施

2.1提高对其检测以及检修设备的性能

为了能够在最大限度上提高输电线路运行安全，加强对于提升其检测以及检查设备性能的重视度，并且通过不断的积累努力，最终取得了一个较好的效果。而随着我国整体电压不断的增高，电网在日常运行的过程当中，对于输电线路上也逐渐提出更多更高的要求，从而提升了整体输电线路的长度以及质量，与此同时，在对于输电线路的数量上，也要加大对其的要求力度。而该企业为了能够在最大限度上提升自身输电线路的运维效率水平，加强对于原来输电线路朝向于自动以及智能化方向发展的重视度，并且在第一时间内对于整个输电线路在日常的运行状况进行实时的检测以及检修。首先，在对输电线路运行进行检测的过程当中，相关的检测人员一定要加强对于应用巡检平台的重视度，而这样做的目的也是为而来能够有效的增强输电线路自身的感知能力水平，此外，还合理的采用相关计算机设备以及通信技术，从而真正的满足了电线路智能化所对其提出的各种要求。此外，该电力企业还有效的增强了对于在线监测的力度，并适当的运用一些相关的成像设备来对其进行实时运行的检测，这样也是能够有效的提升输申线路话行的安全以及稳宁性。

2.2完善运维体系，建立运维分析系统

电力企业为了保证输电线路良好运行下去，必须完善运维系统，并建立运维分析系统，从而及时排除故障。健全的运维体系中应该包含故障分析系统、感知监测系统等内容，通过运用系统的功能，提升输电线路运行能力。技术人员结合着监测数据对故障加以分析，并在预警系统的指引下，准确确定和排除故障。同时在运维分析系统的作用下，结合地理、气候等数据构建输电线路全域数据系统，从而确保运维能力增长，并为防灾、减灾提供有利依据。

由于风偏、地理因素等都将对输电线路的运行产生一定影响，甚至是造成安全故障，严重影响到输电线路运行的安全性。因此，电力企业一定要采取有效措施去防治输电线路运行存在的问题，通过建立健全的监测系统和运维分析系统等来实现对影响输电线路运行的有效监测，从而确保输电线路安全运行。

参考文献：

[1]胡毅,刘凯,吴田,刘艳,苏梓铭.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术,2014,11:3491-3499.

论文作者:王晓伟

论文发表刊物:《电力设备》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/15511472ee6c29a173067c48.html