# 浅谈10kV配网不停电作业技术发展与应用论文_李云玲,邢克

（国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 河北石家庄 050000）

摘要：改革开放以来，我国社会经济发展极为迅猛，同时用电量也在逐渐增加，同时对用电质量的要求也变得越来越高。即使是因为线路故障需要对电力系统进行检修的情况下，通过不停电作业技术确保人们的生活以及生产能够正常进行。

关键词：10kV配网；不停电作业技术；应用

引言

2017年国家电网公司发布的Q/GDW10370—2016《配电网技术导则》标准中明确要求配电线路检修维护、用户接入（退出）、改造施工等工作优先考虑采取不停电作业方式。要想保障10kV配网不停电作业技术的顺利进行，就应该不断深化研究。

1 10kV配网不停电作业技术的工作原理

电流经过人体时所形成的电阻大约是一般为1000s2，但电流一般不可以超过1毫安，当一毫安的电流从人体通过时，就会明显感觉，假如人触碰到3毫安的电流的时候，人所感受到的电流会更加明显和强烈，假如人触碰到十二毫安的电流的时候，人们经过反射弧进行反射会激烈挣扎，假如人触碰到二十毫安人会心跳加速和难以进行呼吸，假如人触碰到一百毫安的电流，人的心脏跳动会剧烈加速，使人直接停止呼吸而死亡。而欧姆定律的上面讲，如果电阻一定，电压与电流之间是呈正比的，电压的升高会直接影响电流的升高。所以电力工人们在进行电网配电工作的时候必须有绝缘体设施，来保障国网电力工作人员的不受电力设施伤害，尤其是所以10kV配电网带电作业。10kV配电网带电作业的过程中使用绝缘电气技术，使得电网配电工人在进行配电作业时，所经过身体的电流最小，不会危害到电网工人的生命安全，从理论的知识上讲10kV配电网带电作业的工作原理是在经过电气绝缘或者是屏蔽电磁场的方法措施的情况下，使得当时所经过电网工人身体的电流限制在最小值，使得电网工人的10kV配电网带电作业能够安全进行。

2我国配网不停电作业技术的发展与应用

2.1绝缘防护技术阶段的等电位作业方式

随着我国不停电技术的发展，通过让人穿上绝缘服对10千伏人体触电进行实验，实验证明绝缘防护技术应用于实际带电作业中能够在10千伏单向触电过程中确保作业人员进行安全操作，这种作业方式使得作业人员能够在近距离内进行不停电操作，减轻了作业人员的工作量。在随后对不停电技术的研发中，又研制出绝缘斗臂车技术，将绝缘工具、绝缘服以及斗臂车等应用于10千伏配电网不停电作业中，极大地提高了作业人员的工作效率。但是在作业实践过程中的事故来看，这种作业方式也存在着极大的危险。10千伏配电网的电路结构比较紧凑，带电作业又有其特殊性，作业人员在精神极度紧张的工作情况下，一旦出现操作失误后果将是致命的。所以，经过我国配电网作业技术的进一步发展，现在已经禁止在不停电作业中使用等电位作业方式了。

2.2绝缘工具技术阶段的地电位作业方式

这种作业方法是作业人员通过绝缘工具进行带电作业，这是不停电作业技术发展的最初阶段。我国第一次实现不停电作业的成功实例是由1954年鞍山电业工作完成的，当时所使用的绝缘工具非常简单，在此之后对绝缘工具进行了不断的研究和改进，让地电位作业方式在全国得到了广泛使用。这种带电作业的方法为众多不能停电的用户解决了问题，很大程度上推动了当时我国刚刚起步的经济建设的发展。地点电位作业在当时的技术水平情况下是相对安全的一种不停电的作业方式，使用绝缘工具进行远距离的带电操作，身体与电源设备并不进行直接的接触。但是运用这种方式工作使得劳动强度变得非常的大，因为要确保作业人员的安全所使用的绝缘工具都是比较长的，这样的绝缘工具使用起来非常的不方便，对作业人员的体力消耗非常大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尽管利用绝缘工具进行地点作业存在一些不足，但是当时还是具有不可替代的优势，如让作业人员处于低电位环境中，利用绝缘工具进行带电操作，极大地提高了作业人员的安全性。

2.3机器人技术阶段的全绝缘作业方式

全绝缘作业在配电不停电作业的使用最早可以追溯到二十世纪九十年代末，运用这种作业方法进行作业时，作业人员必须穿上全身防护的绝缘用具，并且利用绝缘斗臂车将作业人员送到相对安全的工作点位，然后利用绝缘手套等进行操作。这种作业方式主要的绝缘防护是斗臂车，其他防护用具等起到辅助作用。这种作业方式可以提高对作业人员偶尔触碰到带电点的安全保护能力，不但可以极大地减少作业人员的工作强度，而且对触电的危险性能够降到最低，提高了工作人员的作业安全性。随着不停电技术的进步与发展，机器人技术开始逐渐应用于不停电作业中，这极大地提高了作业安全的可靠性。

2.4综合不停电作业法

综合不停电作业法是国家电网公司在其组织编写的企业标准Q/GDW520《10kV架空配电线路带电作业管理规范》第6.1条、第6.2条中提出的。在架空配电线路带电作业中，除采用绝缘杆作业法、绝缘手套作业法带电作业外，可综合利用绝缘杆作业法、绝缘手套作业法以及旁路设备实施不停电作业。其中，目前开展的第四类综合不停电作业项目，如“旁路作业”检修架空线路以及不停电更换柱上变压器等，是一项提高配网供电可靠性的新型带电作业项目，其作业原理是：通过旁路柔性电缆、快速连接电缆接头和旁路负荷开关等，在现场构建一条临时“旁路电缆供电系统”，跨接故障或待检修线路段，通过旁路负荷开关，将用电负荷转移到临时旁路供电线路向用户不间断供电，以及通过T形接头同时向用户支线供电，这种作业方式称之为“旁路作业”。根据需要在构建的“旁路电缆供电系统”中配置旁路作业设备，可进一步拓展旁路作业的应用，包括旁路作业检修配电线路、更换柱上变压器、检修电缆线路设备和临时取电作业等作业项目。

3配电不停电作业技术发展思路

1）适应不同环境的不停电作业技术。从适应网架结构角度，比较作业工况差异，进行专用工具研发，在典型配电线路上开展方法研究，特别是灵巧绝缘杆作业法、快速旁路作业法和电弧防护方法；从适应气候环境角度，通过梳理不同气候环境对作业开展需求，研发适应气候能力优异的绝缘工具，结合气候环境试验进行作业方法评估和改进。

2）不停电作业培训能力提升技术。从完善培训内容角度，分析比较国外培训课程，凝炼不停电作业新技术研究成果，研究配电网全电压等级不停电作业项目培训方法，建立不停电作业新技术培训体系；从提升培训效果角度，应用优秀培训技术，建设技能实训系统。

3）不停电作业工具效能提升和验证技术。从提升工具效能角度，分析不同电压等级和网架结构下作业工具需求，研发高效电动（液压）助力工具，灵巧绝缘操作工具和电弧防护装备；从验证工具质量角度，研究不停电作业工具性能评估技术，对购置作业工具进行试验评估，对自主研发作业工具进行考核论证，建立全面的不停电作业工具试验检测体系。

结语

随着电力需求的增加和质量的用户电力需求越来越高, 10kV配电网不停电作业是未来发展的方向,因此,电力企业必须加强员工的培训工作,通过研究人员的定期培训,对员工自己专业技能提升发挥了重要的作用。

参考文献

[1]徐焕明.浅谈10kV配网线路带电作业[J].中国高新技术企业，2013(22)：117-118.

[2]李天友，林秋金，陈庚煌.配电不停电作业技术[M].北京：中国电力出版社，2013.

[3]卢勇明.浅谈10kV配网带电作业安全隐患及防范措施[J].通讯世界，2016(16)：136-137.

论文作者:李云玲,邢克

论文发表刊物:《电力设备》2018年第7期

论文发表时间:2018/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/17e21ca2e838f1cb34344822.html