# 牛仔布的新型整理技术探讨论文_秦远华

广东前进牛仔布有限公司 广东 佛山 528306

摘要：介绍了牛仔布的传统生产过程，阐述了不同新型整理技术特点及工艺流程，重点介绍了绿色环保的新型整理技术，归纳总结了新型整理技术在不同材料混纺牛仔布面料中的应用。

关键词：牛仔布；整理；绿色；新技术

引言：

牛仔布的后整理是通过化学或物理的双重方法改善它的外在风格、内在质量和服用功能，达到锦上添花的效果。牛仔布的整理已经在传统工艺的基础上有了很大的发展，由传统的简单漂洗、石磨，已经发展到赋予牛仔布色彩效果、形态效果、功能化实用效果，包括不透水、定型、免烫、保健抗菌、阻燃等。

１牛仔布的传统整理

牛仔布的传统整理为烧毛、退浆、拉斜、丝光、预缩、烘干、检验包装等工艺流程，主要是针对纯棉常规的牛仔布品种，基本达到服用性能的要求，实现了布料表面整洁，消除织物的内应力，避免了服装成衣严重变形和掉色，消除了影响成衣质量的一些基本因素[1]。牛仔布的整理技术因成品的要求，基本工艺流程大致分为２种：烧毛和预缩分开、烧毛和预缩联合。经过整理后，布面手感厚实柔顺，经纬向缩水率低于3%，纬向歪斜应力基本消除，成品达到一般要求。

２牛仔布的新型后整理技术

随着工艺技术的进步，人们对生活质量要求的提高，健康环保的新型助剂得到开发和应用，使牛仔布后整理加工得到较大发展，牛仔服装的品质及档次向多功能、高附加值转变，提高了经济效益和社会效率。现阶段，后整理的工艺不断采用新技术，如纤维素酶石磨整理、雪花整理、高科技喷射砂洗、激光技术整理和蜡洗等[2]。这些新技术新工艺都比传统工艺复杂，成本高，操作要求严谨规范，但为了保护环境，促进社会经济效率，已逐步在各工艺流程中引进和完善技术，进行产品开发。

2.1纤维素酶整理

传统工艺对牛仔服装的石磨整理，是利用浮石的缺口快速转动，在一定浓度漂水的作用下，与布料发生碰撞研磨作用，从而得到斑痕和质地柔软的效果，同时服装局部边角和缝接处在浮石磨擦撞击下产生磨白破损现象，从而使面料具有立体感效应。水磨整理工艺与石磨整理工艺基本相同，不同处是不加浮石。石磨的工艺流程：在60℃的水中放入干净的浮石，加入次氯酸钠漂白水和工业皂，放入牛仔服装，启动设备，甩干，烘燥[3]。纤维素酶用于织物整理有利于环境保护，纤维强力损伤小，织物纹路更加清晰，因此必然取代传统的石磨整理技术。纤维素酶工艺技术可分为２种，即纤维素酶退浆和酶素石洗工艺。

2.1.1纤维素酶退浆工艺

纤维素酶作用于浆料的淀粉部分，使长链和不溶性的淀粉分子降解成小链段达到溶解而被去除。纤维素酶退浆的一般工艺条件：中性纤维素酶Ｔ－Ｎ8000浓度１～２g/L，PH值６～７，温度55～65℃，时间10～15ｍｉｎ，浴比是1:10以上，并可使水洗机的翻滚速度降低，有利于减少机械摩擦和条痕疵点的产生。

2.1.2纤维素酶石洗工艺

纤维素生物酶作用于棉纱线，让纱线表面纤维水解，从而使表面靛蓝染色层变松，然后在机械摩擦作用下容易被去除，达到用浮石磨洗的效果。中性酶石洗工艺：纤维素酶用量为每千克服装３～10ｇ，浮石用量为每千克服装20～30ｇ，PH值应控制在5.5～7.0，温度45～55℃，浴比是1:10左右，时间60～90min。

2.2雪花整理

雪花整理是利用化学试剂与浮石相结合对牛仔服进行整理。通过雪花整理，除了获得与石磨水洗类似的效果外，布面上会呈现蓝底白斑状的不规则云纹，有一种“蓝天白云”般的自然美效应[4]。把服装普洗、退浆、脱水后，但不烘干，按下列方法操作：先将晒干的浮石用5%～10%高锰酸钾溶液浸透１～２ｈ，捞起沥干，放入石磨机内与衣服干磨约20min，雪花效果对板，取出衣服在洗水机内用清水洗干净石尘，用草酸中和锰氧化物，再水洗，加增白剂和柔软剂，脱水，烘烫包装。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3金刚砂技术

牛仔布的金刚砂洗又称打砂，利用强气压喷射出金刚砂微粒，对织物进行磨砂处理，会使牛仔服部分褪色，并在牛仔服表面布满柔和的茸毛或产生局部磨损，赋予其柔软、细腻的手感，也可以使牛仔布产生褶皱、猫须等时尚外观效果。金刚砂主要是圆形、菱形、多角形３种不同形态的结晶矿砂。砂洗过程中，除砂洗剂外还应加入膨化剂、柔软剂等助剂，以提高砂洗效果。牛仔布的膨化剂采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。砂洗设备一般采用工业水洗机来进行。这种工艺不仅可以取代传统的石磨工艺，同时还可以大大提高工作效率，金刚砂也可以继续反复使用。

2.4激光技术

采用激光技术和计算机辅助设计技术对牛仔面料进行艺术整理，其特征生产步骤是将设计好的图案输入电脑→织物放置激光束下→织物经激光扫描后显示其原型。激光器工作参数：激光重复频率60～80kHz，打标面积300ｍｍ×300mm，最小激光线宽0.22mm，最小形成文字0.5mm×0.5mm，标刻速度1000mm，标刻深度4mm，最大扫描速度10000mm/s。激光局部整理是利用激光雕刻机在牛仔布或服装的局部，雕刻出各种图案，或在织物表面切割出具有镂空效果的各种图案。利用电脑程序进行图案设计、合成、排版，在电脑显现出效果图后，使激光机的激光束按指令，在织物表面进行高温刻蚀，局部纱线被烧蚀，染料被氧化，从而产生各种图案或其他洗水整理效果，通过精心雕刻，使牛仔服装更加精致和富有创意。

2.5蜡洗

蜡洗是将传统的蜡染工艺与现代的印染、洗水技术相结合，形成了一种新工艺新技术，通过设计，可生产出不同类型的图案，如果用硬度较大的石蜡，还会形成龟裂花纹，达到印染工艺所不能达到的效果。

蜡洗所用的蜡一般为石蜡、蜂蜡、松香配制而成的混合蜡，也有时用单独的石蜡来描图，再用毛笔将熔化的蜡均匀涂抹在服饰图案上。再将服饰浸泡在高猛酸钾溶液中，让服饰上的没有涂蜡的地方剥色，然后将浸泡后的服饰放入洗衣机内，加入纯碱、洗涤剂，将多余的蜡洗干净，最后用草酸、双氧水洗刷多余的高猛酸钾和二氧化猛，这样就能达到美丽的图案。

织物经蜡洗技术处理后，其缩水率变小，规格稳定，质地紧密，厚实，色泽鲜艳，织纹清晰，适用于男女式牛仔裤，牛仔上装，牛仔背心，牛仔裙，装饰物等。

3混纺织物的新型后整理技术

牛仔布在生产过程中，虽然棉无可置疑最为重要，但也有采用一系列的混纺织物，形成不同类型不同风格的织物。如棉／聚酯（50/50）混纺织物，通过纤维素酶石磨整理，可以改善手感、悬垂性、吸水性等性能，同时可以减少环境的污染；棉与亚麻的混纺织物通过雪花整理后，布面上会呈现蓝底白斑状的不规则云纹，有一种自然美效应；棉与黄麻、羊毛纱线一起织造的织物，通过激光技术整理实现自动化生产、降低能耗、减少水和化学品的消耗。

结束语：

牛仔布装百年流行不衰，不同的牛仔风格深受广大消费者的喜爱。采用新原料、新工艺、新技术，通过合适的整理技术，牛仔布展现出各种风格及功能。牛仔布多功能整理将成为牛仔服装发展的新趋势，具有很好的发展前景。

参考文献：

[1]朱晓英,郑聪.高弹牛仔布的后整理工艺探讨[J].科技风,2017(15):275.

[2]马延涛. 仿针织牛仔面料的研究开发[D].青岛大学,2017.

[3]赵秀秀. 新型天丝牛仔产品开发及后整理研究[D].东华大学,2017.

[4]滕驰,冯诗惠,赵晶瑞.牛仔布的后处理方法对耐磨性的影响[J].辽宁丝绸,2017(01):34-35+41.

论文作者:秦远华

论文发表刊物:《城镇建设》2019年12期

论文发表时间:2019/8/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/185fcc616f9efd498008eb11.html