# 浅谈电子汽车衡的运行维护及使用注意事项论文_冯鑫

(山东滨化集团股份有限公司 256600)

摘要：大多数企业电子汽车衡的管理存在缺陷和隐患，往大了说，电子汽车衡的准确性直接关系到企业的成本和利润，本文主要探讨了电子汽车衡运行期间碰到的问题和日常维护保养，并对此给出使用注意事项和解决方案，在实践中获得良好的社会效益和企业效益。结构动态地磅运行期间的日常维护工作，可以改进和提高其测量精度及设备使用寿命。

关键词：砝码强检 传感器 日常维护

前言：影响汽车衡工作效果因素是多方面的。在运行期间，定期对汽车衡进行强检和不定期比对，发现问题及时修复和纠正，保证电子汽车衡处于良好工作状态下。电子衡的安装高度，日常运行过程中的检查比对，磅面、磅体和磅底的卫生清理以及对传感器的维护保养，达到提高汽车衡设备计量精度，延长设备使用寿命以及降低公司损失的目的。

一．电子衡的结构原理以及使用过程的常见问题

1、电子衡的结构原理。

电子汽车衡由承载器、称重传感器、称重指示器等组成，将被称物置于承载器上，称重感应器产生的电信号通过数据处理装置转换及计算，由指示装置显示出称量结果。作为一种现代化的全自动称重计量机电一体化设备，对提高生产效率、确保计量的准确性方面具有不可替代的作用，具有广泛的使用用途。

2、电子衡使用过程的常见问题

由于化工企业汽车衡使用频率较高、据统计本企业一月检斤3000多车，包括原盐车检斤一月有500多车，共计24000多吨，石灰车辆198，近14000吨，等等。装卸过秤货物量大、使用环境恶劣，长时间运行，货物容易掉落至磅面甚至磅底，积累时间长了容易结块，结块体积不断增大，集聚在磅底，地磅限位松动外移，卡在基础外壁上。就会对称重感应器产生的电信号产生影响，造成检斤数据不准确。

而且随着称重量值的增加，误差会明显放大，同时会出现明显的偏载误差。所以在地磅的使用中或校准操作前，必须要对限位的情况进行观察。正常情况下，限位与秤台边缘的距离范围应是3mm~5mm，并且螺栓应该牢固，不能松动。小称量时由于秤体的形变较小，秤体下面的堆积物给予秤体的反作用力也较小，所以这时的称量结果误差不大，而随着称量值的加大，堆积杂物给予秤体向上的反作用力会明显加大，从而使汽车衡出现较大误差。一般在秤体两端限位附近的堆积物最容易被忽视，需仔细检查。在科学技术的不断发展下，工业生产领域工艺技术的不断发展，对数据准确性的要求日趋严格，促使对电子汽车衡的运行校验和运行数据准确性和可追溯性进行不断优化与完善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、电子汽车衡的维护保养过程和运行过程中应注意的问题

1、电子汽车衡安装必须严格遵守厂家的操作手册使用，本项目中部分传感器的基础下沉，造成各传感器角差相差较大，易造成称重误差；由于地磅为地中衡，每次遇到雨雪天气秤台下面均会造成积雪或积水，因为地磅旁边紧临的地沟，在地沟水位高的时候也会向地磅基坑内渗水，磅体长时间处于潮湿的环境中，造成数字传感器基础、固定底板老化腐蚀严重、称重传感器和秤台本体目前也有严重腐蚀；而且平时称台下面会有部分尘土不易清理干净，冬季时易在称台下形成冻土，直接影响称重，维修量大；利用大修时间更换8台称重传感器、数字仪表、信号传输电缆、垫板底座、连接件及预埋件秤板利旧进行除锈防腐，拆除原地磅基础及引坡并重新制作。方案通过相应部门的审批经过厂家研究认可后，由带资质的设计院设计的图纸制作地磅基础和南北引坡；并预埋地脚螺栓、固定底板和各限位螺栓。设计为地上衡，基础高出路面20厘米，两侧引坡分别为14米，其中斜坡段12米，平直段2米，坡道角度为3.8度，从而能够解决由于雨雪浸泡和地沟水造成的锈蚀，而且方便日常的清扫维护；

2、汽车衡在使用过程中难免会有杂物掉入磅底，为有效防止这一状况，需要在磅两侧加装护板，防止杂物和危化品落到磅体和磅底，并制定了相应的地磅卫生清理制度，随时保持地磅磅体帮面卫生清洁，不允许杂物长时间集在地磅上。能够及时将污水以及伴随泥沙等排去，且一定要保证系统状态稳定和秤台台面上无外界施加作用力。同时，由于电子汽车衡设备全部在室外露天置地放置，冬季气温较低对电子元器件性能产生一定的影响，特别是雨雪天气容易造成早上开磅时传感器上冻不够灵活，检斤数据不准的问题，经使用方和相关专业人士讨论传感器加装了电伴热和排水设施，防止传感器等长期被污水浸泡，可能会缩短使用寿命；秤台的钢结构可能被污水腐蚀而生镑等而引发一系列问题。

3、定期对对电子衡进行砝码校验和不定期对电子衡间的比对，

严格按周期进行检定。周期检定是地磅量值准确的必要保障，地磅在不断使用的过程中，其量值会逐渐偏离标准值，通过使用计量技术机构提供的标准砝码，我们可以进行校准操作，把误差控制在规程允许的范围之内。同时要不定期将本单位的电子汽车衡与临近的其他汽车衡进行比对，及时查找和发现隐患问题，及时解决和排除问题。

3.结束语

随着对于称重精度、电子数据的准确性和可追溯性，设备成本、维护复杂度、防作弊效果、设备稳定性的综合性要求的逐渐提高，电子汽车衡经过安装调试并投入运行后，需要经常维护和保养，发现问题需要及时解决，避免等小问题被进一步放大，造成更大的损失。实践证明做好汽车衡运行期间的日常稳定运行工作和维护保养将大大有利于提高设备计量精度、减少维修费用和工作量、延长设备使用寿命。

参考文献：

1、张宏林 孔艳 王哲 编著 .Visual Basic 6.0开发数据库人民邮电出版社.2000；

2、邓超 .企业资源规划系统（ERP）规范应用指南.电子工业出版社.2003；

3、李丽，赵洋. 中小企业信息化问题与现状分析. 2003（4）

4、左美云. 企业信息管理. 北京：中国物价出版社.2002

作者简介：冯鑫（出生年月;1982.10）,性别：女，民族：汉， 职称：助理工程师，籍贯：山东省潍坊市 学历：本科 化学工程与工艺专业 化工研究方向

论文作者:冯鑫

论文发表刊物:《电力设备》2018年第28期

论文发表时间:2019/3/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1952684b90cc79722293acb0.html