# 西北非撒哈拉沙漠地区抹灰施工质量控制论文_杨俊1,陈伟强2,陈志1

1.云南省建设投资控股集团有限公司国际工程部 云南省 昆明市 650217；

2.云南省建设投资控股集团有限公司 云南省 昆明市 650217

摘要：引起砌体抹灰层空鼓、开裂的原因较多，本文通过在西北非撒哈拉沙漠地区项目的实施，针对该地区极端气候和资源匮乏等条件影响，改进施工工艺和方法，确保抹灰层施工质量。

关键词：西北非撒哈拉沙漠、抹灰层开裂、工艺、技术措施

1、前言

西北非撒哈拉沙漠地区常年高温、干燥、少雨，沙尘暴频发，资源极其匮乏，冬季早晚温差较大。鉴于西北非沙漠地区气候的特殊性，按照国内常规的抹灰施工工艺，墙面出现大面积的空鼓、开裂等质量问题。

本文论述的援毛里塔尼亚基法卫生中心项目建设地点位于毛里塔尼亚基法市，基法市位于撒哈拉沙漠南部，属于热带沙漠气候，常年高温、干燥、缺水、少雨，且沙尘暴天气频繁，冬季早晚温差较大。根据现场实际测量统计，基法市最热季节4-7月份气温最高达51℃，最低气温35℃以上。累年最热月平均相对湿度为30.9%，近20年年平均降雨量为299mm。在当地两年多的施工周期里，通过对砂浆的特性、材料的选择、砂浆的配合比、搅拌、运输、抹灰的时间控制、抹灰面层的养护等方面进行多次试验和分析，找到合适西北非撒哈拉沙漠地区抹灰施工的工艺和方法，有效控制了墙面大面积出现空鼓、开裂等质量问题，使抹灰施工质量满足设计及规范要求。

2、造成抹灰层空鼓开裂的原因

（1）因资源受限，抹灰全部采用沙漠砂为原材料，砂粒粒径过细，细度模数为0.8-1.1，且含泥量较高，砂浆干缩大，极易引起开裂。

（2）由于西北非撒哈拉沙漠地区气候常年高温、干燥、少雨，昼夜温差大，沙尘暴频发等因素影响，容易造成抹灰空鼓、开裂。

（3）夏季施工时，气温最高达50摄氏度以上，因温度过高水分蒸发过快，养护不足，抹灰层强度降低造成空鼓开裂。

（4）由于沙漠地区特殊的地质条件，砌体砌筑后放置时间及沉降时间不足或砌体结构不均匀沉降，抹灰后容易造成空鼓、开裂。

（5）由于沙漠地区气候干燥，当地砌体基本都为小型混凝土空心砌块，吸水率大，若砌体洒水不足，抹灰时砂浆加速失水，水化反应不充分，强度降低，容易造成空鼓及干缩裂缝。

（6）冬季施工时，早晚温差可达30摄氏度左右，温度变化幅度大，温差将产生应力和变形，超过砌体正常使用极限时势必会产生裂缝。

（7）砌体门窗洞口及与梁柱连接部位，若不采取加强措施，将会产生空鼓、开裂现象。

3、优化后的抹灰工艺和施工方法

通过对当地抹灰施工质量问题分析研究，结合当地恶劣的气候条件和资源匮乏的不利条件，项目参照当地施工工艺并按照砂浆配合比不断在现场进行内、外墙试验样板间施工（其中内墙粉刷分别按照：内侧满挂网格布、外侧满挂网格布、砂浆内掺建筑胶水、砂浆内掺建筑胶水并在外侧满挂网格布等4种方案施工内墙粉刷样板间。外墙分别按照内侧满挂钢丝网、内侧满挂钢丝网外侧满挂网格布、内侧满挂钢丝网并掺建筑胶水、内侧满挂钢丝网外侧满挂网格布并掺建筑胶水、砂浆内掺建筑胶水并在外侧满挂网格布共5种方法进行样板间施工。），最终确定适合西北非撒哈拉沙漠地区抹灰施工的工艺和方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1调整后的抹灰工艺

通过多次做样本间试验对比，对各项操作工序的分析，从砂浆的特性、原材料的选择、砂浆的配比、搅拌、运输、抹灰时间的控制、养护、不同材质间的衔接处理等进行研究分析，确定最适合的施工工艺和方法。通过板间试验，两遍或两遍以上成活、表面压光的墙面都大面积出现空鼓、开裂等质量问题。采用一遍成活、表面不压光、砂浆内掺建筑胶水并在外侧满挂网格布的抹灰工艺，抹灰面施工质量最好，开裂、空鼓等质量问题也最少。

内墙：墙面清理—墙面浇水湿润—吊锤、套方、抹灰饼—基层处理—混凝土墙面甩毛（建筑胶、水泥、砂浆比例为1:1:1.5，厚度3—5mm）—抹15mm厚1:3水泥砂浆—砂浆面层满铺一层玻纤网格布—用2mm厚1:3水泥砂浆面层搓砂—养护。

外墙抹灰施工工艺与内墙基本一致，但需延长养护时间和增加养护频率。

3.2调整后的抹灰施工方法

（1）配合比控制：西北非沙哈拉沙漠国家设施条件十分落后，许多国家当地都没有检测机构，需将当地砂、石、水泥材料空运回国内进行试配，在检测机构出具配合比通知单后，建筑砂浆严格按砂浆配合比试配，由专人负责使用专用砂浆搅拌机拌制砂浆，以确保砂浆的和易性和保水性达到最佳。

（2）原材料控制：西北非沙哈拉沙漠地区建筑用砂全部为沙漠砂，粒径较小，含泥量高，属于特细砂，项目在当地多次考察研究，并参照当地施工经验，选择使用季节性河流冲刷淤积而成的砂，属于沙哈拉沙漠地区质量最好的建筑用砂，基本上满足施工需要。西北非国家生产力十分落后，水泥厂家较少，品种单一，常见的标号为425R、525R、425SR，根据抹灰施工要求，只能选择标号较低的425R硅酸盐水泥。但425R硅酸盐水泥强度高，收缩性强，在拌制水泥砂浆时需掺入0.2%-0.3%的砂浆王增塑剂，降低水泥的用量，改善砂浆的和易性。

（3）抹灰前将砌体墙面和混凝土面上的污染物清理干净。

（4）在抹灰前一天对墙面浇水湿润，时间间隔不得低于12小时，外墙可随天气情况缩短时间间隔。

（5）混凝土表面较光滑，需对其表面进行毛化处理，将混凝土表面清理干净，用毛滚筒涂一层1:1稀糊状水泥砂浆（内掺20%水重的建筑胶），使其凝固在混凝土基层表面，强度以手掰不动为准。

（6） 在墙体与梁、柱、过梁等连接部位以及门窗洞口、水电开槽部位需铺设玻璃纤维网格布，铺设时玻纤网格布由缝隙向两侧延伸不少于200mm，用1:1稀糊状水泥砂浆张贴牢固。

（7）分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直、套方抹灰饼。

（8）在抹灰前，用软毛刷或毛滚筒将墙体表面湿润，随后抹15mm厚1:3水泥砂浆，用杠横竖刮平，木抹子搓平、压实。在15mm后水泥砂浆搓平、压实后，面层满铺一层玻纤网格布，再用2mm厚1:3水泥砂浆面层搓砂。

（9）抹灰采用1:3水泥砂浆一遍成活，严格控制抹灰层厚度在15mm左右，外侧满铺一层玻纤网格布，再用2mm厚1:3水泥砂浆面层搓砂，表面不压光。玻纤网格布具有轻质、高强、耐温、耐碱、防水、耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定等特点，能有效避免抹灰层整体表面张力及外力引起的开裂。

（10）严格控制抹灰时间。墙体结构完成后会沉降，墙体抹灰必须在墙体完全稳定后进行，需在砌体砌筑完成一个月以上才能进行抹灰施工。西北非沙哈拉沙漠地区4-9月份平均气温在35摄氏度以上，中午12点至下午三点最高气温可达51摄氏度以上，且蒸发量大，在4-9月份进行抹灰施工时应尽量避开中午高温时段，尤其是外墙抹灰。为了提高工作效率，确保工期，可采取适当延长早晚施工时间，避开高温时段。旱季沙哈拉沙漠地区沙尘暴频发，最多一月有数十次，沙尘暴天气尤其是特大沙尘暴天气禁止进行抹灰施工。

（11）抹灰面的养护开始时间需根据天气情况和位置来决定，室内抹灰一般在成活后24个小时后进行养护，室外抹灰一般在成活12个小时后进行养护，若气温较高，可缩短时间间隔，并加大养护频率，一旦开始养护必须要保持抹灰面的湿润，尤其是白天。喷水养护不能成股状，需喷水雾养护，既节约用水（西北非撒哈拉沙漠地区水资源十分缺乏），又不至于破坏抹灰层。在水资源充许的情况下，水泥砂浆强度达80%后，方可停止喷水养护，以确保抹灰施工质量。

4、结束语

西北非撒哈拉沙漠地区气候极度恶劣、资源严重匮乏，在当地进行抹灰施工，需考虑当他特殊的气候条件及资源设施，参照当地建筑，改变抹灰施工工艺和方法，确保抹灰施工质量，为以后类似地区的抹灰施工积累宝贵经验。

参考文献

[1]张明,张金奎,朱倬.关于热带沙漠地区抹灰施工工艺的研究.西北水电，2012，（08）

[2]许长江.浅谈抹灰工程裂缝的原因与防治[J].石河子科技，2011，（4）:50-51

论文作者:杨俊1,陈伟强2,陈志1

论文发表刊物:《防护工程》2017年第12期

论文发表时间:2017/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/19f5da065dbcf418d97460be.html