# 浅谈堤防工程防汛抢险技术论文_王佳,王继轩

郑州黄河河务局惠金黄河河务局

摘要：堤防是防御洪水的主要工程设施，由于主要由土体筑成，易受渗流穿透、水流冲刷。堤防险情如果抢险不及时，会导致溃坝决堤，造成洪水灾害。文章浅谈堤防工程的抢险技术。

关键词：防汛；堤防工程；抢险技术

随着我国经济的不断发展，在所有的防汛工程建筑中，水利建筑工程是重要的形式之一，在防汛方面具有重要的作用。在实际施工中，全面考虑各种影响防渗施工的因素，提出有效的改进对策，保证施工效果，确保水利工程能够发挥防汛的作用。

一、堤防险情种类

堤防遇洪水可能出现渗水、管涌、漏洞、滑坡、裂缝、漫溢、决口等险情。

二、主要抢险方法

（一）渗水

背水坡及坡脚附近出现土壤潮湿或发软、有水渗出。抢护原则是临水截渗、背水导渗。抢护方法：

１．临水截渗：临水坡用透水性小的粘性土料抛筑前戗，或用蓬布、土工膜隔渗，主要截渗方法有：（１）散抛粘土截渗：当临堤水深较小，风流不大，附近有粘性土料而且取土较易时采用，粘土戗台顶宽不小于3米，高度不小于水位以上1米，长度最少超过渗水堤段两端各5米；（２）土袋（桩柳）前戗截渗：当临河水浅但流速较大，散抛土料易补冲失时采用，先在水面以下堤坡脚以外用土袋筑一隔墙，然后再抛填土料；（３）土工膜（或蓬布、彩条布）加土袋保护层：当缺乏粘性土时采用，先清理铺设范围内堤坡和堤脚地面，将土工膜卷在滚筒上从堤肩上往下滚，尺寸以铺满堤坡并伸入临水堤脚外1米以上为宜，辅好后由下往上压满一层土袋保护。

２．背水坡用透水性大的砂石、土工织物或柴草反滤，具体有：（１）反滤沟导渗：当堤背大面积严重渗水时采用，主要是在堤背开挖导渗沟，铺筑反滤料，使渗水集中在沟内排出，避免带走土粒。导渗水形式用“纵横沟”、“丫头沟”、“人字沟”。一般深在0.5~1.0米，宽0.5~0.8米，顺堤按纵向沟每隔6~10米开1条，导渗材料有沙石、销料、土工织物等三种；（２）反滤层导渗：背水坡土体过于稀软，开沟有困难或堤身断面小不宜开沟时采用。先将地面软泥、草皮、砖石等杂物清除，再分层辅满滤料，其上再压厚30厘米左右的块石或沙袋保护；（３）透水后戗法导渗：堤身单薄或背水坡过陡，渗水严重时采用，在清理好的坡面和坡脚上直接填筑透水性强的沙土压实，形成透水后戗。

二、管涌

翻砂鼓水、泡泉、地泉、多呈孔装冒水冒沙、土层隆起等状态，一般发生在背水坡附近或较远的潭坑、池塘或稻田中。抢护原则是反滤导渗，减缓渗流，防止渗透破坏，制止涌水带沙，留有渗水出路。

抢护方法：

１．反滤围井法：当管涌数目不多和面积较小以及数目虽多但未连成大面积能分开处理时采用，具体修筑方法有砂石反滤围井、稍料反滤围井、土工积物反滤围井。

２．减压围井法：当临背水位差较小，出现管涌的周围地表较坚实，渗透系数较小而当地缺乏反滤材料时采用，具体修筑方法有无滤层围井、无滤层水桶、背水月堤。

３．反滤铺盖法：当管涌较多，面积较大并连成一片，涌水涌沙比较严重时采用，具体修筑方法用沙石反滤铺盖、稍料反滤铺盖、土工织物反滤铺盖。

４．透水压渗台法：当管涌较多、范围较大、反滤料不足而沙土料丰富时采用，主要通过透水平台平衡渗压、延长渗径，减水渗透比降，导流渗水，防止土粒流失，

５．当潭坑、池塘、水沟、洼地等水下出现管涌时，可根据情况采用填塘法、水下反滤层法、抬高塘坑水位法等抢护。

６．当出现“牛皮包”时，可在隆起部位铺青草、麦秸或稻草一层，再铺芦苇、秫秸或柳枝一层，用锥戳破鼓包表层，排除内部水分和空气，再压块石或土袋进行处理。

三、漏洞

背水坡及坡脚附近出现横贯堤身或堤基的流水也洞。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆抢护原则是前堵后导，抢早抢小一气呵成，先找到进水及时堵塞，同时在出水口制止土壤流失。

抢护方法：

１．临水截堵。（１）塞堵法：当漏洞 进水口较小、周围土质较硬、水线流速较小、人可下水接近洞口时采用，用棉花、棉被、草包等物堵塞，或用预制的软模、草捆堵塞；（２）盖堵法：用覆盖物堵洞口，待断流后再抛压土袋并封土闭气，达到完全断流为止，主要有：铁锅盖堵、软帘盖堵、网兜盖堵、门板盖堵、戗堤法等。

２．背水抢护。在临水截堵漏洞的同时，还应在背水坡漏洞出口抢做滤水工程，以制止险情扩大，除采用平压围井法比抢护管涌所用的减压井法对围井的高度和强度要求更高，必须慎重对待外，其它方法均相同。

四、滑坡

亦称脱坡，是边坡失稳下滑造成的险情，抢护原则是导流还坡，恢复堤坡完整，设法减少滑动力与增加抗阻力，上部削坡与下部固脚压重。

抢护方法：

１．滤水土撑法：适用于背水坡堤排渗不畅，滑坡严重且范围较大，取土又困难的堤段。

２．滤水后戗法：适用于堤身单薄，边坡过陡，有滤水材料和取土较易的堤段。

３．滤水还坡法：适用于背水坡由于土壤渗透系数偏小引起堤身浸润线升高、排水不畅，而形成严重滑坡的堤段。

４．前戗截渗法（临水帮戗法）：主要是粘土前戗截渗，当遇到背水坡滑严重，范围较广，在背水坡抢筑滤水土撑、滤水石戗、滤水还坡等工程都需要较长时间，一时难以奏效，而临水有滩地时采用。

５．护脚阻滑法：查清滑坡范围，将块石、土袋、铅丝笼石等重物抛投在滑坡体下部堤脚附近，使其能起到阻止继续下滑和固基的双重作用。

五、裂缝

按部位可分为表面裂缝、内部裂缝；按走向可分为横向裂缝、纵向裂缝、龟纹裂缝；按成因可分为沉陷裂缝、干缩裂缝、冰冻裂缝、振动裂缝。抢护原则是判明主要原因，采取相应措施：属于滑坡的纵向裂缝或不均匀沉陷引起的横向裂缝，应先从抢护滑坡或裂缝着手；对横向裂缝，不论是否贯穿堤身，均应迅速处理，纵向裂缝较宽、较深，也应及时处理；若裂缝较窄或为龟纹裂缝，一般可不进行处理，但应堵塞缝口，以免雨水进入。

对于无趋于稳定并不伴随坍塌等险情的裂缝可采用以下抢护方法：

１．灌封裂缝：当裂缝宽度小于3~4厘米，深度小于1米，不甚严重的纵向裂缝或不规则纵横交错的龟纹裂纹，经观察已经稳定就可进行“灌堵缝口”；对缝宽较大，深度较小的裂缝可采用“裂缝灌浆”；对缝深大，开挖困难，且已稳定可采用“压力灌浆”。

２．开挖回填：当没有滑坡可能性的纵向裂缝并经观察和检查已稳定，缝宽超过3厘米，深度超过1米的裂缝可采用此法。

３．横墙隔断：适用于横向裂缝。沿裂缝方向每隔3~5米与裂颖垂直方向开挖沟槽，其开挖回填要求与上述开挖回填法相同。如裂缝前端已与临水相通，或有连通可能时，沟槽前端应在临水缝前作前戗截流。

六、漫溢

抢护原则是当洪水有可能超过堤顶时为防止漫溢溃决，应在堤顶抢筑子埝进行加高。由于修筑子埝线长量大，一定要因地制宜，就地取材。

抢护方法：

１．土米子埝：当风浪较小、粘性土料充足、无雨情时采用。在临水坡肩内0.5~1.0米处修筑纯土子埝，先将地表草皮、杂物清除并刨，沿子埝轴线开一条深约20厘米、底宽约30厘米的结合槽，然后填粘土分层夯实，顶面超过推算的最高洪水位，边坡大于1:1。

２．土袋子埝：当风浪较大、取土较困难时采用。用土工编织袋、草袋、麻袋装土修筑土袋子埝，修筑时袋内装土八成满，袋口背水向内，袋间错缝搭茬，以1:0.5坡度分层铺筑，同时在袋后填土夯实形成后戗。

桩梢子埝：在取土困难、梢料较多时采用。要堤顶间隔0.5~1.0米打单排桩，桩后逐层叠放直径20厘米的梢把，并用铅丝绑扎于木桩上，也可用土工布或竹芭、席片置于桩后，然后分层填土夯实形成土戗。堤顶较窄时，可用间距1.0~1.5的双排木桩，两桩间贴梢料，再填土夯实，用铅丝或木条将两排桩连牢。

４．枕石（土）子埝：用柳枝或柳把包裹块石扎成直径0.5米左右的柳石枕，或用土工编织长袋，内填土石成枕，按子埝要求高度呈“品”字型堆砌，桩的两侧各打一小木桩阻滑，枕后修土戗。

论文作者:王佳,王继轩

论文发表刊物:《防护工程》2018年第22期

论文发表时间:2018/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d2dad902f1fada9e07a58b8.html