# 塔吊起重设备安装拆卸安全技术要点分析论文_江俊灵

广州建筑股份有限公司 510030

摘要；本文主要从笔者亲身参与的塔吊起重设备安装拆卸安全技术要点与常见问题以及拆装人员应注意的事项，旨在与同行探讨学习，共同进步。

关键词；塔吊起重设备；安装拆卸；安全技术要点

起重设备的安装和拆卸安全管理十分重要，在实际工作中，有很多安全问题很难解决，对此，必须提高作业人员忧患意识，并且增加安全管理措施，尽量减少安全事故的发生，由此可见，深入研究起重设备的安装和拆卸对于保障人们的生命健康至关重要。

1.塔吊安装安全要点

在塔吊安装中，需要做好以下要点的把握：第一，要由具有安装资质的专业队伍负责起重机的安装，并保证安装过程中具有相关安全以及技术人员的监护。在塔吊安装之前，需要根据出厂相关规定做好安装作业方式、安全技术措施以及质量要求的编制，在经过技术负责人员审批之后将其应用为安装技术方案，并做好现场人员的交底工作；第二，根据塔吊安装环境的特殊性，需要在白天实施安装工作。如果遇到雨雪、大风等恶劣天气，则需要停止作业。作为现场指挥人员，需要做好安装作业方案的熟悉，严格按照操作规程开展工作，并以明确信号进行指挥。现场人员需要严格听从指挥，如果存在指挥信号错误、或者传达不清的现象，需要立即停止作业，联系清楚后执行；第三，当安装人员进入现场后，需要做好安全相关保护用品的配备。如果需要高处作业，要系好安全带，做好操作规程的熟悉以及执行。如果在施工中发现疑难或者异常情况，需要及时向技术负责人员反映，避免因处理不当导致事故发生；第四，在小车变幅、上回转起重臂安装中，需要严格按照设备出厂说明书要求进行安装，做好起重机设备平衡性的保持。对于需要使用高强度螺栓连接的结构，需要使用原厂连接螺栓，如果是自制螺栓，需要保证其具有试验证明，否则避免应用。在对螺栓进行连接时，要使用专用扳手或者扭矩扳手，根据装配要求处理；第五，起重机安装时，需要做好限位开关碰块以及小车行走缓冲止挡器的安装，在保证安装可靠之后做好不同部位栏杆、护圈以及扶杆等装置的装置。在安装时，要保证环境风速能够满足规定要求，且做好塔吊同其余建筑施工宿舍间距离的控制，保证同输电线间具有安全的距离；第六，“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少2m以上距离”如果两者为垂直方向，则需要保证处于高处的起重机最低位置部件同低位置起重机最高部件间距离在2m以上；第七，在起重机安装当中，需要按照分阶段的方式做好技术相关检验。在做好整体安装工作之后，则需要立即做好调整以及技术检验，其内容包括有轨道、吊钩、档案审查、金属结构以及安全距离等。并保证不同机构具有平稳、制动可靠、正确以及无异响特征，且安全装置有效、反应灵敏。在没有载荷情况下，基础平面同塔身间垂直度偏差需要控制在4/1000以内，在经整机、分阶段检验满足要求之后做好检验记录的填写，在经过技术负责人审查签证之后交付使用。

2.起重设备安装和拆卸过程中的常见问题

（1）起重设备倾覆及折臂

通常情况下，在起重设备的拆装过程中，倾覆以及折臂的危害性较大，很容易引发安全事故，此类事故的主要发生原因在于作业人员操作不当、工作环境恶劣或者起重设备本身有所缺陷。在实际施工过程中，如果起重设备倾覆或者折臂，则可能会导致相关机件报废，从而造成很大的经济损失。如果发生此类事故，则应该及时处理，并安排调查组对事故的发生原因进行详细的调查分析，如果是施工人员操作失误，则应该加强教育培训工作，并加强拆装管理，避免事故的再次发生。

（2）高空坠落事故

根据调查分析，在起重设备拆装过程中， 高处坠落事故的发生机率最高， 而且危险性最大，所以，在起重设备的拆装作业中，应该尽量防止此类事故，科学合理的使用预防措施，降低事故发生几率。

例如，在某建筑施工中，发生了塔机高处坠落事故，导致两名作业人员当场死亡，另外两名作业人员抢救无效死亡，最终导致巨大的经济损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在本次施工中，起重设备租赁公司并没有根据相关规定安装起重机，而且在实际施工中，作业指挥人员以及安装人员并不具备相关资质，而且没有司机，在施工作业前，也没有确定详细、可靠的施工方案，并未进行技术交底工作，这就是导致此次事故发生的最为主要的原因。

（3）高空落物事故

通常情况下，在起重设备的拆装过程中，高空落物事故的发生主要是施工环境所引发的，对于此类问题，只能尽量加强施工作业防护工作，改善施工环境， 提高作业人员的安全意识，从而有效预防高空落物事故的发生。

例如，某公司的起重设备安装，钳工一般只出现在工厂内或车间内作业，请尽量参考外爬式塔吊实际，请将该段内容更改为室外作业工种受到塔吊作业过程中高空落物的事例。

3.塔吊拆卸安全要点

塔吊的拆除是一项具有较高危险性、施工难度高且施工范围大的工程。在拆除工作中，需要做好以下方面的控制：第一，在塔吊拆除之前，需要针对该项工作做好完整施工作业方案的编制，做好作业人员以及施工单位的技术交底。在工程项目部，需要做好安全员以及技术员的设置，在其现场监护的基础上实施塔吊拆除；第二，要做好拆除单位的施工资质检验，保证其具有行政主管部门颁发的资质证书；第三，在塔吊拆除之前，需要根据出厂规定内容做好塔吊拆除作业方案、技术措施以及质量要求的编制，在经过企业技术负责人审批受理之后将其作为作业技术方案应用，并做好全体人员的交底；第四，在拆除人员进入工作现场时，需要做好安全保护用品的穿戴，在高处作业时，要系好安全带，在做好操作规程、拆装工艺理解的基础上认真执行。如果在拆除过程中存在突发情况或者疑难问题，则需要及时向技术负责人反映，避免因处理不当导致事故发生。

3.拆装人员应注意的事项及施工要点

（1）拆装人员应注意的事项

安装拆卸塔吊都是专业的技术工作，要有专业人员来安装拆卸，塔吊安装技术人员必须经专业技术培训，严格考核，不管是安装还是拆卸必须按照规范要求的相应程序进行。现在为您列出几大需要注意的问题:培养一批具有安装专业资格的技术队伍是十分必要的，拆装人员应经过专门培训，持证上岗，各工种人员齐全，岗位明确，各司其职，听从指挥。在工程安装调试过程，电工技术人员应该具备良好专业技术水平和责任心。拆装要有专项的拆装方案，方案要安装单位负责人审核签字，特殊情况要与塔吊司机按拆装的程序和注意事项充分的协商达成共识;塔吊拆除要划出工作区，设专人监护，禁止与塔吊无关的人进入场区;参加塔吊拆卸人员，必须经劳动部门专业培训，经考试合格后持证上岗。参加作业人员上岗前要进行身体检查，如有身体不适或高血压者不得上岗;④作业时统一指挥，动作协调，防止意外发生。塔吊拆卸过程，如发现故障，立即停止作业，进行检查，排除故障后再作业;⑤严禁违章作业和违章指挥。塔吊作业范围内，严禁有人停留和行人。严禁其他工种交叉作业。严禁在雷雨、大风、浓雾天气作业，雷雨天气严禁有人在附近停留。

（2）拆装人员在施工时要注意的一些施工要点

施工人员在施工的整个过程中一定要注意戴安全帽，需要系好安全带，同时穿好防滑鞋和工作服。一定严格遵守施工现场的一些规则。要听从领导的安排，并按照上面的指令做事。塔吊人员在发现故障时要及时停止作业进行检查。在排除故障之后再进行操作。在施工现场不允许外人进入。

结 语；总的来说，塔吊起重设备是现今桥梁、建筑等工程施工中非常关键的设备类型。在上文中，我们对大型塔吊起重设备安装拆卸安全技术要点进行了一定的分析，需要在工作中能够做好要点把握，安全、顺利的完成塔吊应用。

参考文献；

（1）大型塔吊起重设备安装拆卸安全技术要点分析_王力

（2）起重设备安装和拆卸过程中的安全事故预防对策_黄祯

（3）浅谈塔吊安装及拆卸施工要点_米志伟

（4）浅谈塔吊安装及拆卸施工要点_潘成佳

论文作者:江俊灵

论文发表刊物:《基层建设》2016年32期

论文发表时间:2017/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d68561835b5c69c619fd23f.html