# 浅谈钢结构构件的可靠性鉴定论文_熊康栋 徐佳 田少义

（河北建筑工程学院，河北 张家口 075000）

摘要：根据规范的规定，民用建筑可靠性鉴定的鉴定对象可为整栋建筑或划分的相对独立的鉴定单元，也可为其中某一子单元或某一构建集。本文以钢结构构件作为鉴定对象，对钢结构构件的可靠性鉴定标准进行概括分析，希望能够对钢结构构件的质量把控提供依据，进而提高钢结构建筑的可靠性。

关键词：钢结构；构件；可靠性

随着建筑行业的发展，钢结构因其强度高、重量轻、塑性好、韧性好、制作简便、施工快捷等特点被广泛应用。钢结构在城市建筑中发挥着举足轻重的作。但是，这些年出现了钢结构建筑部分坍塌的事故。所以，深入分析钢结构构件的可靠性，提供可靠性鉴定指标，对于提高钢结构建筑的质量有着非常重要的意义。

1 民用建筑构件可靠性鉴定概述

民用建筑可靠性鉴定可分为安全性鉴定和使用性鉴定。民用建筑可靠性鉴定的程序如图1.1所示。

图1.1 鉴定程序

民用建筑可靠性鉴定中安全性和正常使用性鉴定评级可分为构件、子单元和鉴定单元三个层次。其中，构件层次可分为四个安全性等级（au、bu、cu、du）和三个使用性等级（as、bs、cs），可靠性等级应以安全性和使用性的评定结果综合确定，可分为四个等级（a、b、c、d）。

2 钢结构构件的安全性鉴定

钢结构构件的安全性鉴定，应按承载能力、构造以及不适于承载的位移（或变形）等三个检查项目，分别评定每一受检构件等级；钢结构节点、连接域的安全性鉴定，应按承载能力和构造两个检查项目，分别评定每一节点、连接域等级；对冷弯薄壁型钢结构、轻钢结构、钢桩以及地处有腐蚀性介质的工业区，或高湿、临海地区的钢结构，尚应以不适于承载的锈蚀作为检查项目评定其等级；然后取其中最低一级作为该构件的安全性等级。

2.1 按承载能力评定

当钢结构构件的安全性按承载能力评定时，应按表2.1的规定，分别评定每一验算项目的等级，然后取其中最低一级作为该构件承载能力的安全性等级。

表2.1 按承载能力评定钢结构构件安全性等级

2.2 按不适于承载的位移或变形评定

当钢结构构件的安全性按不适于承载的位移或变形评定时，应遵守下列规定：

1.对桁架（屋架、托架）的挠度，当其实测值大于桁架计算跨度的1/400时，应按2.2中要求验算其承载能力。验算时，应考虑由于位移产生的附加应力的影响，并按下列原则评级：（1）若验算结果不低于bu级，仍定为bu级，但宜附加观察使用一段时间的限制；（2）若验算结果低于bu级，应根据其实际严重程度定为cu级或du级。

2.对桁架顶点的侧向位移，当其实测值大于桁架高度的1/200，且有可能发展时，应定为cu级或du级。

3.对其他受弯构件的挠度，或偏差造成的侧向弯曲，应按表2.3.1的规定评级。

表2.3.1 其他钢结构受弯构件不适于承载力的变形的评定

3 钢结构构件的使用性鉴定

钢结构构件的使用性鉴定，应按位移或变形、缺陷（含偏差）和锈蚀（腐蚀）等三个检查项目，分别评定每一受检构件等级，并以其中最低一级作为该构件的使用性等级。对钢结构受拉构件，尚应以长细比作为检查项目参与上述评级。

3.1 按挠度检测结果评定

当钢桁架和其他受弯构件的使用性按其挠度检测结果评定时，应按下列规定评级：

1.若检测值小于计算值及现行设计规范限值时，可评为as级；

2.若检测值大于或等于计算值，但不大于现行设计规范限值时，可评为bs级；

3.若检测值大于现行设计规范限值时，可评为cs级。注：在一般构件的鉴定中，对检测值小于现行设计规范限值的情况，可直接根据其完好程度定为as级或bs级。

3.2按柱顶水平位移（或倾斜）检测结果评定

当钢柱的使用性按其柱顶水平位移（或倾斜）检测结果评定时，可按下列原则评级：

1.若该位移的出现与整个结构有关，取与上部承重结构相同的级别作为该柱的水平位移等级；

2.若该位移的出现只是孤立事件，可根据其检测结果直接评级。

3.3 按缺陷（含偏差）和损伤的检测结果评定

当钢结构构件的使用性按其缺陷（含偏差）和损伤的检测结果评定时，应按表3.3的规定评级。

表3.3 钢结构构件使用性按缺陷和损伤的检测结果评定

4 结 语

综上所述，钢结构构件可靠性评定应根据安全性和使用性等级综合评定。这些规范中的评定标准，在一定程度上能够规范钢结构构件的制作，严格控制构件的质量，对钢结构的安全起到至关重要的作用。

参考文献

[1]《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015

[2]魏端超,李咏梅.浅谈建筑钢结构构件性能的检测[J].科技致富向导,2011(27)：32-35.

[3]路慧军.钢结构厂房加固技术探讨及实例[J].山西建筑,2014(33)：56-58.

作者简介：熊康栋，（1993年6月—）男，硕士在读，河北张家口人，钢结构优化设计，无课题支持，河北建筑工程学院。

论文作者:熊康栋 徐佳 田少义

论文发表刊物:《新材料·新装饰》2018年4月上

论文发表时间:2018/10/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1d7192f6e45fe4eeeb0c3f09.html