# 浅析房屋结构安全检测鉴定技术要点论文_聂西辰

国质（北京）建设工程检测鉴定中心 100837

摘要：伴随着我国经济的快速发展、社会建设水平的不断提高，我国目前的房屋建筑已经度过了之前大范围的新建时期,发展到了新建和维修同时进行的时期。从实际经验中我们可以得出结论,对已建成的房屋进行结构安全方面的检测和改造能够创造一定的经济和社会效益,结构安全检测能够让人们充分了解房屋的状况,从而采取一定措施让房屋的使用年限得到延长。本文讨论了房屋结构安全检测的意义和技术要点,希望向相关从业人员提供房屋安全检测鉴定技术方面的参考。

关键词：房屋结构；安全监测；检测技术；要点

引言

在我国房屋建筑工程是一项十分重要的工程，它不仅关系到居民的生产和生活，还关系到了社会基础设施建设的进步。房屋建筑主体结构安全是正常使用的基本保障，在使用年过程中，它会受到自然环境、人为使用和管理等多因素的作用。现在一些房屋建筑正在出现多种安全隐患。很容易出现一些事故,对人们的生命财产安全造成了威胁。实行房屋结构安全检测鉴定工作,可以快速且精确地发现房屋建筑工程存在的结构问题,从而采取一定措施解决这些问题,消除安全隐患。

1房屋结构安全检测鉴定的基本要求

房屋建筑结构的安全检测鉴定方法的基本要求是指针对某一个具体的建筑物，根据要求，鉴定某一个方面的质量优劣，根据国家的安全鉴定的标准，按照规范、标准，来确定我们应该采取那一种方法来进行安全鉴定，最终通过具体详细的计算，根据已经得到的数据与标准向比对，来确定工程的优劣。

2房屋结构安全检测鉴定的必要性

根据相关研究数据得到的结果,现在我国的房屋建筑有超过百分之十的是五六十年代建成的,而且正在使用中,这些建筑由于使用年限太长,结构或多或少都有一些问题,存在很大的安全隐患,有些人为了房屋的外观,私自改造这些老房屋建筑的结构。利用房屋结构安全监测技术,我们可以了解这些房屋建筑的结构情况,及时对其进行改造或者是拆除,以防止安全事故的发生。

2.1对古建筑进行结构检测鉴定,以便于保护文化古迹

由于我国历史悠久,存在着很多古建筑,它们有着独特的风格和特点,有很高的历史文化价值,很多古建筑是一个地区的标志,但是,由于存在的时间太长,它们在风雨的洗礼下受到了不同程度的损坏,如果我们对这些古建筑进行结构安全监测鉴定,那么就能知道这些建筑结构方面存在的问题,从而就能及时采取一定措施进行修理,以达到保护文化遗迹的目的。

2.2对违规房屋进行检测

目前,存在和很多没有规划、审批和监管的房屋建筑,他们对社会有很严重的影响,不仅威胁着人们的生命财产安全,而且对经济的发展有一定的阻碍作用。这些房屋建筑的安全可靠性很差,没有按规定进行建设,也缺少监管。房屋建筑的安全监测能够查出已建房屋中的不合格的建筑,还可以在施工建设前就将他们扼杀在摇篮里,这样就能大大减少这些不合格房屋的数量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3检测鉴定自然灾害后房屋的受损情况

台风、地震等自然灾害能对房屋建筑造成很大的破坏,影响人们生活的同时会带来很严重的财产损失。由于我国自然环境的复杂,很多地方自然灾害的发生较为频繁,在自然灾害发生后,要及时对房屋建筑进行安全检测鉴定,得到灾后重建的评估资料,以便政府重建资金的下放,使受损的房屋建筑能够及时得到修理或重建,使人民的损失降到最低。

2.4检测鉴定超年限使用房屋,为城市建设做贡献

正如我们所知,房屋建筑是有其使用年限的,在经过长期的使用后,房屋的内部结构会发生一些变化,例如墙体腐蚀,内部出现空洞,这样房屋的稳定性就受到很大影响。对房屋结构安全检测鉴定能评估房屋在一定年限的使用后的受损情况,如果在经过修理和加固后能继续使用的话就可以采取一定措施进行修理,如果腐朽过于严重就要进行拆除,这对城市的建设很有帮助。

3房屋结构安全检测鉴定技术的要点

3.1检测确定房屋裂缝产生的原因及检测要点

房屋建筑产生裂缝的原因一般在于混凝土的结构。混凝土内外温度差是导致前面或基础出现结构裂缝的主要原因,跟据相关经验,我们可以知道,在混凝土的浇筑过程中由于热量的产生,会造成水化热现象,使内部温度比外部温度高,当温差达到一定值时,由于热胀冷缩的作用,内层混凝土会产生压应力,外层混凝土由于散热比内层快会产生拉应力,这样在压应力和拉应力的共同作用下,混凝土的墙面结构会出现裂缝。除此之外,墙体裂缝的另一个原因是墙面的水分散失,在体积较大的混凝土施工完成后,如果没有及时加盖保护膜,使得混凝土内部的水分散失速度比墙体凝固的速度大,这就会产生一个拉应力,从而出现收缩裂缝。裂缝问题不仅对建筑物的外观造成影响,而且对房屋建筑的使用寿命有一定的影响,严重时甚至会导致安全事故的发生。

在检测房屋裂缝情况时,需要对裂缝的各种参数进行确定。在实际的房屋结构检测过程中,要确定房屋的结构裂缝对房屋的受力情况有什么影响,会不会对房屋的使用造成影响。一般来说,房屋的结构裂缝越大,混凝土内部的结构就会越容易被腐蚀,使钢筋混凝土结构的强度大大降低,严重时会导致房屋倾斜甚至倒塌。如果裂缝的发展是横向的,则主要影响房屋建筑的外观,但如果裂缝的发展是纵向的,不仅会对美观造成影响,而且会影响墙体的使用性能。通常情况下,在对房屋结构的安全检测鉴定时,对房屋裂缝的检测一般分为三个步骤,首先是确定房屋结构安全检测的范围,其次是分析产生裂缝的原因,最后是对裂缝进性基础的安全鉴定。

3.2分析检测房屋建筑的沉降情况及整体倾抖情况

房屋建筑在长期的使用过程中,由于一些因素的影响,例如重力、外界环境、地形情况等,往往结构会出现一定的变化,比如主体和砌体结构变形使房屋的盈利不平衡,这会导致房屋的整体结构安全受到影响。对房屋建筑的沉降和倾斜状况的检测鉴定一般采用激光测距仪、钢筋扫描仪、全站仪等仪器,分析其沉降和倾斜的数据,从而预测其对房屋寿命的影响,检测鉴定的方法与裂缝的检测鉴定方法类似。

4结束语

综上所述,房屋建筑结构安全监测对于房屋建筑的安全保证很重要,它能够为城市的改造和建设提供一些有用的数据,房屋安全检测鉴定是一项有很大社会和经济效益的工作。政府应该对这项工作引起重视,督促相关部门做好房屋结构安全检测鉴定工作,同时,还要培养这方面的人才,同时改进和创新相关技术,为这项工作更好地开展提供人才和技术方面的知识,让房屋结构安全检测鉴定为我国的城市建设做出相应的贡献。检测鉴定工作者也应不断进行技术革新，关注其他建设工程领域技术发展并科学合理试验应用，共同提高行业技术水平，为工程建设作出贡献。

参考文献

[1]建筑结构检测鉴定方法探讨[J].袁庆华.建筑科学.2002(04)

[2]建筑结构的检测现状与趋势浅析[J].任晓伟,任洪伟.中国高新技术企业.2009(03)

[3]建筑结构检测鉴定方法要点分析[J].安杰.江西建材.2016(21)

[4]基于动力响应的结构检测技术研究[J].刘发全.山西建筑.2012(25)

论文作者:聂西辰

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第2期

论文发表时间:2018/6/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/203fb32c52976ef2f91c8962.html