# 管道安装用多功能法兰对口尺论文_邵洪波,闫光宁,牛连山,唐远刚

中国石油天然气管道第二工程有限公司技术研究与培训中心 江苏 徐州 221008

摘要：笔者以多年施工一线的生产经验，通过不断探索与研究，经过不断反复试验，采用铝板做主材质制作多功能法兰对口尺，外形简单轻便耐用，有效地保证了法兰对口尺寸和精度。

关键词： 管道安装 多功能 法兰对口尺

一、前言

在国内外油气田地面设施、设备的建设中，站场、阀室工程的安装施工中，设备、容器的整体组装连接以及各类阀门管件的安装都是通过普通法兰、高压法兰与管段的形式连接在一起，因此，法兰与管段的组对连接的好坏就直接影响到管件、容器的安装质量和速度。国内外目前管道法兰安装施工形式，仍然采用的是多年来延续的水平尺、直角尺、铅坠等工具组合组对，它使用工具多，操作比较烦琐，速度慢，组对精度不高。在使用性能上只考虑了对口精度，忽略了法兰正确安装位置，使后续管件和容器的安装质量得不到保证。追求一种高效、方便、快捷、精度高的组对法兰的工具是每个施工单位所需要的。

二、方案制定

结合现场施工经验和法兰组对工艺要求，确定研究方向及可研性研究。通过各种渠道搜集相关资料，大家集思广益，咨询施工一线经验丰富的管工，通过专利查新以及相关书籍资料的查找，制定了制作方案。通过咨询比较业务能力和价格合理的厂家，确定了产品制作的厂家。主材确定为铝合金材质，厚度12毫米。

三、多功能法兰对口尺的制作（其结构如图1所示）

3.1、由主尺2、副尺4、垂直度测量仪1、水平度测量仪3四部分组成。主尺2上有三个贯通燕尾槽5，一个水平长条燕尾槽7，一个法兰槽6。副尺4通过插入主尺长条燕尾槽7内与主尺2组装成一体，垂直度测量仪1、水平度测量仪3分别用紧定螺栓和螺栓固定在主尺2上。

3.2、主尺2用铝合金板加工成内口为90°角尺，外形成钩状,并在内口处设有法兰槽6和三个相同的贯通燕尾槽5;组对时，法兰放入法兰槽6内，通过内口90°角尺作用，使法兰与管段垂直对接。其中法兰槽6为矩形槽,与主尺2上的水平长条燕尾槽7垂直; 法兰槽6的宽度要大于法兰的厚度。三个贯通燕尾槽5设置在法兰槽6的远离水平长条燕尾槽7一边; 三个贯通燕尾槽5的尺寸与副尺4的横截面外形相同；

3.3、垂直度测量仪1和水平度测量仪3分别选用圆式和条式气泡水准仪,分别固定在主尺相互垂直两面，即水平度测量仪3设置在副尺4旁并与其平行, 垂直度测量仪1设置在法兰槽6外,并与副尺4垂直;通过观察气泡的位移情况调整法兰，保证法兰组对精度。

3.4、根据管径不同多功能法兰对口尺分为小号、中号、大号和特号四种规格，其中小号外形尺寸为350×250mm，适应于10-80mm管径法兰对口，中号外形尺寸为440×320mm，适应于80-125mm管径法兰对口，大号外形尺寸为550×370mm，适应于125-200mm管径法兰对口，特号外形尺寸为650×450mm，适应于200-300mm管径法兰对口。

3.5、在法兰与管段组对时，将法兰放入主尺法兰槽6内，主尺水平面放在管段上，垂直面靠在法兰密封面，观测垂直度测量仪1和水平度测量仪3气泡是否居中，如果居中，说明法兰与管段垂直。副尺4插入主尺2垂直面贯通燕尾槽5内，观察法兰上两对称螺栓孔中心连线与副尺4是否平行，如果平行法兰此刻所在的位置即为法兰的安装位置，点焊法兰与管段的连接处，取回多功能法兰对口尺，完成组对作业。

四、应用情况

多功能法兰对口尺研制成功后，广泛应用在西气东输站场、阀室工程施工中，也在地方高职类院校培训中得到了应用。大大提高了组对速度和精度，同时也提高了施工速度和施工质量。

五、创新点

5.1、多功能法兰对口尺上设有垂直度测量仪和水平度测量仪以提高法兰对口精度和速度。

5.2、通过多功能法兰对口尺副尺，校正法兰上两对称螺栓孔的水平度，确保法兰安装位置，为管件安装速度和质量提供了保障。

5.3、多功能法兰对口尺，结构简单，重量轻，操作方便，节省技术工人使用和培训时间。

5.4、多功能法兰对口尺由于设有垂直度测量仪、水平度测量仪和副尺，兼有校核管子安装水平度，垂直度，下料画线等多种用途。

论文作者:邵洪波,闫光宁,牛连山,唐远刚

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第08期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/232456a1066401f97ce7bded.html