# 浅谈市政园林绿化工程的反季节种植技术要点论文_金星明,孙杰

杭州嘉泽市政园林工程有限公司 浙江富阳 311411

摘要：反季节种植主要是采取相关技术措施在不适宜进行植物种植的季节强行进行种植。当前反季节种植已被广泛应用于市政园林绿化，因此为了提高园林植物的成活率，对反季节种植进行分析具有重要意义。本文阐述了市政园林绿化工程中反季节种植的优势，对市政园林绿化工程中反季节种植的必要性及其技术要点进行了论述分析，旨在提高市政园林的绿化水平。

关键词：市政园林绿化工程；反季节种植；优势；必要性；技术要点

一、市政园林绿化工程中反季节种植的优势

市政园林绿化工程中反季节种植的优势主要表现为：反季节种植技术之所以能够得到应用，基于其具有很强的技术优越性。通常来说反季节种植的进行本身违反了植物自身的生长规律，因此这导致了反季节植物种植存在着不易成活的问题。但是从反季节与季节性植物种植的实际情况来说，其存在的差距并没有非常的明显。并且由于植物根部能力最为旺盛的季节通常是春季和秋季，但是其在夏季和冬季基本上处于一种休眠状态。因此这导致了园林工程施工反季节植物种植往往是在冬季进行，虽然在这一时期植物的根部处于休眠状态，但是由于在这个季节中植物的枝叶基本上全部脱落并且处于蒸腾作用是最低的时候，因此实际上给予了根部充足的时间进行生长，因此通过采取合理的辅助技术，实际上能够起到保证植物的树势平衡并且提高植物的成活的效果。植物在较好的温度以及湿度的条件下，根部情况较好，对肥料、水分等吸收和进行光合作用、蒸腾作用的消耗是持平的，这样植物的成活率才能够得到保障。而植物根部通常在春季时能力最为旺盛，春季时植物枝叶还未长成，适当的修剪就可以保证树势平衡。

二、市政园林绿化工程中反季节种植的必要性

市政园林绿化工程中的反季节种植必要性主要体现在：（1）正常季节的种植已不能满足绿化需求。近年来，很多城市把创建国家森林城市作为实施可持续发展战略，但是，对照国家森林城市的标准和要求，很多城市创建国家森林城市工作还存在着不小的差距和不足，为尽快加大绿化进度，加强绿化种植技术，体现绿化效益，彰显适宜人居森林生态景观效果，而正常季节的种植量远远不能满足城市绿化的需求，非常有必要实施反季节绿化种植。（2）城市建设需要反季节施工。随着城市建设胡发展，人们对改善生态环境要求的不断提高，园林绿化已不仅仅是传统意义上的简单的绿化种植和造园，需要在规模和时空两个方面进行创新，由于城市规模和相应绿化任务的不断加大，迫使园林行业部门要常常打破常规，为了加强城市建设的脚步，只有更多的进行反季节绿化施工。种植工程在城市市政园林绿化工程是主要项目，为了满足设计要求，体现绿化效果，尽快发挥作用，会在施工中，选择大的育苗移栽树木来体现景观特色。

三、市政园林绿化工程中反季节种植的技术要点分析

1、土壤合理处理的技术要点。（1）土壤厚度选择。不同种类植物种植过程中所需的土壤厚度各不相同。比如，种植花草，实际土壤厚度在三十厘米左右；种植小灌木类土壤厚度在四十五厘米左右；种植大灌木类土壤厚度在六十厘米左右等。（2）选择合适的种植土。园林绿化施工建设过程中，往往会碰到种植区域内的土壤酸碱度和营养成分与规定的种植要求不相符的情况，为了让土壤的性质和成分达到种植的最低标准要求，应选择能够促进植物茁壮成长的土壤或者是采用相应的技术手段改良土壤，以满足植物快速生长。（3）构筑与要求相符的园林地形。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆应切实做好种植地翻耕工作，翻耕面积通常在二十五厘米到三十厘米。实际翻耕过程中，在确保种植土壤平整的同时，还必须全面清理土壤中残留的碎渣或者大石块等对种植有影响的杂物，从而促进种植施工作业顺利完成。

2、苗木选择的技术要点。合理选择植株是反季节栽种的首要步骤，反季节栽种植株技术是指在不利于植株生长的季节中进行植株移植，和植物正常生长时的环境相比较其生长环境非常恶劣，因此植株的成活率受到很大影响。在选择植株时要将生命力和长势作为重要依据，而且要将健壮的植株作为首要条件。选择植株时也应将根系是否发达、是否有病虫害出现、植株是否具备茁壮外形，形态和规格是否满足园林绿化建设的标准。而且，若植株的外形较大，则在移植前要在植株面向太阳的地方做好标识。选择合适植株后，要做好植株的的断根工作并做好其他的一些移植方式。

3、苗木假植与运输的技术要点分析。（1）采用大木箱囤苗。如果反季节移植的乔木胸径超过了二十厘米，那么，应结合种植地的具体情况，在苗木还未发芽之前，制定标准的木箱，以做好备用。（2）采用柳框箱囤苗。若落叶灌木和落叶乔木的胸径为七至八厘米，那么，施工时就可以采用柳框的方法种植植物。通常而言，施工人员实际进苗和定值过程中，应以直径在六十厘米的柳框为主。定值完成后，再做填土与踩实工作。(3)运输方式。做好假植工作后，再进行苗木运输；苗木还未装上货车之前，相关工作人员应通过草绳或者麻布做好包扎，并且，包扎完成后，还必须做好相应的喷水处理。

4、加强种植前修剪的技术要点。反季节栽种过程中，为了降低树冠的蒸腾作用，种植前应对苗木进行粗修剪，通常要剪掉全部枝叶的三分之一到二分之一，并且将枯枝与病虫损害的枝叶剪掉，不得把最上面的树木顶梢剪掉。为了提高树木的成活率，反季节种植苗木，必须带土球。假如种植时土球散开了，那么，将会大大降低苗木的成活率。对于大规格花灌木、乔木必须带土球移植，起挖过程中采用草绳进行缠绕，为了达到一定的景观效果，可以不进行重剪或者短截，只需要简单的疏剪和摘叶即可。不应将草绳剪开，直接植入土壤中，以确保苗木的快速成型以及防止水分蒸发。

5、强化种植后的科学管理。反季节种植后，需要及时浇水促发新根，树冠、树叶要采用遮阳网进行遮阴，一般在半个月，同时，用喷雾器向叶面洒水。其次，反季节施工管理；关键之处在于浇水，浇水次数要多于正常种植的树木，枝叶按照品种的不同进行适当的短截。灌水过程中，应掺入适当量的发根促进剂，以促进苗木尽早发根。还应对地面与树冠喷洒水，增加空气湿度。当夏季来临时，对树苗予以遮阴，当冬季来临时，地面盖上一层草或者土，树侧设置风障，如果存在耐寒性低的树种，应用草绳将其主干进行包扎，高度要在一点五米以上，或者用石灰水将主干涂白，以降低温差对树体的影响。

结束语

城镇化建设的不断推进，促进了园林绿化建设，为了满足园林建设的需要，在园林工程建设中经常会应用反季节种植技术，并且反季节种植技术的合理应用是影响树木成活率的重要因素，因此对市政园林绿化工程中的反季节种植进行分析具有重要意义。

参考文献

[1]林福加.园林施工中反季节种植的应用探讨[J].江西建材，2014.

[2]吴琼玉，高瑞.城市绿化施工中反季节种植的技术分析[J].现代园艺，2014.

[3]李伟，徐永民.浅析园林绿化施工中的反季节种植技术[J].城市地理，2014.

论文作者:金星明,孙杰

论文发表刊物:《基层建设》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/235fe566a46ad9cc7ab80a4f.html