# 现有建筑结构抗震鉴定及加固设计探讨论文_吴裕昭

广州名阳建筑设计有限公司 广东省 510600

摘要：建筑工程在我们的日常生活中十分寻常，众所周知，建筑工程的设计和施工都有其特定的抗震等级。尤其是在像我国这样地震等地质灾害多发的国家，对建筑工程结构进行抗震鉴定和加固设计十分必要。随着建筑工程使用年限的增加，或者由于各种其他条件的限制，很多建筑物的安全隐患大大增加，使人们的生命和财产安全受到威胁。

关键词：建筑结构；抗震鉴定；加固设计

引言

地震的发生对于建筑稳定性的影响极大，同时，一旦有建筑受地震影响而出现了倒塌的问题，必定会对居民的生命与财产安全造成损失，对建筑结构抗震效果进行鉴定能够及时的发现其中存在的问题，同时对加固理论以及实践的研究则能够为抗震效果的提高奠定基础，因此有必要针对上述问题进行探讨。

1.建筑结构抗震鉴定

1.1建筑结构抗震鉴定的意义和现状

由于我国的国土面积十分辽阔，东西和南北的跨度较大，因此，有很大一部分国土面积位于地震带之上。在世界范围内的地震灾害所造成的人员伤亡方面，我国高居世界首位。在地震灾害中，大多数的人员伤亡都是由于建筑物受损倒塌所造成的。我国很多重要的城市都处在地震带当中，例如兰州、西安、北京等，都存在着发生地震灾害的可能性。建筑在设计过程中，虽然考虑到了抗震性能，但是由于施工要求或施工工艺等方面的限制，并不能很好的满足抗震要求。很多建筑结构的抗侧力不足，在受到地震影响时极易受损倒塌。因此，加强对建筑结构的抗震鉴定，有利于提高建筑结构的加固设计，从而确保建筑物的安全。

1.2建筑结构抗震鉴定需要注意的问题

在对现代建筑结构进行抗震鉴定的时候，应当注意从抗震构造和抗震承载力这两个方面进行综合的分析和考虑，对建筑结构的抗震性能进行正确的鉴定。目前在我国，主要有四种建筑需要进行抗震鉴定。第一种是建筑的结构用途和使用环境发生改变的建筑；第二种是同时提高设防烈度和设防类别的建筑；第三种是设防烈度不变，设防类别提高的建筑；第四种是设防类别不变，设防烈度提高的建筑。在对现有建筑进行装修改善的时候，如果不需增加层数，可按鉴定标准进行抗震鉴定。但是如果需要增加层数，其要求应当要高于现有建筑的鉴定标准，因而可以利用综合抗震能力鉴定法。

1.3建筑结构抗震鉴定的内容和方法

1.抗震鉴定的内容

在进行建筑结构抗震鉴定的时候，需要对建筑物的工程验收、竣工图纸、施工图纸、勘查报告等资料进行收集，如有不足，需要及时进行补充。对这些资料与建筑物实际情况进行对比，掌握建筑物可能存在的非抗震缺陷。结合建筑结构的特点、抗震承载力、结构布置等情况，进行综合鉴定。

2.抗震鉴定的方法

建筑结构的抗震鉴定主要分为两个级别。第一个级别是利用宏观控制和构造坚定进行综合鉴定；第二个级别是利用抗震验算进行鉴定。对于A类建筑，首先进行第一级别的鉴定，如果满足要求，就无需进行第二级别的鉴定。对于B类建筑，还应对其抗震承载力和抗震措施进行鉴定。

2.建筑结构抗震鉴定与加固中应该注意的问题

2.1判断建筑结构的综合抗震能力

建筑结构的抗震鉴定要综合考虑多方面的因素，不仅要分析建筑的抗震结构和承载力，也应该分析建筑其他方面的条件，地震后建筑结构是局部性损害还是整体性损害都是分析的重点。建筑承载力较高时，可以降低对建筑其他方面的要求，反之可提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2建筑结构抗震鉴定的部位

建筑结构的抗震鉴定应该分为重点部位和一般部位，将鉴定的重心放在重点部位上。在鉴定过程中要仔细检查重点部位的建筑结构，根据建筑的实际情况制定相应的加固计划，但是也不能忽视一般的部位，只有兼顾建筑的各个方面，才能提高建筑整体的抗震能力。

2.3建筑的地理环境

抗震鉴定的对象一般是出现地基沉降和地理条件不利的建筑，地质较好的建筑不需要进行大规模的鉴定，只需要鉴定建筑的上部结构，但是地质条件较差的建筑，不仅需要仔细鉴定，还需要对建筑的构造进行相应的鉴定和加固。

2.4建筑材料的鉴定

不同的建筑材料具有不同程度的抗震能力，所以在抗震鉴定之前应该对建筑的材料有清楚的认识，了解了建筑材料不仅能够准确掌握建筑的承载力，还能缩小抗震鉴定和加固的工作范围。

2.5抗震加固的控制

建筑结构的抗震加固一定要以抗震鉴定的结果为依据，对于不符合抗震要求的地方进行加固，抗震加固的方案一定要与建筑的实际情况相符。要想实现抗震加固的目标，应该清楚建筑中不利于抗震的因素，比较不同的抗震加固方法，主要是提高建筑的承载力和变形能力，抗震加固要严格按照计划方案实施。

3.现有建筑结构的抗震加固设计措施

3.1混凝土结构的加固设计措施

混凝土结构是建筑工程中最常见、最主要的组成部分。为此，要想提高建筑物的抗震能力，加固混凝土结构是最常用的措施。在施工实践中，增加截面、置换混凝土、外加预应力、粘贴纤维复合材、粘贴钢板等都是常用的加固方法。其中通过增加原构件的截面面积，可以相应地使承载力得到有效提高，对于加固混凝土受压构件有着重要的使用价值。而置换混凝土的加固方法，顾名思义，就是将原有建筑物中强度不高或破损的混凝土除去，重新利用强度等级高的混凝土对建筑物进行修筑，从而提高建筑物的抗震能力，如何保证新旧混凝土结合面的处理效果是实现建筑物加固效果的关键。而关于外加预应力加固法，就是在构件以外通过施加预应力而达到加固效果的间接加固方法。但是在实际操作中，应该保护好预应力钢筋、钢绞线等，防止火灾发生。

3.2砌体结构加固

现有很多建筑物中砌体结构占据了重要地位。但是，随着使用年限的增加，砌体结构也应该受到加固保护，才能保证建筑物的抗震能力不收损害。常用的砌体结构加固方法主要有增设扶壁柱法、钢筋网水泥砂浆法、增大截面法、外包角钢等方法。关于扶壁柱的增设，就是要在原有建筑物砌体结构的一侧增加混凝土扶壁柱，从而使得墙体的承载力得到大幅度提高，提高建筑物砌体结构的抗震能力。增加截面的方法也可以实现对建筑物砌体结构的加固，借助于混凝土，通过外包混凝土等措施，可以使砌体结构的承载能力得到有效改善，提高抗震能力。

3.3加固设计的技术

在建筑结构的加固设计过程中，常用的技术主要有表面处理技术、裂缝处理技术、后锚固技术、以及托换技术等。其中，表面处理技术主要是对混凝土表面的各类污染物进行清除，保持混凝土表面的平整、清洁。裂缝处理技术主要是根据建筑结构产生裂缝的不同程度，采用不同的方法进行修补。后锚固技术主要是对建筑结构进行螺栓锚固和植筋处理，提高建筑结构的坚固程度。托换技术则主要包括了托梁换柱、托梁接柱、托梁拆柱等技术对建筑结构进行修复和加固。

4.结语

建筑结构的安全性是当前建筑领域当中最需要关注的问题。在我国过去数年里发生的地震灾害当中，由于建筑结构抗震性能差而造成的人员伤亡情况十分严重。对此，建筑行业在进行建筑物设计施工的过程中，一定要加强对建筑结构的抗震鉴定，同时做好加固设计工作，以确保建筑物的质量安全，对人民的生命财产安全负责。

参考文献

[1]张晓飞.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计研究[J].建材与装饰，2013，（38）：15-17.

[2]唐洪.现有建筑结构抗震鉴定及加固设计研究[J].建筑工程技术与设计，2014，（10）：198-198.

[3]何飞.浅议现有建筑结构抗震鉴定及加固设计[J].房地产导刊，2013，（18）：63-63.

论文作者:吴裕昭

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第11期

论文发表时间:2018/9/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/25cc7ab3c8568df6d7bf6307.html