# 浅析市政园林绿化施工中的反季节种植论文_李伟

宿迁一邦建设工程有限公司 江苏宿迁 223800

摘要：近几年城市化建设的脚步越来越快，而园林绿化作为城市建设的重要内容所面临的压力也与日俱增，特别是一些重大市政建设工程的配套绿化工程，由于特殊时期的特殊需要，往往要求打破自然的客观规律，进行反季节的植物种植。因此为了保证工程质量，完成城市美化的目标，应从施工中不断总结反季节种植的施工工艺，从而提高反季节绿化施工的成活率。

关键词：园林绿化；反季节栽植；施工工艺

１反季节绿化的不利因素

绿化施工的对象为园林植物的栽植，因此园林绿化施工质量高低由栽植的成活率以及植株的长势决定。植物栽植成活离不开树势平衡、栽植期以及植株根再生能力等条件的支撑作用。在正常的温度与湿度条件下，植株根部可以自如的吸收水分、肥料并保证地上部分叶面光合、呼吸以及蒸腾消耗的平衡，从而保证植株成活。反季节绿化的不利因素主要是由于在不同季节，这些与植物种植息息相关的条件有明显的变化而对植物的生长非常不利。在春季，植株的枝叶还未完全展开，根系的再生能力较强，这时只需要适度的修剪未发芽的枝条，就可以保持树势的平衡。而在夏季，由于植株的生长速度过快，导致蒸腾作用旺盛，冬季温度又过低而且温差大，植株根系处于休眠状态，再生能力较弱。对于新植株来说，这两个季节都会极易造成树势不平衡，使得栽植的成活率大幅度降低。

2为解决非正常季节绿化施工中遇到的难点

2.1种植材料选择

由于非种植季节气候环境相对恶劣，对种植植物本身的要求就更高了，在选材上要尽可能的挑选长势旺盛、植株健壮的苗。种植材料应根系发达，生长茁壮，无病虫害，规格及形态应符合设汁要求。大苗应做好断根、移栽措施；水生植物，根、茎发育应良好，植株健壮，无病虫害；草块土层厚度宜为3～5cm。

起树时必须带土，土坨半径一般不得低于树干基径的3-4倍，需根据现场树干胸径大小、树种和土壤结构情况具体确定。土坨深度应在树木根系主要分布区以下，土坨的外形基本保持圆柱形，其底部逐渐曲线回收。对主根和较粗根系截断时，要使用利铲和手锯切断，不要用铁锹硬扎，防止劈裂，如有劈裂应实行短截，要保持切口平滑完整。

2.2土壤的处理

土壤是植被生长的根本，在苗株处理完毕后，要在种植前对土壤作相应处理。尤其是寒冷季节，苗株对土壤的要求更苛刻，一定要进行细致的土壤处理才能让苗株下土。土壤处理时，应首先确定土壤的土质、气隙度、含水成分等达到一定标准，以保证苗木不会因为土质太差而烂根。土壤物理结构太差或气隙小于0.01mm都会对根系的发展和生长造成不利影响。团粒结构、直径大小为1—5 mm且富含腐殖质的土粒最好。苗木种植前，应对种植土壤进行物理性质的分析，并适当消毒。土层厚度也应适宜，草本花卉厚度约为35cm，大灌木和小灌木的土层厚度应分别为65cm和45cm，深根乔木和浅根乔木土层厚度则分别为150cm和100cm。

2.3种植前的修剪

为减少叶面蒸腾和呼吸作用，在种植前，一般应加大反季节种植苗木的修剪量，来保证树木的成活和平衡生长。修剪量依景观要求及树种而有所不同，对于根系：1）首先剪去运输过程中造成的断枝和断根；2）脱皮跟，由于已失去吸收功能，还会消耗很多养分，这些根因此要剪掉；3）过长的根系，种植时，过长根易窝根，不利成活，所以需适当修剪至正常长度。对于枝叶：1）常绿树木，应实行强剪，并进行疏枝摘叶、抹芽等，以提高成活率；2）阔叶树木，因起苗时根系会受到伤害，应适当修剪枝条，以减少苗木水分消耗，缓解供需矛盾。

2.4苗木的吊装和运输

起好的树木在装车前应把树冠用草绳包扎，避免树枝折断，影响树形。大树的起吊要特别注意对树干的保护，严防树干被环剥。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工中必须杜绝不分土坨大小，仅把树干作吊装受力点的错误作法。树木装车应保持土坨在前，树身侧躺向后，要固定牢靠，防止运输过程中摇晃，导致土坨散裂和枝条受损。拉运过程要尽量缩短时间，并采取挡风、遮阳等措施，有条件还可对树冠适当喷水，避免长途拉运失水严重。装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。

花灌木运输时可直立装车。裸根苗木必须当天种植。裸树苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8h。当天不能种植的苗木应进行假植。带土球小型花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。

2.5种植穴和土球直径

在反季节种植苗木时，必须根据树高和胸径等要素确定种植穴尺寸及土球大小，保证达到标准要求。对含有有害物质的场地必须在一定程度上增加树穴的大小，清除废土，换上种植土，并及时回填。在土层干燥的地区，种植前应对树穴作浸穴处理。树穴挖好后还应施入基肥，一般为腐熟的有机肥。

2.6栽后管理

水的浇灌是反季节种植技术中最重要的组成部分之一。反季节种植属于非常规种植技术，所以对于水的浇灌次数要更为严格，其浇灌次数通常多于常规季节栽种的树木，为了保证树木的正常发育和成长，在对树苗根部进行浇灌的时候要加入适量的毛状根抑制剂。

3园林绿化工程中反季节种植应注意的问题

3.1土地种植方面应注意的问题

反季节种植会影响到植物的正常生长，因此，在种植之前需要全面的分析种植情况，特别是对于土壤的分析一定要严格与仔细，因为泥土质量直接决定着树苗的生长。首先需要保证的是泥土的松软性和透气性，还要仔细的测量泥土的厚薄程度，确保植物的根系具有足够的生长空间。

3.2种植前应注意的问题

在栽种前，植物的剪修必须合理和科学，对树木的顶部进行缩小处理，剪修外部枝桠，对一些影响植物生长的较细的枝杈予以剪除，以保证肥料的营养供给给生长情况较好的枝杈和根系；在剪修时，要确保剪修的地方平坦整齐，不要留下开裂的口子；比较昂贵的植物在剪修的时候，要降低对树顶部的剪修频率，使植物能够生存下来；剪修完成的时候，对于剪修的部位要消除毒性，喷洒养护剂，使树木的剪修造成的植物生长的影响程度降到最低。

3.3栽种过程中应注意的问题

在把树苗放入坑洞的时候一定要把握好力度；如果植物的体积较大，要避免树身受到其他物体的损伤；将植物安置好之后，要小心的去除球状泥土的包装，让泥土和土地直接的接触，以便于充分的吸收泥土中的营养；如果坑洞排水性能不够良好，遭遇过多的雨水会使得农作物被淹。所以，有必要将一定数量的石块铺垫在植物的底部，以期增强坑洞的透气性和排水功能，保证植物的存活率和正常生长。

3.4植物管控方面应注意的问题

种植的时候要严格保证植物的牢固性，避免植物出现倾斜的情况，通常利用木材进行加固处理，将植物固定在个特定的范围内；要保证浇水的及时性并保证浇水量的合理，栽种后的两小时至三小时是浇水的适宜时间，浇水次数以三次为标准，具体根据实际情况来确定，植物顶部通常采用喷洒的浇水方式，频率是一天2次。

结束语

反季节种植技术在园林绿化施工中的应用，促进了园林绿化施工的进展，同时还提高了园林绿化质量。但是该种技术对植物的生长特性具有很大影响。在进行反季节种植技术时，必须合理控制施工技术，认真做好施工各项准备工作。园林绿化种植结束后，还要固定苗木，促进苗木的安全生长。除此之外，还要在实际施工中总结经验，科学管理施工程序，提高植物成活率，给人们提供高质量的生活环境。

参考文献：

[1]黄荣团.现代园林绿化施工中的反季节种植[J].江西建材，2016，（01）.

[2]张鹏，周传涛，李凤英，余开慧，柳勇.园林绿化反季节种植的成因及关键技术[J].现代农业科技，2014（1）.

论文作者:李伟

论文发表刊物:《防护工程》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26152abfe33a5320872dec77.html