# 露天矿山爆破安全问题及防治方案研究论文_赵欣

保利新联爆破工程集团有限公司 贵州省贵阳市 550000

摘要：随着我国经济水平的提升，对矿产资源的需求也在逐渐的增加，导致爆破作业频率与单段药量也在不断的增加，其对矿山安全有着较大的影响。根据相关数据资料显示，几乎每次矿山爆破施工，都会出现一定的安全事故，特别是露天矿山的爆破施工，由于缺少相应的防护措施，安全事故发生的频率很高。而且当前矿山的开采，愈加的接近城区或是居民区，这就为矿山的爆破作业，增加了极大的难度。

关键词：露天；矿山爆破；安全；防治

1导言

爆破是矿山开采作业中常有的手段和方法，爆破作业会产生较大的冲击波以及有害气体，影响着周围的安全。在矿山爆破作业中，常见的安全问题，其主要原因为边坡稳定性差、爆破作业操作不当等，需要结合具体情况，采取相应的措施，做好安全保障工作。

2做好矿山爆破安全控制的必要性

开展矿山爆破作业，若未能做好安全管控工作，极易引发安全事故。以飞石伤人事故为例，其在我国占据整个爆破事故的15%~20%，露天矿山爆破飞石伤人事故占据27%左右。例如，在2008年10月16日18时13分，神华宁夏煤业集团有限责任公司大峰矿露天剥离工程现场，发生一起重大爆破飞石事故，造成死亡16人、53人受伤。由此可见，在工程爆破中，控制爆破飞石的重要性。除此之外，矿山爆破作业还存在着其他安全风险，需要做好全面的把控，进而避免安全事故的发生。

3露天矿山爆破安全问题发生的原因

3.1爆破数据分析不准确

对于露天矿山爆破任务的合理安排，要基于准确的爆破数据，制定完善的爆破作业方案。基于此，为保证爆破作业安全开展，要做好爆破数据分析结果的有效性把控，制定科学合理的爆破作业方案。在具体操作的过程中，要从实际出发，采取合理方法，使用精密测量仪器，做好爆破数据分析，设计爆破参数，保证爆破作业安全进行。

3.2矿山附近的边坡不稳

矿山一般位于山体的底部或是中间区域，开采方式的不正确，很容易出现山体滑坡。首先，受到矿山地质结构的影响，在开采的过程中，因为山体的岩石构成存在一定的差异，可能一部分岩石比较坚硬，而另一部分岩石比较松软，由于对岩石构成分析不当，进而出现矿体不稳的问题；其次，施工队伍不能按照矿山的结构，进行有顺序的爆破施工，如从矿山的中间区域进行开采，而没有考虑到矿山的底部结构是否坚固，掏空开采的方式，非常容易破坏矿山的整体稳定性，进而出现下方塌陷，或是山体上方出现坠落物的问题；最后，合理的开采台面受到影响，如在原有开采台面的基础上，将台面的半径或是高度加大，这样虽然可以降低开采的成本，但却为后续的开采工作埋下了一定的安全隐患。

3.3爆破技术落后

目前，在现代化矿山作业中，先进的科学技术已经被广泛的应用，但部分矿山企业采取的爆破技术仍旧落后，没有及时更新技术，甚至有人使用爆破器作为矿山爆破工具，不注重安全性能。除此之外，安全生产措施没有得到有效实施。究其原因，矿山爆破技术应用流程较为复杂，使得工作人员极易忘记，加之作业监督管理不到位，未能及时阻止安全事故的发生。

3.4爆破作业的安全隐患

爆破作业所使用的炸药，在爆破中存在极大的安全隐患和不确定性因素，进而引发一系列的问题。如不正规的爆破，或是炸药量不足等，都会为爆破工作的开展留下一定的隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，矿山爆破施工，需要对炸药的用量、雷管的安装等，进行严格的把关，而当前由于施工人员的不重视等因素，导致由爆破引发的问题，如拒爆等现象，频频出现；其次，未注意安全距离的划分，对爆破影响范围未作出明显的标识，导致部分施工人员，或是周围的人群，受到爆破的影响，严重时还会出现人员的伤亡等问题；最后，爆破工具的质量存在问题，如炸药的成分比例、引线的长短，以及引爆装置的质量等，都会影响到爆破施工的安全进行。还有部分施工团队为了降低开采的成本，会重复使用雷管、引爆装置等爆破工具，进而引发严重的施工事故。

4露天矿山爆破安全防治措施

4.1爆破荷载分析

在露天矿山爆破作业时，会设置较多的炮孔，同时炸药的装药结构非常复杂，每个炮孔均采用分段起爆，每个炮孔独立起爆。由于矿上岩层的不同，其物理力学性质也存在着巨大的差别，也就是爆破振动波所传播的介质是不同的，每个炮孔产生的振动波在传输的过程中是相互叠加的，因此，矿山爆破所产生的振动波是很复杂的随机波，并且具有不稳定的特点。露天矿山爆破产生的振动波的时间短，振动波还具有不稳定以及突变的特点，因此无法用一种函数来对其进行表示。现今，比较常用的方法是统计学分析方法，根据对爆破现场振动波的实时监测，对其进行统计并分析，得出爆破振动波的传播规律，主要是对爆破作业的爆源条件、矿山的地质条件、爆心距等因素进行详细的分析，得出相应的爆破振动速度预测公式。

4.2施工安全技术应用要点

（1）做好高温区域爆破施工安全把控。高温区域温度＞50℃）；温度异常区域（25℃~49℃）。在高温区域需要进行注水降温，再开展爆破装药作业。注水降温按照由外向内、先低温再高温的作业原则，沿着裂隙注水，逐渐靠近火源中心。当温度处于49℃以下，并且10min之内不反弹，可以按照温度异常区域实施管理。孔温测值以计算爆破区域内各个炮孔测温的最大值为准，使用红外测温装置开展测温作业，对于部分区域，为了保证测量结果的真实性，结合使用热敏电阻测温装置。在温度异常区域，开展爆破作业，使用岩石粉状乳化炸药，以二人制的方式，进行网络连接。使用导爆索下孔，地表使用导爆索进行连接，爆破区域内不可以使用雷管，当导爆索主线连出爆破区域后，使用导爆管雷管进行连接。开展爆破作业前，要做好前期施工准备，装药到爆破结束时间不可以超过3min。对于温度异常区域，每次爆破的总孔数不可以超过8个，台阶高度要＜10m，每个孔设置2名作业人员，8个孔同时开展装药作业。

4.3做好爆破危害控制

开展露天矿山爆破作业，极易产生系列安全危害，因此需要做好相应的控制，具体如下：爆破飞石。对于爆破飞石安全问题的把控，要合理设定警戒区域。碎片大块矿岩，采取裸露药包爆破作业法，个别飞石对人员的安全距离控制为400m；破碎大块岩石，采取浅孔爆破法，个别飞石对人员的安全距离控制为300m；采取浅孔爆破作业法，个别飞石对人员的安全距离至少200m，若地质条件复杂或者没有形成台阶工作面，则要大于300m；采取深孔爆破法，对于安全距离的把控，按照设计方案执行，不可以小于200m；采取硐室爆破方法，依据设计方案，把控安全距离，不可以小于300m。

在安全范围以外，不可以存在任何人，设置警戒线，控制无关人员的进入。起爆时，爆破警戒人员要躲避在避炮棚内。除此之外，要结合工程现场实际情况，采取减少飞石产生的措施。边坡稳定性。露天矿山爆破安全问题的产生，是多因素相互作用的结果。基于此，在具体操作的过程中，要注重从各个方面入手，采取相应的措施，做好严格的把控。采取边坡维稳措施，保证其稳定性，进而保证矿山的安全。除了做好上述控制外，还需要做好防排水控制和爆破振动等的控制，最大程度上控制爆破安全问题的产生。

结束语

综上所述，开展矿山爆破作业，要做好全面的安全管理工作。合理应用安全技术，保证爆破作业的安全性。文中结合矿山爆破安全问题展开讨论，提出相应的安全控制技术策略。所以针对当前存在的问题，提出了相关的合理化建议，从而为露天矿山爆破工作的顺利开展提供一定的帮助，进而加快我国采矿事业发展的步伐。

参考文献：

[1]刘志强.矿山爆破安全与技术的探讨[J].世界有色金属，2017（13）

[2]程波.露天矿山爆破安全问题与防治措施探讨[J].科技与企业，2016，45（10）

论文作者:赵欣

论文发表刊物:《防护工程》2018年第32期

论文发表时间:2019/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/26658e292e05e4ef96a65bd5.html