# 浅析钢筋混凝土结构房屋建筑施工技术的应用论文_蒋明,李萌

日照市城市建设投资集团有限公司 山东日照 276800

摘要：随着高层建筑数量的增加，其对于建筑结构的要求也越来越高，在高层建筑项目施工的过程中，施工人员必须要确保建筑结构的稳定与可靠，才能够确保居住人员的生产财产安全。在现代房屋建设中，钢筋混凝土已经成为了主要的材料之一，为房屋建筑施工提供了前提与保障。因此，建筑施工人员应当合理的应用钢筋混凝土结构，以提高建筑结构的安全性与稳定性。

关键词：钢筋混凝土结构；房屋建筑施工技术；应用

引言：在众多房屋建筑工艺当中，混凝土结构拥有较强的抗压能力，不过混凝土结构的抗拉能力无法满足房屋建筑的基本需求；钢筋具备优秀的抗拉能力，能够很好的满足房屋建筑的基本需求，将混凝土结构与钢筋建材二者的优势相互结介，取长补短，便产生了钢筋混凝土结构，其具有良好的坚固性，强大的耐久性等，不仅可以确保房屋建筑的安全性，也能满足了人们对于房屋建筑的质量要求。

1钢筋混凝土结构特性

1.1复杂性

一般来说，钢筋混凝土结构的施工工序如下：施工前准备—放样与测量—模板构建一钢筋架建立一安装一混凝土浇灌一混凝土的养护、拆模等。施工工序较多，具有一定的复杂性，并且施工工序还会随着工作面的位置而不断变化的。

1.2易损性

在施工过程中，由于建筑物材料的自身性能和质地的影响等外在因素，会使混凝土结构发生破损。同时，由于不按照施工技术规范、标准进行施工，会导致混凝土建筑结构出现龟裂与开缝等问题。

1.3异变性

混凝土变化结构和支撑系统组成的临时承载系统也是随着施工的程序变化而不断变化而变化的。施工建筑过程中的混凝土浇筑、混凝土的养护、拆模等，由于作业面的不同，各个程序所需的设施、材料、施工的技术人员的数量有很大的差异，这也就导致了混凝土结构体系的承载随施工工序的变化而变化的。

2钢筋混凝土结构房屋建筑施工技术的应用

2.1防水施工

在钢筋混凝土施工的过程中，防水既包括了建筑的墙面防水又包括了建筑的底板防水。通常情况下，建筑的墙面防水是以外墙后浇带的实心球为主的，通过防水墙来确保建筑后浇带的干燥，避免建筑墙面受潮。而底板防水主要是通过铺设防水卷材来实现的，防水卷材的铺设能够有效的避免水分侵入建筑底板内，确保了底板的干燥。在进行底板施工的过程中，施工人员一定要设置好相应的防水带，并且修补好建筑的施工裂缝，并且对于裂缝修补需要要涂抹防水材料，避免水分侵入墙体内。

2.2模板施工

模板施工分为建筑的梁支持以及板支撑等多个不同的部分，在实际的施工中，施工人员应当根据不同部分的施工内容选择不同的施工方案。在实际的模板安装之前，必须要根据工程设计的具体方案来确定项目的施工过程，在安装时先安装好钢架，确保整个结构的稳定，然后再对于建筑模板进行有效的整合，同时搭设脚手架，以便提高房屋建筑质量，确保施工立模稳定可靠。此外，还要对侧模施工，保证模板不会发生跑模现象。在施工的过程中，所有施工人员的施工设备都应当固定好，避免在施工中因为施工工具的脱落而砸伤他人。在进行模板拆除的过程中，对于高度超过5米的模板，应当搭建好脚手架并且设置好防护栏以后才能够进行拆除。

2.3钢筋绑扎施工

在进行钢筋的绑扎施工之前，施工人员应当先对于钢筋材料质量进行检查，确保样品质量全部合格以后才能够正式的进行施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行钢筋的施工之前，施工人员要充分的了解钢筋的性能，然后在绑扎时根据施工图纸的内容来进行钢筋的检查，确保选用的钢筋型号以及尺寸都与设计的图纸内容一致以后才能够开始绑扎。在进行绑扎施工的过程中，施工人员应当注意以下要点：1）搭接长度末端与钢筋弯折处之间的距离应在钢筋直径的十倍以上，且接头不应落在构件的最大弯矩位置；2）在受拉区域中，可以将一级钢筋绑扎接头的尾部作为弯钩，而二级钢筋却不能这样做，在钢筋搭接位置，要用铁丝将其中间与两端扎牢；3）无论是受拉钢筋绑扎的搭接长度还是受力钢筋的混凝土保护厚度，都要与实际设计要求相符；4）在钢筋绑扎以前一定要根据设计图纸确定好弹线，按照要求进行绑扎，这样也可以控制好施工质量。

2.4混凝土浇筑施工

在浇筑前做好混凝土测量工作，如果有需要可以在现场安置两台以上计量设备，以便随时监测与评估混凝土原材料。需要搭建与组合模板，以确保浇筑具有完整性。浇筑顺序，先从两边开始，接着从开间进行浇筑，以防止柱子出现弯曲等问题；凝固时间，确保柱子内部的凝固时间相同，防止因为凝固时间不同而导致内部出现开裂问题。在进行混凝土浇筑施工前，要保证模板位置正确、结构稳定、表面平滑，以有效提高结构稳固性。

3钢筋混凝土结构房屋建筑施工技术的有效应用

3.1加强相关工作人员的技术水准

任何一个建筑项目都是由相关技术施工人员来完成，因此，其施工技术水平的高低会对建筑项目最终的质量产生非常重要的影响，故而，要想提高我国钢筋混凝土结构的质量，就一定要提高相关技术施工人员的技术水平。就目前而言，绝大多数建筑项目施工工作人员相关技术水平都较低，他们大部分没有经过专业技能培训，为此，施工企业应该对相关工作人员进行周期性的技能培训，加强他们的工作能力。除此以外，还应该加强建筑项目管理工作人员的工作能力，他们作为对施工技术人员进行指挥的管理层，除了需要具备丰富的理论知识以及施工经验，更应该拥有良好的管理能力，只有这样才能更好的完成对施工技术人员的统筹管理。施工企业可以从基层选拔出一些优秀的技术工作者，然后对其进行管理方面的培训，增加其管理能力及综合素质，进而成为一名拥有良好施工技术水准的综合型优秀管理人员，以更好的完成房屋建筑施工管理工作。

3.2加强钢筋混凝土结构的技术管理

相关工作人员在进行配比混凝土的过程当中，务必要仔细选用原材料，同时材料的配比量同样要做到准确无误，在进行钢筋混凝土混介工作的时候，一样需要注意材料的选用以及配比量的准确度，以此确保钢筋混凝土结构的质量。在进行混凝土的运送工作的时候，务必要确保装运混凝土的容具不会产生漏浆现象，在混凝土进行浇筑工作的时候，一定要严格按照其基本施工原则，即“边用边拌”，同时还需要对混凝土的平衡性执行检验，一旦发现离析情况，务必要执行二次拌和。在进行拌和的时候，一定要让拌和时间大于2min，在拌和工作结束后，必须要静止一段时间，标准为90min以上，使钢筋混凝土的效用达到最佳，进而加强房屋建筑的质量标准。

结语

钢筋混凝土作为一种较好的复合材料，其具有着较好的性能，能够满足多种不同类型的建筑结构设计要求。在实际的工程施工中，施工人员应当加强对工程结构施工过程的管控，重视其具有的复杂性、易损性、异变性的特性，从防水、模板、钢筋绑扎、混凝土浇筑施工入手，通过加强相关工作人员的技术水准、加强钢筋混凝土结构的技术管理等措施，进一步提升钢筋混凝土结构的施工质量。

参考文献：

[1]李庆伟.钢筋混凝土结构施工阶段质量问题的预防及处理措施[J].四川建材，2017，（06）：197+199.

[2]任琼.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工[J].门窗，2017，（03）：69.

[3]喻建松.论建筑钢筋混凝土结构施工中的质量控制要点[J].黑龙江科技信息，2017，（02）：220.

[4]葛镭，蔡小雨.浅议钢筋混凝土结构施工特点及技术措施[J].中国新技术新产品，2013，（07）：192.

论文作者:蒋明,李萌

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/281e4cb22ea6b534913958e2.html