# 建材质量检测及控制措施探究论文_陈万清 陶琴 孙俊霞 甘其利

（重庆房地产职业学院，重庆 400000）

摘要：对于建筑施工来说，建筑材料是其中较为基础的部分，只有保证建材满足相关规范要求，才能为建筑施工质量提供最为基础的保障。因此，为了保证建筑材料的使用性能，就需要对建筑材料进行严格的质量检测。近年来在一些工程建设中暴露出来的严重质量问题，从很大程度上说明了建材市场的良莠不齐以及建材检测的控制不力。本文就目前建材质量检测中需注意的问题、监督检查中的原材料质量控制问题等几个方面做简要阐述，仅供参考。

关键词：建筑材料质量；检测；控制措施

1 前言

随着建筑行业的迅猛发展，为促使建材企业贯彻执行、产品技术标准、提高产品质量，进一步加强建材产品的质量监督检验工作，根据国务院发布的《工业产品质量责任条例》、国务院批准的《关于进一步加强产品质量监督检验工作的报告》和《产品质量监督试行办法》、国家经委《国家产品质量检验测试中心管理试行办法》规定，来强化对建筑建材工业质量的监督和管理。

2 建筑材料质量检测发展现状

以前建筑工程的质量监督控制工作主要是以施工的单位来自行进行控制的，到改革开放以后，我国开始不断的加强工程质量的监督管理工作，加强了以质量监督站为主的质量控制体系。但是建材检测工作在发展过程中普遍存在“假、低、缺”的现象。假，集中表现在检测的试件假、过程假、数据假、结论假；低，表现在检测人员素质低，检测技术水平低，检测管理层面低；缺，表现在缺乏管理手段，缺乏技术措施。长期以来，检测工作都是沿用了以前传统的手工填表工作，这就造成了工作人员的工作较为复杂，加大了工作量。因此，在建筑工程中技术水平落后，工作效率低下是管理难的主要问题。近两年来，随着一些工程质量检测管理程序的不断开发和应用，许多检测机构也相应摆脱了全人工操作的问题，全面改用现代信息技术，利用质量检测管理信息系统可以有效的提高检测机构自身的检测和管理水平，以适应当前工程质量管理的主要工作形势。

3 建筑材料的质量检测

3.1 建材检测要细致全面

建筑工程项目涉及到的建材多种多样，大到钢筋混凝土配件，小到砖瓦砂石，都需要按照相关规定进行检验检测。比如各种型号的钢材应该检测其抗拉强度、冷弯及反复弯曲、焊接质量等；混凝土主要检测其抗压强度、和易性、塌落度等；混凝土用的水泥，要按批检测它的强度、细度、安定性等；碎石主要检测其强度、级配、压碎值指标、含泥量、坚固性等；砂主要检测其级配，细度模数，含泥量等。

3.2 建材试样选取要有针对性和代表性

建材试样选取是很有讲究的，所选取的样品要具备代表性和随机性的特点。在实际工程检测中，常会遇到取样不具有代表性、取样数量不够，取样方法不正确等问题。试样的数量关系到试验结果的准确性，数量过少，取样部位及方法的偏差，都会使试验误差增大，甚至会得出相反的结果。试样选取的位置及方法也相当关键，必须严格按照规范操作，不得特意的为试验而做试样，比如在采取钢筋焊接试样时，严禁特意的制作试样。一般地，可以从一批材料的不同部位随机抽取足够数量的样品进行检测，以确保样品检验结果的代表性和普遍性。

针对钢筋，钢筋不拉断，其测得的伸长率较规定的试件断后伸长率要低，与标准规定相违背，这是不允许的。钢筋焊接件由于不需要测定伸长率，可在试件出现颈缩现象后停机，试验要求必须准确，以减少误差。个别试验人员在作钢筋拉伸试验时只试验到试件出现颈缩而不将其拉至断裂，这是不正确的，这样势必造成试验结果的误差，却又不同于一般的试验性误差，乃人为所至。

3.3 温度与湿度对建材检测的影响

温度和湿度对一些建筑材料的性能有很大的影响。因此，对材料养护、测试时的环境条件有明确规定，只有严格遵守这些规定，试验结果才具有可比性。比如沥青防水卷材（SBS）等防水材料，其性能对环境温度较为敏感，要求拉伸试验时室温须控制在23℃±2℃。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆试验方法须严格按标准规定进行。

4 建材质量控制措施

4.1 加强对强制性检测项目的监控

建筑企业要根据有关的规范要求和设计的要求来对整个工程的项目进行检测，来有效的确保建筑结构的安全，以此彻底的摆脱工程中的质量通病，来防止劣质的材料进入工地。并且对建筑工程中一些项目应该进行强制性的检测，例如水泥质量的检测、钢筋质量的检测、半成品的检测、混凝土试块的检测等，这些都必须严格的按照有关规定程度和标准来进行。

4.2 严把材料进场检查关

为了控制工程项目材料配件的质量，严把材料进场检验关是一个重要措施。当建筑材料到达施工现场后，应该检查其规格、型号、性能指标、数量、产地、外观质量等是否与采购合同要求及样品一致，若有偏差，则要求返回。对于重要的材料、设备，需要特别关注的产品，应该派人到生产现场进行监督、控制。工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收，并经监理工程师核查确认。

实行生产许可证和安全认证的制度的产品，应有许可证编号和安全认证标志。实行生产许可证和安全认证的制度的产品，在选购前需对产品的生产许可证及安全认证标志原件进行核查，以防复印件伪造，同类产品不同型号不同规格产品要分別核查每个品种的证件，以假乱真，以次充好。招标或采购技术要求、产品样品、投标书、合同等重要文件资料要专人妥善保管，甲方工地代表或监理工程师要全面掌握这些资料，货到工地后依据资料核查验收。

4.3 加强全面质量管理

加强全面质量管理，需建立起以产品为中心的质量责任制。建立质量保证体系还必须充实测试手段。提高产品质量，不能满足于部标、国标的要求，要按照国际标准来衡量，这样的国际市场才会有竞争力。要抓好设备管理、设备性能，精度不合格也就谈不上提高产品质量。工程质量的提高也要从原材料上抓起，材料必须经过严格的检验，各项材料试验数据合格后才能使用。强化管理，向管理要质量，向管理要效益。这是保证工程质量的物质技术基础。

4.4 施工现场与检测现场直接挂钩，联合办公

以往建筑施工现场和检测现场是两个相对独立各自施工的现场，施工单位和监理单位完成对施工现场建材产品状况的描述和取样，而检测单位的工作是在检测现场完成，而且是仅对选送的样品的检测结果负责，这样做的结果往往不能真实地反映建材产品的实际质量状况。因此，有必要把施工现场和检测现场相互联系起来，从施工现场的建材产品信息跟踪到检测现场的检测情况，从检测现场的检测结论追溯到施工现场的建材产品状况，实现两场互动，保持施工现场和检测现场的一致性，这样才能真实反映建材产品的质量和特性。

4.5 提高检测人员素质水平

在我国检测行业中，专业的人才是相对较为匮乏的，但是在我国建筑工程检测行业中，具备高素质的检测人才却较少，他们的业务水平和思想观念都处于较低的状态。因此，作为建筑工程的质量检测人员应该不断提高自己的综合素质，加强自身检测的水平，此外，作为质量检测机构应该不断的提高录用检测人员的门槛，建立专门的培训机构，为质量检测做好准备工作。

5 结束语

现阶段，社会上生产的建筑企业产品伪劣产品太多，建筑材料大部分是在建设系统以外生产的，建筑材料质量的检测与控制各有其难点，所以需要建设系统来采取具体行政管理手段，备案措施，检验等措施来保证工程质量。

参考文献

[1]吴林，蓝学威.建材质量检测技术与质量控制的探究[J].城市建筑，2013（6）：215～216.

[2]祁新玲.建材质量检测技术探析[J].中国城市经济，2010（9）：133.

论文作者:陈万清 陶琴 孙俊霞 甘其利

论文发表刊物:《新材料.新装饰》2018年2月下

论文发表时间:2018/8/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/285c0b754f465af7d3f523a8.html