# 浅析园林绿化工程施工管理杨国民论文_杨国民

佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 广东佛山 528000

摘要：本文主要针对园林绿化工程的施工管理展开了探讨，详细阐述了园林绿化工程的发展现状，并对园林绿化工程各方面的施工管理作了系统的分析，以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。

关键词：园林绿化；工程施工；管理

园林绿化不仅能起到改善环境的作用，还能够给人们带来美的享受，因此，我国园林绿化工程的施工正在得到不断发展，但是却仍然存在着施工问题，需要施工方及时做好工程的施工管理，以保障工程的施工质量。基于此，本文就园林绿化工程的施工管理进行了探讨，相信对有关方面的需要能有一定的帮助。

1 园林绿化工程的发展现状

近年来，我国的园林建设事业取得了前所未有的发展，这主要是改变了过去园林景观只供少部分人欣赏的消费理念，确立了为大众服务的方向。如今园林绿地方式和数量在不断增加，园林工程施工过程中明确了各方面的技术要领，同时，随着施工技术的持续改进，园林绿地的质量和数量也获得了一定层次的提升，正朝着生态化和低碳化方向发展，并且逐步形成了全社会参与共建的环境建设指导工程。然而，从整体上看，我国除了若干园林绿化成绩突出的城市之外，为数不多的城市仍不够理想。在国家大力倡导生态文明建设的今天，生态稳定与文化品位的结构性需要尚需更多的努力机会。

2 园林绿化工程的施工技术要点

2.1 施工前的预备工作

在园林绿化工程项目施工建设前，施工人员必须掌控施工组织方面的管理方案，要搞好施工现场人员的监督工作，有必要对每一个重点进行系统地研究。施工员工有必要了解工程概貌、工程特征、工程的范围、施工工期、任务量和工程结算、预算等信息。弄清工程设计意图、设计方式以及施工需求，必须审验施工图纸，高度关注图纸审查和设计交底等任务。收集施工之前的一系列图纸，要十分明确工程范围以内的地上、地下状况，特别是施工现场供电、供水的实际情形，明定施工定点放线的原理和要求，通常情况下需明确每一个施工职能部门的配合状况。在条件充裕时要进行土壤检测，主要是分析测定土壤的酸碱度、土壤养分和肥力等情况，以便于编制土壤改良方案。在一切就绪的前提下，必须紧密依照园林绿化设计、改造的精细化要求，进行实地勘测，对施工项目的工程进度、安全和质量都要有宏观把握，进而拟定出符合现状的园林绿化施工规划方案。

2.2 施工过程中的技术规范

施工要确保现场范围内的杂草、建筑垃圾、各种生活废物等清理干净，防范由于土壤养分含量少、偏碱性而不利于园林植株的成长。土方要平整达到设计的标高，对场地要按时深入挖掘。栽培时的土层厚度为：乔木要高于或者等于90厘米，小灌木应当高于或者等于45厘米，大灌木要低于60厘米。表土在整理成为符台时需要切合于设计需要的曲面或者平面，依据施工图纸的总体设计需求开展细微化处置，标高需尽快地达到施工图纸的需要；经科学、合理的地形处置和土壤改造，保证土方的质量合乎设计标准。

此外，要用坐标定点方法或者精密的仪器测试出栽种的范围或者方位，定好边线后，用白灰注明规格和树种等。将标记完毕的白灰线竖直朝下挖沟槽，要注意上部的端口与朝下的地面大小相同，沟槽和穴位的大小取决于根系状况和土球的规格；在栽培之前要在第一时间对土壤消灭病虫害、杀灭部分菌类。必要时需填补一些表土，在底面也要有意识地防治基本肥料，再铺上一层5厘米厚度的松土，保证植株的质量。

对于特定的植株，自然而然要采用不一样的方法进行施工作业。对于低矮的灌木来说，要从中心位置向四周呈“放射状”的顺序栽种；品类不相同的花苗要注意混合栽培，尽量依照从矮小到高大的次序栽培；陡坡式样的花坛在施工时要从上到下依次培植。假若要进行草坪施工，需选取质量优良、品质上等的单种，在空旷的草坪和陡坡地带要运用混合播种或者喷播等方法施工。针对大灌木和乔木来说，大树苗运输过来之后需尽可能快地依照施工规划的要点开展栽种。在这个过程中，首要的任务就是审视树木的形态，调整好观赏的方位，也要注意吊车的角度，把树冠直立起以后再扶正，去除包装物件，再去回填土质，尽量分层次逐步夯实，将土球深埋在地表以下的部位。

3 园林绿化施工途中常用到的技术方法

第一种是边坡绿化，这也是伴随园林绿化发展的现状而逐步发展起来的新兴产业，相较于以往不同的是，这项技术成果并没有现成的经验可供借鉴，林业部门也并未推行过系统化的策略方法。这项技术最为普遍使用的是喷植技术，材料主要有复合肥等，只是一般情况下，要在坡度的表面喷涂上混合肥料，当然，土壤的理化特性并未因此而变换。从总体来看，边坡绿化的成本虽然比较低廉，但因本身的技术不成熟，也凸显缺陷：它无法防范冲刷，不适合应用在岩石边沿。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

另外一种方法是对绿化地进行整理的技术，毋庸置疑，这项技术可为植株的茁壮成长创造适宜的条件，保证植株根系能充分地汲取水分和养料。为了切实提升施工效率，需采用重型机械去完成地形整理任务，但却无法使重型机械在植株表面进行多次循环碾压。还有一点需特别注意，土壤的硬度必须恰到好处，以保障其良好的透水能力和排水性能。

最后一种方法叫做土方放样，这可以称其为园林绿化施工的关键技术。在园林施工中，要注意传达符合设计技术人员的理念，对于项目的主旨要能精确的阐释。还要在施工环节创新放样技术，唯有如此才能维持放样的精准。

4 园林绿化工程施工中的质量管理措施

4.1 提高园林绿化施工队伍的业务素质，各部门加强配合

园林绿化工程项目的施工归根结底取决于人，施工职员的综合素质将直接关乎园林绿化工程质量的好坏。为此，施工企业要分阶段、分步骤地对施工员工进行专业化培训，使其能懂得园林绿化的基本常识；明确施工单位的质量保证体系，强化施工过程中的职能分工，提高作业效率，避免各部门之间的推诿、扯皮；健全施工质量技术规范，努力让全体职员做到有规可依、违规必究，提高各部门的履职能力；绿化施工企业要赋予各部门一定的监督权利，构建质量监管体系；施工员工要加强与设计、技术等部门人员的配合，经常切磋施工作业经验，施工者要运用园林绿化的新技术，将工程质量摆在首位；若在施工管理中遇到一些安全隐患，要及时组织各部门人员予以遏制住。经由施工技巧的创新、施工器械的改造和升级、施工方法的转变不断地提高园林绿化工程的质量和效益。

4.2 尊重植株的成长规律，创新苗木栽培技术

栽种、绿化树木的最好时节是在春季或者植物的休眠期，在日常施工中要依照工期的需要。在非栽种时节进行植树时，为确保成活率，要采用恰当的技术手段，考虑到枝叶品种的不同进行短截；苗木土球必须增加标准；为了缓解植物的蒸腾作用，要在枝叶表面喷涂一些抑制剂，减轻植株蒸发的态势；尽最大可能的缩短从幼苗到栽培的时间，为减缓太阳对植株的暴晒力度，要搭建必备的遮荫设施。针对那些已过了壮年的老树、生长环境欠佳的树木或者个别珍贵的树种，在时间允许的条件下，要做相应的断根处理，在处理断根的时候必须增加此方位的须根数量、提高成活率、减少枝叶的数量，并选择在遮挡阳光的条件或天气不算好的时间移植，这样更助于植株移栽之后的生存率，提高成活的质量。

4.3 要有侧重性的维持工程质量

对于园林绿化项目而言，全面控制施工的过程是控制施工工序的前提，综合性园林绿化项目均由绿化栽培、水利电力安装、园路平铺、水景作业等若干分部工程组合而成，要使整个项目的质量按时达标，就要促进每一道工序紧密切合施工工艺、技术规范和施工要领，并且依据质量标准严格进行检验、抽查，确保每一个工程的分布合理有序、规范到位，保证工程的每一个分项均严格按照施工图纸的要求来完成，最大限度地提升绿化工程项目的质量水准。

5 园林绿化工程施工后的养护管理措施

5.1 施肥中的养护管理措施

园林栽培树木种类繁多，除选取合适的土壤框架外，还要对植株施加恰当的肥料，尤其是对将要成果的林木需施加比日常更丰富的肥料，以便于满足树木对养料的基本需要。施肥的同时需密切关注天气的状况。为了能尽可能使苗木达到设计标准的效果，苗木移栽之后的头一年一般不施肥，这也顾及到对苗木本身的损害了。下一年可根据成长的情形用一定比例的磷酸、尿素或者直接施加适度的农家肥料，在根系的外部表面要注意追肥。

5.2 施工前后的修剪措施

在园林工程的施工前后，要针对特定的林木运用特定的方式予以修剪。对灌木、乔木的地面上方的部位和地下根系要注意及时地修剪，像木棉、枝叶下落的凤凰木等应当重修剪。修剪人员要因地制宜，修剪完毕的枝叶先取下来，再规整，将修剪现场的所有废物、垃圾打扫彻底后再涂漆。修剪要遵循从上到下的原则，由表及里、从大到小的顺序将死叶子、被折断的树枝条和有病虫害的树枝叶子一律拿掉，在修剪的方位要时刻保持光滑与整齐，在有损害部位涂料、消毒。执行修剪作业要选择在园林树木的休眠期。

5.3 灌溉的管理措施

林木的地表以上部分有大量的水分散失，在土壤中的水分不足以供给根部的吸收，灌溉时，要在植株成长的旺季进行，要适量地灌溉，每一次灌溉用水量少一些、但灌溉的次数频繁一点，选用井水、湖水、河水或者生活废水灌溉。

5.4 病虫害的防治措施

目前采用药物消灭和生物防治相结合的方式，要深入了解病虫害的成因、产生时间，选取最佳时节，力争用最少量的药物资源达到最好的效果。

6 结语

综上所述，园林绿化工程的施工管理是一门综合性很强的学科，不仅要求对施工项目的工程原理有着比较深入的理解，还需要指导现场施工的技术能力，这样才能够有效地达到控制施工成本、提升施工质量的要求，才能真正发挥出园林绿化工程的作用。

参考文献：

[1]居长霞.浅析园林绿化工程施工管理中存在的问题及管理措施[J].中华民居旬刊.2013（12）.

[2]华国柱.浅议园林绿化工程施工管理中存在的问题及管理措施[J].城市建筑.2013（14）

论文作者:杨国民

论文发表刊物:《基层建设》2016年7期

论文发表时间:2016/7/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/296dbc2e31f9a4c6d35f9c5d.html