# 钢结构厂房制作工艺流程解析论文_门井玉

（中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 辽宁省铁岭市 112000）

摘要：钢结构厂房与钢筋混凝土结构房相比，具有重量轻、制造方便、安装快捷、施工周期短、抗震性好、投资回收快、减少环境污染等优点。在很多发达国家和发达地区，建筑工程领域的钢结构已经得到大面积的广泛应用。钢结构施工的增加也不断提高了钢结构设计施工技术水平。 由于钢结构工程的快速发展，使得钢结构厂房成为人们建筑设计的不二之选。

关键词：钢结构厂房；工艺；流程

对于钢构件和维护系统方面的原材料加工制作及材质，相关管理人员必须对其有充分的了解，然后才能开始进行工程安装上的全面工作，这样才能进一步认识施工安装，并且详细了解现场施工中的每一个环节，每一个要点、可控点，这样就能很好的控制工程的安全，以及使得工程的每一项都得到一个很好的保障，下面就钢构件及彩板防护系统方面的安装工艺流程及其注意要点做系统的阐述。

1构件制作

钢和铸钢件的品种，规格和性能应当符合当前国家的产品标准和设计要求。进口钢材的质量应符合标准的设计和合同要求。焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度六角头螺栓连接的钢结构连接、扭剪式高强度螺栓连接、高强度螺栓钢架、普通螺栓、铆钉、自攻螺钉，标准紧固件作为脚钉、螺母、垫圈等标准配件及其品种、规格和性能应符合当前国家的产品标准和设计要求。高强度六角头螺栓连接和扭力剪切式高强度螺栓连接工厂应配有扭矩系数和紧固轴向力（预张力）测试报告。焊工必须通过考试，来取得合格证书。得到许可证的焊工必须在其许可证范围内申请焊接和批准。设计要求一次、二次焊缝全部穿透应超声波探伤内部缺陷，如果超声波探伤无法判断，采用射线探伤的方式，内部缺陷分类和试验方法应符合现行国家标准《钢铁手工超声波探伤方法及试验结果分级方法》，钢水熔焊对接射线照相和质量分级“GB3323的规定。钢柱、钢板切割时，要注意横截面尺寸的变化，在两端留下足够的尺寸。柱、梁主焊缝采用埋弧焊，焊接顺序按焊接工艺顺序进行。开孔时，所有连接板和扣板必须与钻孔孔相配合，制孔精度应符合规范要求。防腐涂层和喷砂防锈，必须达到ST2级。构件表面不应该被误涂（特别是摩擦连接），排水涂层不应该剥落和生锈等。涂层应均匀，无明显的皱纹以及针孔和气泡。出厂前要测试的元器件和编号，编号一般是标注轴线的编号，有时超长的元器件也会标出重量和提升重心的位置。

2运输和堆放

要进一步探索钢结构房的制作，要注意选择运输车辆的车型，运输起来不方便的部件，采用现场组装的方式。 装卸容易变形的部件时，要采取一定的措施进行现场保护。 装卸时保护油漆组件， 堆放场地要扎实、平整、排水良好。部件不能直接放置在地面上，要将其放在地面光滑的地方，且部件与部件之间要保持一定的距离，而且要防止部件产生的残余变形受到限制。对于组件堆叠位置，应充分考虑到现场安装的顺序。

3钢构件的安装

检查嵌入式螺栓规格、定位尺寸、标高、外露长度等，确认嵌入式混凝土部件的使用年限。控制图纸、检查现场组件编号和设计的一致性，防止错误安装。要进行现场勘察工作，确定起重机行走路线，制定吊装实施方案。安装高强度螺栓时，螺栓应能自由穿入孔内，不能扩孔，高强度螺栓不能替代使用临时螺栓。使用16T轮式起重机作为起重机械时，首先进行临时固定，然后吊装钢柱，最后再进行修正。钢梁采用的是两种提升方式，一定要提前确定好吊装前的提升点，并进行悬挂试验以确保其稳定性。钢梁吊装后暂时固定，水平支撑安装后，检查垂直度后再进行固定。整个机架安装完毕后，应再次安装机架检查确认所有部件安装正确，连接器是否紧固，总体曲率是否在规定的偏差范围内。钢结构检查合格后，施工单位应及时灌注柱地面混凝土，混凝土应为膨胀混凝土。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4屋面工程

首先要检查C形pur条在运输过程中时候变形，是否造成了偏差影响其使用，如果在运输过程中严重变形，一定要将其进行更换。在安装pur条的时候，屋面线必须垂直于屋脊线，以保证屋顶拱在平面上。首先，安装屋脊pur条，焊接屋脊支柱，依次安装檩屋顶，加固屋顶。安装下坡pur条时，首先拧紧天平，确保pur条不变形，有效防止外壳檩压翼的不稳定性。设置安装基线时，首先将基线设置在人字形屋脊线垂线上，并根据此基线，在每根横截面上标出的横截面或若干截面的有效覆盖宽度定位线，依次排列铺设，并应调整其位置，同时固定，并且安装脊托。铺设屋面型钢板时，应在异型钢板上设置临时人行道板。在压板走动较为频繁的地方，应设置临时板。屋面板和屋面钢板通过搭接连接，搭接长度不小于200毫米，搭接处应设置翻盖，并设置防水塞和密封，搭接处板间的搭接长度为不小于60毫米，连接件之间的距离不大于250毫米。搭接密封时要填充密封胶。沟槽板安装应注意纵坡。对于墙面（墙梁）的安装，必须从顶部向下拉垂直线，以确保墙面在一个平面上，然后安装墙面并加强开口。检查同一顶板上的墙板。设置安装基线，画出门窗开口的确切位置，以利于墙板的修边，墙角板的安装基线设置在距山墙墙角200毫米的垂直线上，并根据基线情况，在墙上标注墙角墙块的截面，有效覆盖宽度线。墙面板连接使用自攻螺丝和墙檩连接。打开壁压盘上的孔，用切边方法拉出的孔的尺寸，然后安装。

5 彩钢安装

在钢结构上，对彩钢的安装要注意一些问题。首先要看安装条件是否符合，然后再考虑是否进入施工现场。进入施工现场后，首先要根据图纸的基础检验，看轴距是否有偏离的现象，轴距尺寸是否符合标准。通过基本检查后，安装钢柱并对齐，确保下一步工作能正常进行。钢柱整体安装后，应用拉杆或框架连接，以保证其稳定性。钢梁安装时，首先要根据图纸，在地面进行组装，完成组装后，然后再进行吊装，如果条件允许，可分为多步进行钢梁的安装。当第一架梁安装后，应用缆绳固定，待第二架梁安装好，用系杆连接后确保稳定，再解开缆绳，并顺延安装，每安装一架，都要用系杆同时固定。当梁、系杆安装完毕后，依次安装檀条，在安装檀条的同时，应测量出彩板尺寸，以备下一步安装彩板做准备。檀条安装完毕，应把其附件就绪，如直拉条、斜拉条套管等。水平撑应在安装屋面梁时安装，并把其上紧。如按以上程序安装，要确保其横平竖直，在吊装过程中，应有起重工指挥，如条件不允许，吊车司机可兼做。要确保安全的前提下进行施工，现场应有专业人员指挥。具备上彩板的钢结构部分，首先量好彩板所需长度，计算块数，提前做好材料计划，其中板长要求搭接檀条，便于固定单瓦。彩钢瓦与阳光瓦要有足够长度搭接，搭接处的钻尾钉要打在檀条上，然后将搭接处打好胶。防止漏雨。打彩板时先做反吊顶板，反吊顶要保证平整，缝隙均匀，钉齐板正。墙板在铺设前应把玻璃棉铺好，切记铝箔要冲内，防止刮风时从板缝内刮到屋内。是确保天沟高度与檩条齐平，或比檩条低10毫米为宜，防止彩板翘起。上内顶板时，注意彩板方向，要从展厅相反方向开始，原因是板缝从展厅看不出来。因板很长要注意将板上好，每个钉子上都要用白帽。外顶板，上过板之后，不要用脚去踩瓦棱，因为踩过后容易漏雨。打过钉子后有钉子孔的要打上结构胶，防止漏雨。各个泛水接头、扣槽处要打胶。门窗口包件要做到包口平整，美观，均匀打胶。

6 总结

综上所述，做好钢结构厂房结构设计与施工的关键在于：概念应清楚，结构选型应做到合理；施工图的设计应与施工相结合，避免施工困难；结构计算要准确，施工安全和质量必须严格按规范及要求执行，以达到最佳效果。

参考文献

[1]李征;邓铁军;;钢管桁架相贯节点研究[J];湖南城市学院学报(自然科学版);2005年04期

[2]高殿鳌;钢桁架接点焊缝超声波探伤[J];无损检测;1995年12期

[3]韩娟;铸钢节点铸钢轴和铸钢塔结构的研究[D];天津大学;2004年

论文作者:门井玉

论文发表刊物:《电力设备》2017年第36期

论文发表时间:2018/5/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29c0888baa59a9ef1ffe57c1.html