# 浅析施工过程对软土地基钻孔灌注桩的质量控制论文_郑楚洪

广东电白建设集团有限公司 广东茂名 525000

摘要：本篇将以冲孔灌注桩的施工方案、品质掌控为重点，对主要的工程环节进行了系统性的概论。通过了解施工图纸，根据设计图纸和有关的工程检验标准与对工程的设计以及施工勘察企业所提供的地质检查报告制订出冲孔灌注桩的专项工程方案，由此制订出泥浆护壁冲孔灌注桩工程的流程，之后经由勘察企业批准后进行执行。

关键词：冲孔灌注桩；灌注桩的施工；工程质量的掌控

引言

冲孔灌注桩具备入土深、能入岩、刚性强、承受力较高、桩身变形力度偏小，可方便地实行水下施工工程等优势。伴随冲孔灌注桩运用的范围日渐壮大，怎样才能确保施工品质成为十分重要的问题。虽然冲孔灌注桩工程在日渐改善当中，但是出于冲孔灌注桩工程工艺复杂，成桩环节很多，对工程的品质很难起到保证的作用，因此现场施工的工作人员一定要注重对工程全进程的品质把控。

一、施工的具体方案

以下几点详细的讲述了在冲孔过程中所需要的东西以及实施的步骤[1]，第一道项目就是平整场所；第二道项目则是在桩位放线、挖掘泥浆池以及水泥等；第三道项目为护筒掩埋；第四道项目为准备桩机、摆正孔位；第五道项目为碰击成孔、水泥循环、处理泥浆等工序；第六道项目，查验第一次处理成孔；第七道项目，放入钢丝笼、管道；第八项，对成孔进行督二回的处理；第九项，检查泥渣；最后一项为浇灌水底混凝土。具体如图一所示，对施工的具体流程进行了详细的说明。

图一 冲孔灌注桩施工的具体步骤

（一）冲孔桩机成孔

1.对护筒安装，护筒的放置深度。在普通状况下，黏土中不低于1000mm,砂土不低于1500mm，护筒的上方应当超出地面300mm[2]。在护筒安置后，先在护筒里面放置粘土，将冲击锤以小冲程反复冲击造浆。冲程大小和泥浆稠度应当依照对土层状况的了解。在经过冲击一段时间后，把冲击锤取出，换置上掏渣筒，进入孔底去除钻渣。去除钻渣后应立即向孔内添置泥浆亦或是清水来保持对水的冲击高度。

2.对冲孔的监查以及监测。在冲进的进程之中，需常常查看成孔的状况，并用测锤监测孔深与桩孔的倾斜度，以确保孔形的正常规则，在冲进的进程之中一定要常常使用检孔器对冲孔进行检查。还需重视钻渣捞取以及对冲进的现实地质状况，并填进工程的实录表中，将超前钻所提供的材料与地理剖面图进行比对，如出现不对称，应当立即联络施工负责人以及设计人员进行补救措施，以确保冲孔能够顺利实施。

3.在冲进进程当中，对实际土层的状况进行全面掌控，明确泥浆功能。在粘土与软土之中，可以采取冲程冲进，并在粉砂土、粗砂、粉砂岩、泥岩、风化岩当中采取大量的冲程冲进。

4.保证施工作业的持续实施。施工进程是一气呵成，没有中途暂停的现象，如果出现事故应当立即联络工程的负责人，并对其进行很好的处理。若是停止冲进，一定要把锤头拿起。

5.在交班当中向另一个班次进行交接冲孔灌注桩对冲进的具体状况以及其他的一些事宜。

6.在冲进的进程当中，一定需注重对泥浆的补充，并保持护筒内应当具有的水量深度，以预防孔壁崩塌[3]。一旦出现漏水的情况，护筒内部的水量也会大幅度降低，因此，应当集中力量增添泥浆且补充水量，并且在水位迅速降低的同时，再针对其漏水因素实行下列解决方案：

(1)要是出现护筒漏水，应当使用粘土在护筒周遭实行加土仿固的作用。在严重漏水的时候应当返修重埋护筒。

(2)要是在冲孔之中出现孔内水量迅速下降的状况，极有可能是遭遇了溶洞灾害，一定要进行清理。

（二）对桩的成孔检查

1.查询桩机的工程实录，可把基岩进尺的速度0.1～0.2m作为进入到全岩面的掌控速度。2.可以检查井口钢丝绳的摇摆状况，锤头接触岩面时会产生轻微的反弹。

（三）对混凝土的冲孔灌注品质的掌控

1.在混凝土工程之前，要具备有资历的实验室所写的配合比报告，混凝土需达到优良水平的质量，其坍塌度可以掌控为180mm-20mm。

2.对钢筋的方位，在第二次清孔完成并检验及格后，再检验气密性以及其长度是否符合要求，以确保底端距离孔底300mm-500mm，最好在前30分钟内进行冲孔灌注混凝土，但是暂停时间不宜过长，以防止其产生遗漏。第一次灌注的混凝土量一定要确保封底成功。

3.对混凝土的冲孔灌注一定要进行持续性的作业，不能暂停，禁止导管提高过猛或是导管埋入较深，并造成断桩。对混凝土冲孔的灌注量需要有人进行实录，在混凝土灌注的时候，其充盈体系应当掌控在1.05左右。

4.对灌注桩的顶面高度应当比其设计的原本高度要高出一定的数量，基本上是在0.5m-1.0m之间，并确保冲孔灌注桩混凝土的强性，将剩余部分进行清除。

5.对混凝土试块留置，在每根冲孔灌注桩前留置试块是不能低于3组9块的，并且每一个工作班均不能少于一组。

二、灌注桩质量施工控制、检查及检测

（一）对冲孔灌注桩的施工进行品质检验，在检查时一定要严格依照《建筑地基基础工程施工品质检验标准》以及《建筑桩基技能的规范》的要求来实施。

（二）在做抽芯检验的时候，需运用地质钻机取桩身混凝土芯样作为其抗压力度的有效检验。与此同时，在检验桩尖沉淀土的实际厚量以及桩基的土层状况时，需要钻进深度超于桩端进入持力层1.2m，钻取芯样直径为110mm。

（三）对实行超声波检验的灌注桩，预埋超声波检验导管，所检验的导管规范的长度是6m，外部直径为57mm，接头均采取焊接的形式，上端应当高于桩顶50厘cm，下端则采用钢板实行焊接，以防引起漏水的现象，在浇注混凝土前在其导管内灌注水，上口用塞子塞住。对冲孔灌注桩的检测导管为3根。

（四）对桩体本身的检验，平常检查桩体的承受力均采取单桩静载的实验形式以及高速变动检测法、而对其桩体检验基本上是经过钻芯取样亦或是低应变反射波法实行检查。由于冲孔灌注桩处在地下，所以其出现的品质问题无法直接反应出来，并对其抽样的检验具备一定的限制性，对静载荷的检验只能以点带面，其数目也是较为直接的[4]。并且高应变只能对冲孔灌注桩的承受力做出预估，而小应变可以探析其灌注桩的完善性。

三、结束语

冲孔灌注桩的工程工艺是较为复杂的，其对灌注桩品质的掌控点也较多，特别是在不太好的地下条件中进行施工，只要稍微不注意，就会导致其灌注桩发生品质事故、安全事故。施工品质的好坏会直接联系到上部结构的安全运用以及沉降，为此，在施工之中一定要注重每一个环节，对冲孔灌注桩施工进行严密的掌控。依照施工的标准与设计条件进行组织施工，以有效地保证冲孔灌注桩的整体工程施工的品质。为此，为了能够确保成孔状况等方面均未较为成熟的宏观技能方案以及确保冲孔灌注桩的工程品质，首先是须要对其有一个充足的了解，了解其每道工序的品质掌控重点，才可以在现场施工品质掌控的进程当中具有针对性的实行监管机制，促使工程发挥其应当具备的公众效益以及经济利益。

参考文献

[1]林瑞凤.浅析冲孔灌注桩施工过程中的质量控制[J].江西建材,2017(10):100-100.

[2]王文生,罗会.桥梁钻孔灌注桩施工质量控制[J].公路交通科技(应用技术版),2016(12):132-133.

[3]许红星.冲孔灌注桩施工过程中的质量控制[J].城市建筑,2014(24):141-141.

[4]林志艺.冲孔灌注桩施工过程中的质量控制[J].江西建材,2017(10).

论文作者:郑楚洪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2aec404e7eb02d3ecd8f264f.html