# 建筑玻璃幕墙装饰工程质量及安装技术实践论文_叶巨波

合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司 230011

摘要：近年来，随着各种施工技术的不断优化，整个建筑业得到了突飞猛进的发展。玻璃幕墙作为一种重要的幕墙结构，以其良好的实用性和装饰性而受到人们的认可和青睐，它已成为现代装饰工程中最重要的建筑材料。本文论述了玻璃幕墙在装饰工程中的应用优势，分析了玻璃幕墙施工中容易出现的质量问题，并提出了相应的解决方案，希望能给广大同行带来借鉴和借鉴，不足的同时也希望能够纠正。

关键词：建筑装饰工程；玻璃幕墙；质量控制

建筑业作为东方美学的宏观体现，在当今社会发展迅速。由此催生了一系列具有时代气息、符合人们不确定的审美观念、质量可靠的新型建筑产品，其中玻璃幕墙是其中最具代表性的产品之一。然而，尽管玻璃幕墙的应用非常普遍，但由于其原料复杂、工艺新颖，玻璃幕墙面临着许多困难，由于受到环保和节能理念的影响，玻璃幕墙具有广阔的市场前景。因此，考虑到其专业的使用工艺和自身的原材料，在施工过程中所需因素才是推广玻璃幕墙的必由之路，因而加强玻璃幕墙施工质量控制是当下必要的。

1 玻璃幕墙的使用优势

当光线被反射时，有玻璃墙的建筑物在视觉上会变得更加柔和，而内部则会受到强光的保护，玻璃幕墙在现代建筑工程中得到了广泛的应用，特别是在高层建筑中。它一般由框架和玻璃组成，在特殊情况下则由中空玻璃幕墙组成。目前，我国的保温玻璃幕墙主要分为三层玻璃和两层玻璃，三层玻璃墙主要有两层夹层，即密封框架和三层玻璃，具有隔热、防潮、防冻、隔声、抗风等特点，两层玻璃幕墙主要采用密封框架和内外层玻璃形成夹层。这两种玻璃幕墙具有良好的保温隔热效果，从而有效地降低了建筑能耗，节约了能源。

2 玻璃幕墙常见的质量问题

2.1 玻璃幕墙工程设计方面存在的质量问题

目前，幕墙设计已逐步标准化，但由于幕墙设计资质的特殊性、幕墙工程的专业化、建筑图纸与幕墙图纸的协调，根据建设部有关文件的要求，玻璃幕墙工程的设计必须由具有甲级建筑设计资质的建筑设计单位承担，但目前，大部分幕墙工程仍由施工企业自行设计。而且，它们大多不具备设计资格，没有经过原结构设计单位的检验。虽然其中一些只从立面和装饰效果上进行了考察，但远远没有发挥技术门面的作用，导致设计图纸不规范，设计深度不够，内容不完整。如果有些工程幕墙面积不小，但施工图简单的几幅图纸，严重不符合国家规范的设计要求。

2.2 玻璃幕墙自身容易破碎和炸裂方面的问题

引起玻璃破碎的原因有很多，下面主要就杂质硫化镍、热应力造成的玻璃破碎进行分析论证。

2.2.1 杂质引起的玻璃炸裂

玻璃破裂的原因有很多。我们主要讨论的是硫化镍杂质、热应力导致玻璃破裂。硫化镍是玻璃生产中不可避免的有害杂质，安装在幕墙玻璃上的幕墙玻璃中含有硫化镍的玻璃，其体积随温度的升高而略有变化。玻璃内部慢慢出现微小的裂纹，当这些内部能量通过钢化玻璃的张力层的裂缝释放出来时，玻璃就会破裂。

2.2.2 热应力造成的玻璃破碎

玻璃幕墙受热有很多原因，当然，太阳是主要的热源。当玻璃幕墙表面被太阳照射时，玻璃就会膨胀，如果玻璃内外的加热不均匀，那么玻璃内部就会产生拉伸应力，当玻璃边缘出现一些细小的裂纹和裂纹时，玻璃很容易受到热应力的破坏，当温差缓慢增大时，由于热应力的作用，裂纹会逐渐增大，最终使玻璃完全破碎。

2.3 玻璃幕墙工程施工中存在的质量问题

首先是幕墙玻璃结构胶粘剂的失效。玻璃幕墙长期受自然环境的不利因素影响，如风、太阳、雨、紫外线、地震等，必须具有耐候性、耐久性和耐腐蚀性。作为一种粘接材料，结构胶粘剂已成为人们关注的焦点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二个问题是玻璃幕墙支撑结构的破坏。并非所有的玻璃幕墙问题都是由玻璃本身引起的，有时框架结构支撑玻璃的破坏会引起玻璃幕墙问题，支撑玻璃的框架结构往往是玻璃幕墙的薄弱环节，如果初始框架体系设计不合理，框架结构承受不了建筑物的重力，就会发生变形，最终导致玻璃破碎。再次是玻璃幕墙紧固件固定装置的失效问题，所有玻璃幕墙都依靠紧固件固定装置将幕墙绑在建筑物上。然而，紧固件的意外缺陷会导致严重的结构问题，甚至玻璃也会落在幕墙上。

3 玻璃慕墙质量的宏观控制

3.1 从人为因素出发，加强管理机构的创新

人作为建筑业的主导者，在很大程度上决定着建筑业的繁荣和发展。世界建筑业的发展离不开人类群体之间的团结、合作和高效创新。在建筑发展史上，优秀的管理团队在很大程度上决定着建筑的品位和进步。面对新时代激烈的市场竞争，要加强玻璃幕墙的质量管理和人工可控性，就必须使管理团队具有较强的敬业精神、严谨的态度、负责任的责任和良好的风格，以适应新时代的要求。团队的卓越和诚信不仅在于具有高专业知识的个人，还在于他们各自的角色和合作，严格的部门制度、人才管理制度和团队之间的奖惩管理机制是促进团队进步的有力保障，这不仅可以充分调动成员的积极性，而且易于管理，可以更大程度地发掘团队的不确定性创造力。

3.2 对玻璃幕墙的材料选择的质量监控

材料是工程建设的重要物质前提，玻璃幕墙材料主要由玻璃、连接器、胶水、防火防雷材料、密封材料等组成，材料的质量影响着整个施工过程。虽然所有合格材料的质量都会在项目开始时提交检验，但也会出现这样的情况：监理人员的监督力度不强、材料采购者的偷工减料等，使施工过程中的材料应用出现较多变数。由于现代工程建设采用“承包工程、承包材料”的方法，玻璃幕墙材料的选择应从原材料、成品、附件等方面进行监督。玻璃幕墙通常由中空玻璃、粘合中空玻璃制成；也可分为单层玻璃、双层玻璃等。不同的玻璃结构要求也不同，在玻璃幕墙工程中，影响玻璃选择的主要因素是公共安全。在监测过程中，应全面监测玻璃的安全性能、抗压强度、价格等因素。玻璃具有很差的压缩性能，玻璃碎片的锋利边缘和棱角，从高空坠落的风险会更大；如果玻璃的耐高温性能和防火性能较差，很容易导致火灾在火灾中跳跃，引发连锁火灾。因此，加强材料质量控制是提高玻璃幕墙工程质量的重要保证。

3.3 严格把好幕墙设计质量关

为了保证幕墙的工程质量，必须首先保证幕墙的设计质量，这是工程质量的源泉。第一，从事幕墙设计的单位必须具备相应的资格，绝不能为降低设计成本而选择低素质的设计单位；第二，要做好幕墙工程设计的审批工作，建立严格的图纸审批制度，解决图纸评审中的质量问题。

结束语

随着市场经济的发展，城市建设步伐加快，城市涌现出一大批现代化的、壮观的、先进的建筑，提高了城市的档次和居住空间的不确定性。玻璃幕墙也被广泛使用，有助于美化城市的清洁住宅。然而，幕墙工程质量问题越来越受到社会的重视，玻璃幕墙工程质量导致的财产损失和人身伤害事故时有发生。因此，迫切需要对玻璃幕墙工程质量进行控制，为了保证玻璃幕墙工程的质量，玻璃幕墙的设计、制造和安装应进行全过程质量控制，并在各个阶段进行检验，只有加强幕墙工程管理，有效控制设计和施工质量，有效实施施工监理制度，才能保证幕墙工程质量。

参考文献：

[1]玻璃幕墙施工质量控制及安装技术分析[J]. 张士强，王利宽. 建材与装饰. 2017（43）

[2]桂林两江国际机场航站楼超大异形玻璃幕墙板块安装技术[J]. 王华平，林冲，何小东. 施工技术. 2017（19）

[3]玻璃幕墙施工质量控制及安装技术[J]. 孙元帅，卢彬. 福建建材. 2009（04）

[4]玻璃幕墙的设计及施工安装技术重点[J]. 苏强. 安装. 2008（03）

[5]超高层单元式玻璃幕墙的安装技术[J]. 连跃兴. 工程质量. 2016（S1）

论文作者:叶巨波

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第15期

论文发表时间:2018/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c328cb3d5081644ea7d93f3.html