# 道路改性沥青混凝土路面施工技术浅析论文_陈一剑1,翟佳2

1北京鑫畅路桥建设有限公司 北京市 100097；2北京路桥瑞通养护中心有限公司 北京市 100097

摘要：随着社会经济的发展，我国城市化进程不断完善，道路工程建设的数量不断增加。而由于多种因素的影响，道路经常存在裂缝和下沉等问题，这对人们的通行安全带来非常不利的影响。对此，必须采取相应措施对这些问题进行解决。对道路进行改性沥青混凝土路面施工，能够有效的提升道路局面的质量和稳定性，确保人们的通行的安全性与舒适性。

关键词：道路改性；沥青混凝土；路面施工；技术浅析

1导言

在道路建设中，沥青混凝土路面最为常见，在公路工程中占据着至关重要的位置，直接影响着人们的生活质量和经济建设的发展。在施工的过程中，需要在结合实际情况的基础上，完成准备工作后，做好温度的控制、拌合、混合料碾压、透层油、接缝等一系列施工工作，不断改善道路中存在的问题，提高道路的质量，促进工程事业的发展。

2市政道路改性沥青混凝土路面施工优点分析

对道路进行改性沥青混凝土路面施工，能够有效的提升道路路面的质量和稳定性，确保路面车辆运输的安全性。从以下4个方面，对道路改性沥青混凝土路面施工的优点进行分析。（1）道路改性沥青混凝土路面施工具有较好的粘结性，通过对普通沥青路面的改性，能够提升道路工程路面沥青面层和水泥路面层之间的粘结性，提升路面的质量。（2）道路改性沥青混凝土路面的抗疲劳性能较好。由于在进行道路改性沥青混凝土路面施工的过程中，运用了特殊的材料，能够减少沥青吸收层弹性模量，从而提升路面的抗疲劳性能。（3）道路改性沥青混凝土路面的严密性较好。道路改性沥青混凝土路面施工的过程中，提升了路面中沥青的含量，从而使得路面的严密性提升，能够减少道路工程被水害的侵袭。（4）道路改性沥青混凝土路面施工简单。在进行道路改性沥青混凝土路面施工的过程中，路面施工和养护都较为简单，能够有效的降低施工的复杂度，提升施工的效率。

3改性沥青的应用性能

3.1高温稳定性。改性沥青混凝土的高温稳定性指的是沥青混合料在荷载的作用下，能够抵抗永久变形的特性。这里的“高温”其实可以理解为在行车荷载的反复作用下，容易是路面出现永久性变形的温度范围，而永久性变形，主要是指车辙、推移、拥包等现象。车辙的现象容易在高温季节发生，直接影响路面的安全性和车辆行驶的舒适度，反映了路面的使用期限。然而，道路施工中使用改性沥青，可以很好的应对这些问题。因为它不仅具有很好的耐高温的能力，而且具有一定的弹性和韧性以及抗车辙能力。

3.2低温抗裂性能。路面在低温环境下，容易出现龟裂、块裂以及单根裂缝等。通过向沥青中添加高分子聚合材料来提高沥青的低温性能，所以改性后的沥青混凝土更能克服路面因低温而开裂的问题。

3.3耐老化性能。改善沥青混凝土本身的耐老化能力，是提高路面耐老化能力的重点，因为路面的老化，实质上是沥青混凝土的老化，所以要解决路面老化的问题，使用改性沥青就是做好的办法。从而提高路面的抗疲劳能力，减少路面沥青老化现象。

3.4舒适性。路面的平整度决定了车辆行驶的舒适性，而影响路面平整度的因素很多，这时需要合理利用改性沥青，针对实际情况，对沥青进行相应的改性，从而达到道路施工的需要，提高路面的平整度，确保车辆行驶的舒适。

4施工重点及难点分析

4.1原材料质量控制的难点

设计方案中，选择使用的矿粉填料主要是应用石灰岩机制而成的，中、下层面的集料应用的是石灰岩石料。本次工程施工所在的区域属于花岗岩地区，所以在集料的制备上存在一定难度。改性沥青主要有石灰岩石料、石屑、砂、矿粉、沥青、改性剂以及添加剂等材料混合制作而成，若要保证工程质量，则必须严格控制各种材料的配比参数，并且还要选择合格的供应商，以确保各种配料的质量满足要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2难以保障新型环保改性沥青的质量

新型环保改性沥青在施工中需要经过生产、运输、摊铺、压实等环节，并且全部采用机械设备来进行施工，所以对于施工单位的技术水平、人员以及设备等有着更高的要求，但是在实际中却很难选择合格的施工单位。

4.3改性沥青施工中所面临的难度

改性沥青材料的粘度比较高，在施工中需要严格控制各个环节中混凝土材料的问题，并且保证在储藏、运输的过程中温度下降不能超过10℃，如果施工运输距离比较长，就很难有效地控制材料温度，工程质量也就难以保证。沥青工程的质量与机械设备存在直接的关联，并且机械设备的规格、型号比较多，性能也不相同。在实践中需要根据工程的具体情况，选择合适的施工机械，并严格控制关键点。在沥青施工过程中，必须要充分保证连续与均匀，且对于人员的技术水平要有较高的要求。

5道路改性沥青混凝土路面施工技术浅析

5.1合理的控制施工的温度

沥青的温度对施工的质量具有重要影响，因此，在进行道路改性沥青混凝土路面的施工时，必须对温度进行合理控制。一般情况下，由于改性沥青具有特殊性，其温度应该高于其他温度的10以上。在进行实际施工的过程中，应该根据厂家规定的温度标准，对改性沥青的温度进行合理控制，不能过高也不能过低，应该将其控制在合理的范围内，确保施工的质量符合要求。在进行改性沥青温度控制的过程中，应该及时的做好测量和记录，一般来说，最佳温度为高于其他施工的20～200℃之间。

5.2沥青拌合施工技术要点分析

在进行道路改性沥青混凝土路面的施工时，还应该做好沥青的拌合施工，具体来说，包含以下两个方面。(1)清洁防尘施工。一般情况下，在室外进行沥青的拌合施工时，可能会由于灰尘的影响而降低施工的质量。因此，在对沥青进行拌合施工时，应该做好清洁防尘施工。具体来说，应该根据室外的环境情况和拌合产量，合理的计算矿粉量，将使用消耗的参数与计算参数进行比较，如果使用参数较小，则需要进一步进行清洁防尘施工。(2)合理添加抗剥落剂。在进行沥青材料的拌合时，适当的加入抗剥落剂，能够提升改性沥青的质量。一般情况下，为了提升道路路面的防滑性能，在进行改性沥青混凝土路面的施工时，一般运用玄武岩，由于沥青的粘结性较低，一般在拌合时，加入抗剥落剂来促进沥青和玄武岩之间的融合。应该根据使用玄武岩和沥青材料的总量，来合理的计算抗剥落剂的添加数量，确保施工的质量。

5.3集料铺设与碾压施工要点分析

(1)集料铺设施工要点分析。改性沥青混凝土路面的施工与常规沥青混凝土路面的施工相比具有更好的坚硬度，因此，在进行集料铺设施工时，应该做好质量控制，合理的控制改性沥青混凝土路面施工的温度和长度，将其控制在最佳的范围内。还应该采取相应的措施，解决沥青粘结摊铺机仓壁的情况。(2)碾压施工要点分析。在进行碾压施工时，为了提升改性沥青混凝土路面的平整度和压实度，应该确保压路机合浦设计的连续性，做好每一次压实施工，合理的控制喷水量，并应该由专业的人员做好压实施工的监督，确保改性沥青混凝土路面施工的质量。

6结语

综上所述，对道路进行改性沥青混凝土路面施工，能够有效的提升道路路面的质量和稳定性，确保路面车辆运输的安全性。针对目前道路中存在的裂缝以及路面沉降等问题，为了提升道路的质量和安全性，应该重视分析和研究道路改性沥青混凝土路面施工技术，合理的控制道路改性沥青混凝土路面施工质量，提升道路工程的整体性能，确保车辆行人的通行安全。

参考文献

[1]廖立波.探析道路改性沥青混凝土路面施工技术[J].建材与装饰,2016(19)：240-241.

[2]薄新定.道路改性沥青混凝土路面施工技术[J].建材与装饰,2016(22)：261-262.

论文作者:陈一剑1,翟佳2

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年13期

论文发表时间:2019/10/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2c84adbe737f1bd7ea1f7950.html