# 输电线路运行安全因素及防止措施论文_莫运伟

（广西水利电业集团有限公司蒙山供电分公司 广西梧州 546700）

摘要：近年来南方电网易收到各种因素的影响，造成灾害的发生，为了分析南方输电线路运行安全影响因素及防治措施，在统计近年来高压输电线路跳闸率和运行故障的基础上，分析雷击、山火、风偏、污闪等主要故障形式及其特点，在此基础上提出了针对性的防治措施，在总结线路运维技术和需求的基础上提出了今后的研究思路和发展方向。

关键词：输电线路；影响因素；防治措施

引言

在经济不断增长和科学技术不断进步的环境背景下，我国的电网建设工作也在进行不断的完善和优化，输电线路的运行安全问题也得到了人们越来越多的重视。在输电线路的运行过程中，受到火山、雷击等诸多因素的影响，经常会出现很多故障。为此，相关人员结合南方的气候特点针对输电线路进行认真的分析和研究，制定更为合理的策略，从而促进输电线路更为安全的运行。

1输电线路运行安全影响因素

1.1山火的影响

山火经常发生在林野之中，这种火情具有突发性不可预测性以及不可控性。而导致这种山火发生的因素有很多，其中主要包括闪电的因素，还有人为的因素。我们在实际的生活中，不难发现，每年我国的部分地区都会发生一定数量不同程度的山火。这些山火对人们的生命和财产安全带来了很大的威胁。对输电线路的正常运输造成了严重的破坏。山火一般常发生在南方地区的冬春季节，这个时期的气候比较干燥，在这样的环境背景下，一旦人为活动频繁，就很容易造成故障发生。纵观目前山火的危害现状，我们可以发现，其具有以下几个特点：首先，输电线路的重合闸的时间比较短，但是山火的持续时间比较长，这就会导致重合闸即便重合后，也会出现再次重合失败的现象。其次，山火在形成的过程中，会形成一定的烟尘和火焰，它们会形成一个较小的通道，进一步加大了输电线路放大的距离，延伸了其放电的范围。最后，在山火发生的过程中，还会形成较强的空气对流，提升了火焰的高度，强化了火焰的燃烧烈度，造成大量放电现象的发生，对山火放电造成严重的影响。

1.2雷击的影响

雷击是影响南方电网运行的重要因素，在实际的生活中，我们不难发现，云层现象在雷击放电时，经常发生。云层对大地的放电，会对人和物造成很大的危害，对人们的生命健康和财产安全都造成了严重的威胁。2012年，南方电网110kV及以上电压等级输电线路雷击跳闸1894次，输电线路雷击跳闸次数占全部跳闸总数的65.4%。可见，雷击是造成输电路跳闸的主要原因，是影响南方电网运行的重要因素，我们在应对雷击威胁时，应该加强对各种先进技术的应用，进行输电线路的建设，通过良好的检测和监控系统，能够即使的处理问题，进一步的减少雷击对人们的伤害。

1.3台风的因素

近年来南方电网所辖区域台风频繁发生，给电网的安全稳定运行造成了极大的威胁我国的分布范围广，强风的类型多，很多地区都会有强风危害发生，这对电网的安全运行造成了严重的威胁。为此，我们必须对输配电的防风设计参数以及抗风技术等关键性的因素进行良好的设计，有效防治亟待解决的问题。在强风的作用下，输电线路会出现很大的损害，甚至会直接倒塌或者产生折断。针对于这种现象，相关人员就应该有效的预防强风危害，做好监测和控制工作。另外还有外漂浮物引起跳闸大风吹起的漂浮物是城郊线路运行的潜在威胁。在经济较为发达的地区尤为突出，我们也要针对此做好预防工作。

1.4污闪的因素

污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿的条件下，一些物质溶于水后，形成的导电膜，会大大的降低绝缘水平。进而在其绝缘能力降低到一定程度上时，受到电厂的作用，出现放电现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际的生活中，我们不难发现，社会经济在发展和建设的过程中，污染程度也在逐步加深，大量的污染气体的排出，会对输电线路的运行造成潜在的威胁。

2输电线路运行安全的有效防止措施

2.1制定合理的防治措施

有效的防治措施是保证输电线路实现良好运作的前提条件。我们应该对输电线路的运行安全给予合理的保障，对输电线路的安全因素给予有针对性的分析，提出合理的防控措施。例如：雷电定位系统是研究雷电规律和指导电网输变电设备防雷的有效手段。随着南方电网的持续发展，对雷电定位系统的探测效率和精度提出了更高要求，对高级应用功能（如雷电预警功能、雷电自动查询诊断）也提出了更深层次的需求。另外，如何将海量雷电数据应用于输电线路防雷设计改造也是输电线路防雷工作发展的一个重要方向。除此之外，我们还应该合理的应用避雷针装置，严防雷电，加强对各种科学技术的有效应用，当发生雷击时，相关的人员应该通过合理的措施和方法，在较短的时间内，实现对雷击的准确定位，在保证安全的基础上，有效的解决雷击问题。在面对强风威胁时，相关人员应该采用合理的措施，增强输电线路塔的抗风性能，对当地的气候、地形地貌特征进行有效结合，做好优化工作，实现良好的检测和监控工作。

2.2加强对自动化检测装置和监控装置的研发

为了进一步促进输电线路的安全运行，我们除了制定有针对性的防治策略，还要注重对相关检测和监控装置的有效研发。在输电线路的运行过程中，输电线路不可避免的受到很多因素的干扰。为此，我们就要加强自动化检测，例如：我们可以使用一些无人机技术，利用无人机来进行侦查逻辑工作，针对于具体的情况进行有针对性的分析，实现有效的侦查巡逻。同时根据当时的情况，我们应该充分的做好预测和防治工作，帮助工作人员进行有效的现场控制。随着科学技术的不断发展，我们除了使用无人机、卫星遥感技术和地质情况监测技术外，还要对相关的情况进行有效控制，构建监控系统，实现立体化和层次化的监控效果。

2.3合理构件一体化运行维护体系

我们要想保证输电线路的运行安全，不仅要保证其在运行过程中的正常工作状态，防治危险问题的发生。与此同时，我们还要加强对输电线路的维护。在科学技术不断发展的环境背景下，一体化的运行维护体系的构建是非常必要的。通过对环绕无人机和摄像头等机器设备的应用，实现对输电线路的有效保护。与此同时，我们在输电线路的运行过程中，还应该设置合理的检测设备和预警设备，建立一体化的运行维护体系。这样才能够做到及时的发现问题，实现有效的定位，为输电线路的有效运行提供便利的条件。

2.4加强设备质量管理和完善施工问题

配网电杆生产企业良莠不齐，引起较多的质量问题。如电杆配筋不足、表面出现裂缝和风化等现象，在强台风作用下容易折断。另外存在施工不到位情况，如基础埋设深度不够、防护措施不当、紧固件松弛脱落等。倒杆断杆事故主要表现为由于直线杆塔倾倒引发的连锁反应，其中主要原因是拉线经常遭到破坏或缺失。因此我们要加强质量监督，使风险率降低。

结语

综上所述，随着信息时代化的发展，人们的用电需求也在不断的扩大。通过对输电线路安全性的合理分析，制定良好的防治措施，有效减小故障的发生。为此，相关人员应该合理加强自动化监控装置的研发，构建合理的运行体系，促进输电线路更为有序的运行。为此，相关的人员在实际的研究和分析中，也应该对相关的问题给予合理的完善和优化，从而在一定程度上，促进国家经济更快更好的发展。

参考文献：

[1]贾永辉.浅析输电线路运行安全影响因素及防治措施[J].黑龙江科技信息，2016，34：40.

[2]董跃周.基于有限元方法对高压架空输电线路风偏电场的研究[J].电子测试，2016，24：38-40.

论文作者:莫运伟

论文发表刊物:《电力设备》2018年第27期

论文发表时间:2019/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2cab62351794d84d4ce5e741.html