# 建筑工程混凝土的施工技术探析论文_程瑾

程瑾

西部机场集团建设工程（西安）有限公司 西安 710075

摘要：现阶段，混凝土施工技术是建筑工程中非常关键的技术之一，在工程施工过程中发挥着基础性的关键作用，直接决定建筑工程整体质量。基于此，本文重点针对此项技术进行研究。

关键词：建筑工程；混凝土；施工技术

引言

众所周知，混凝土施工有着较高复杂性，对于施工技术要求是非常高的，因此保障施工质量至关重要。但是由于受到众多因素的影响，例如：施工材料质量不达标、施工人员素质参差不齐等，严重影响到整体施工质量，在这种情况下，不断完善混凝土施工技术成为工作的重点。

1建筑混凝土结构概述

其一，要对建筑混凝土结构进行详细的分析，建筑混凝土结构主要包含了四个部分即建筑墙体结构、建筑混凝土结构以及建筑空间和建筑承重结构。在开展实际的建筑混凝土施工时，应当对每一种结构的特征以及具体的应用和相互之间的联系等有一个详细的了解。其二，在开展建筑混凝土结构设计时务必要多加注意以下几点事项：第一，注重其设计的整体性；第二，混凝土结构中各个部位的比例必须要能够相互协调。如图1。

图1混凝土结构

2建筑工程混凝土施工技术的应用

2.1科学选择混凝土原材料

第一，合理选择水泥与主材。在实施混凝土施工前一项非常重要的工作就是选配施工材料，一般砂石与水泥是主要的混凝土施工材料。首先，在材料进场前需要对水泥进行仔细检查，包括其质量证明、出厂合格证、型号、使用年限等内容，以确保水泥质量达标。其次，在选择砂石时需要结合实际工程施工标准与要求来进行。如若施工质量具有较高要求的情况下，在选用砂石时需要将其韧性与质量进行考虑，部分情况还需要将砂石的杂质含量或无盐考虑在内。再者，要科学堆放砂石。在实际堆放过程中，需要根据砂石粗细骨料的类别来实施堆放，不过禁止将其堆放在石灰附近，避免混淆。此外，还需要仔细试验与检测进场的粗细骨料。如果部分粗细骨料没有试验资料，则需要由大堆上随机五个部位抽取相同数量骨料实施拌和。拌和后采取四分法来取对角部分10kg骨料实施检验。此外，需要有效抽检砂石原材料。通常砂石材质的批次不同以及相同批次不同部位的砂石质量均存在一定差别，所以，即便砂石具有了试验资料，不过在实际使用过程中仍需根据相应规定来实施抽检。最后，需要对骨料含水率进行定期检查。因为含水率会在很大程度上影响到了骨料的配合比，所以要求能够对骨料的含水率进行定期检测，并结合具体情况来及时调整其配合比。第二，科学使用水和外加剂。首先，只有不含有杂质、洁净的饮用水方可以将其直接运用到施工中。其次，必须要切实按照相应质量标准要求来使用外加剂，同时还需要与环境保护的要求相符。在使用外加剂前需要对其性能、重量、名称、出厂时间以及厂名进行检查，而且必须要在使用外加剂前检测其性能，确保其质量过关。

2.2混凝土拌和

当混凝土中含有外加剂时，务必要通过试验确定外加剂添加量，与此同时，还应严格把控各部分原材料的投入次序以及拌合用时，一般来说，原材料的投入可以采用一次投料或者是两次投料。其中，一次投料即为首先投入粗集料，进一步将水泥与细集料一并投入拌合；二次投料即为首先拌合水泥和水，其后投入粗细集料予以拌合。对比来看，二次投料往往具备更好的效果，一方面可以有效提升混凝土强度，另一方面也可以将于水泥用量缩减为一次投料的80%，在现阶段最为常用。

2.3混凝土泵送

①在混凝土泵送前务必要将泵管浸水湿润，然后利用砂浆浸润泵管，以避免混凝土泵送过程中损失泥浆，同时还要防止润管砂浆混入浇筑构件；②通常情况下，控制混凝土坍落度不超过180mm，而对于温度高或者是运送距离远的状况，则可以适当调整坍落度；③混凝土卸料过程应不间断的搅拌，务必要保证泵机料斗中混凝土经过输送缸，以防止堵管现象的发生；④泵送混凝土过程中应保证泵送的连续不间断，防止间歇或者是停泵引发堵管状况。

2.4混凝土浇筑

第一，在对混凝土实施浇筑前，要求技术人员联合质检员与施工人员来实施技术交底，确保施工人员能够正确掌握浇筑混凝土的流程、方式、线路、振捣点布设与部分特色位置的浇筑方法，同时明确其相应的质量要求。第二，在每次进行混凝土浇筑前，都要求工作人员能够全方位调试振捣以及地泵等机械设备，避免由于设备故障而使得混凝土质量受到影响。第三，在进行混凝土浇筑前，需要技术人员联合电气、空调、消防、水等有关专业人员共同开展会审工作，并对现场进行查对与验收后经过各专业负责人在混凝土浇筑通知单上签字确认后才能开展浇筑作业。第四，在对竖向构件混凝土，如墙、柱进行浇筑前，需要全面清洁施工缝，对于新旧混凝土接槎处凿成毛面，同时进行砂浆配比，并控制其浇筑厚度在30-50mm范围内。第五，在对混凝土泵送过程中，禁止泵口出料对已经成型的钢筋进行直接冲击。第六，需要安全专门的工作人员在作业现场进行指挥与协调，严格控制各类标号的混凝土，不但要防止高标号混凝土中混入低标号混凝土，而且还要避免由于长时间浇筑高标号混凝土而导致冷缝的问题出现。第七，在浇筑混凝土时，要求试验人员能够不定期、不定量的抽查罐车混凝土，一旦发现问题则需要立即呈报给技术主管，对于与要求不相符的混凝土一律禁止入场。

2.5混凝土捣实

混凝土捣实主要指的是让入模混凝土实现成型和密实的过程，以确保混凝土结构表面平整，外形无误，且具体强度与相应要求相符。当混凝土入模后要求马上进行均匀，全面的振捣，让混凝土能够充分填满模板各个部位，并将气泡排出，确保混凝土的均匀性与密实程度。一般情况下，混凝土振捣包括了机械振捣与人工振捣两方面内容。其中采取机械振捣法，混凝土早期强度较高，能够提高模板周转速度，提升作业效率的同时，还有利于混凝土质量的提高。而人工振捣则主要指的是工作人员利用插钎或捣棍等方式来夯、插混凝土，让其成型。通常情况下该种振捣方式适用于塑性混凝土施工，同时工程量较少，机械设备不足的情况。

2.6混凝土养护

在开展混凝土浇筑工作的时候，要在混凝土浇筑工作完成后12h之内做好混凝土的养护覆盖工作。第一，在模具拆除后及时向混凝土的表面进行喷水作业，这种形式的喷水应该保证至少持续7d时间。同时对于喷水的频率，要根据混凝土的具体情况来确定，但是底线就是要保持混凝土的表面是湿润的，如果施工时间处于冬季，同时温度基本上处于5℃以下，这种情形下最有效的养护方式有以下两种：①以蓄热的方式来实施养护工作。②在外层及时添加相应的外加剂来实施养护工作，这样将有效地避免在温度低的情况造成混凝土的强度降低。对于混凝土的材料以及浇筑条件可以通过实验的形式来选定，同时注意外加剂的使用量将对胶结材料有很大的影响。

结语

综上所述，在建筑工程中，混凝土作为其中一项极其重要且不可或缺的内容，一旦混凝土存在质量问题必然会对整个项目工程的质量造成一定的影响，所以在进行混凝土配比的过程中务必要求各项原材料的比例符合规定要求，切不可出现某些原材料过多或过少的情况产生，同时企业也要不断的完善相应的规范制度，进而以提高混凝土的质量，以更好的促进建筑企业的发展。

参考文献：

[1]赵彦雄．基于土木工程建筑中混凝土结构的施工技术[J]．建筑工程技术与设计，2018（28）：202．

[2]乔红刚．土木工程中大体积混凝土结构施工技术的应用[J]．数字化用户，2018（52）：28．

[3]刘庆玉．大体积混凝土结构施工技术在土木工程建筑中的应用探索[J]．产业与科技论坛，2018（19）：61-62．

[4]王晋.浅议土木工程混凝土施工技术的应用[J].商品混凝土，2018（08）：35-36.

[5]梁汉金.混凝土施工质量控制[J].法制与经济（下旬），2017（09）：58-59.

[6]徐海生.基于施工质量的工民建施工中混凝土浇筑施工技术的应用探析[J].江西建材，2015（2）：67-68.

[7]王凤起.装配式混凝土建筑结构施工技术要点与研究[J].建筑技术，2018，49（1）：15-21.

[8]张弓，刘新建.土木工程建筑中混凝土结构施工技术管理[J].江西建材，2017（5）：83-83.

[9]李运正.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用[J].技术与市场，2019，26（01）：150+152.

[10]郝俊明.刍议土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术[J].建材与装饰，2018（47）：25-26.

上接第5页

表5荷载试验结果表

6结语

本文通过美康源高端医学保健颐养园项目A栋运用了级配砂石级配砂石的强度高、变型小的特点换填薄弱地基的施工实践，表明了在地下水饱和状态下进行级配砂石换填的地基具有强度高、密度高、变形小的特点；打破了级配砂石必须在无水状态下施工的条件限制，进一步缩短了工期节省了工程造价，可以作为薄弱地基处理的一种良好的施工方案。

参考文献：

[1]建筑地基基础设计规范GB50007-2011.

[2]马晓峰，浅谈软土地基与托换技术[J]，太原：山西建筑，2008.

[3]顾晓鲁，钱鸿缙，刘思慧等，地基与基础[M]，北京：中国建筑工业出版社，2006.

[4]黄绍明，高大钊，软土地基与地下工程[M]，北京；中国建筑工业出版社，2005.

论文作者:程瑾

论文发表刊物:《建筑细部》2019年第10期

论文发表时间:2019/11/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2cc658999268cc080527205a.html