# 监理在工程设计变更和技术处理中的探讨论文_陈龙

江苏建发建设项目咨询有限公司 江苏南京 210000

摘要：设计变更以及技术的处理在监理的日常工作中占有重要的地位，对建设工程的施工管理有着非常大的影响。本文通过对监理在工程设计变更以及技术处理的研究，进而对该项工作的开展进行阐述，以便为施工管理提供一定的帮助。

关键词：工程监理；设计变更；技术处理；

当前，我们国家的建筑市场竞争非常激烈，这也导致监理行业的竞争也是愈演愈烈。并且监理行业之间的不正当竞争也导致监理行业受到一定的影响，导致监理队伍的声誉受到一定影响。为此，我们必须要努力提升监理行业的专业素质，同时积极总结建设工程的管理经验，在实施工程监理的过程中，必须要严格进行管理，做好安全管理、质量管理、进度管理等工作，帮助建设单位实现目标。

1、设计变更概述

1.1、设计变更

设计变更值的是设计单位根据建设单位的实际需求在符合规范要求的前提下对原设计内容进行适当的调整，然后以变更通知单或设计图纸的方式下发。设计变更能够分为实质性及非实质性两种。前者是对设计图纸的功能、空间以及变形形式等作出了调整，有了实质性的改变，其他的则属于非实质性变更。实质性设计变更通常是建设单位提出，然后设计、监理以及施工单位等对变更内容提出建议，建设单位在采纳确认后即可形成实质性的设计变更。建设工程的五方责任主体都能提出非实质性的变更，并且建设单位同意后才能实施，在建设单位签认后通过设计单位才能形成设计变更。

1.2、产生设计变更因素分析

设计变更的产生因素主要有：建设单位需求导致；设计图纸存在一定的缺陷；设计图纸同施工现场存在一定插曲或是设计条件存在较大变化；现场施工条件出现较大变动；施工材料或设备等质量、规格不能满足要求。此外由于技术改进或是施工工艺出现变动等都会产生设计变更。

2、监理对工程设计变更的处理

2.1、设计变更分析

在建筑工程施工管理当中，施工人员以及监理工作人员都是按照设计图纸以及国家规范来进行管理监督的，“按图施工”也是施工单位必须要履行的职责，同时，设计图纸也是工程监理开展工作的主要依据。施工图纸首先要经过审图机构进行审查，并且该审图机构必须通过国家相应机关的评审，能够对设计图纸进行审查，同时，设计图纸必须要符合国家相关法律法规及规范的要求，最后加盖图章方能使用。为此，在建筑工程的施工过程中，设计变更的内容必须要符合国家现行的法律法规以及相关的规范标准，如果设计变更的内容与国家规范等不符合，则监理单位不能对该设计变更予以批准，同时，我们国家的建筑法也对建立的权利及义务作出了明确的规定，在《建筑法》的第三十二条明确做出规定：建立单位必须要报告建设单位要求设计单位改正。监理单位在进行管理时必须要严格按照国家法律法规以及规范要求进行，这样也能得到建设单位以及施工单位的认可，势必能够规范施工单位的施工行为，进而保证了建设工程的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这也要求监理工程师在签发设计变更以前，必须要对建筑工程的实际情况进行分析，然后同现行的国家规范等进行对比分析，查看该设计变更是否同规范相符，进而确定该变更是否可行。

2.2、工程设计变更的处理

监理工作人员对于建筑工程设计变更的处理必须要坚持以下原则：（1）及时高效；对于工程设计变更必须要及时的进行处理，确保类似问题不会在施工中再次出现，保证施工质量。（2）设计变更必须要满足现行规范标准要求，同时能够满足建设单位的需求，并且对投资及工期影响不大。（3）提前控制，积极组织图纸会审工作，让建设工程的各参建单位提前发现问题，在工程正式施工前完成变更，实现成本控制。（4）诚实信用；设计变更势必会导致工程量的增减，监理单位必须要以施工实际情况为准，严格审查方案，避免造成建筑工程造价不必要的增加。（5）经济性；在施工中发生设计变更后，必须要对其进行严格的审核，在保证功能的前提下选择经济性最佳的方案。 尤其是在施工阶段中，如果更换设备或是材料的情况中，必须要对市场中多个厂家进行对比分析，在保证满足规范及设计的前提下，获得最佳的经济性。（6）先算后做；设计变更在正式实施前，必须要对变更的造价进行分析，对造价的增减有明确的计算，然后分析其对成本控制产生的影响，然后依据合同的规定确定是否实施。（7）设计变更必须要由建设单位签字确认后才能提出，然后监理单位对施工单位的实施情况进行监督检查。当涉及到变更内容的部分施工完成后，监理单位必须要对该部分施工内容进行确认，并且对资料等进行检查，同时，变更内容必须要在竣工图中体现出来，避免在决算过程中出现重复计算的现象。

3、工程技术处理

在施工过程中产生的设计变更，大部分内容都是对技术等作出修改，比如钢筋工程中的钢筋代换、基坑边坡处理等。设计变更必须要经过设计复核确认，总监理工程师批准以后才能实施，但是在实际施工过程中，一些施工单位往往不遵守施工程序，擅自进行修改，这些技术修改如果不能及时被制止，势必会对建筑工程质量造成一定的影响。

在施工过程中技术复核是一项重要工作，同时也是监理工作人员对施工过程控制的一项重要工作。在施工过程中，一些总包单位对技术管理比较松散，比如定位放线等，这也导致一些建筑工程由于技术复核工作不到位，导致施工质量出现一定问题，这也对监理单位、施工单位等社会声誉造成不利影响。为此，施工单位必须要将技术复核作为监理规划当中的一项重点工作，根据施工任务的实际情况制定实施细则，对技术复核的工作内容做出详细的规定，定期进行检查，并且落实责任，确保建筑工程的施工质量。

4、结束语

综上所述，设计变更的处理在监理的日常工作中占有重要的地位，为此，监理工作人员必须要对相关规范、法律法规等进行详细研究，对设计变更的概念等有着深入的了解，在施工过程中，严格审查设计变更，按照流程对其进行处理，规范施工行为，确保建筑工程的各项施工目标能够实现。

参考文献：

[1]罗怀春. 建设工程监理中设计变更处理流程[J]．建设监理，2015，（1）．

[2]任长辉. 建筑工程设计变更与工程签证管理技术的几点探讨[J].中国科技财富，2010，（14）.

[3]熊新利. 浅析建设工程设计变更管理[J].民营科技，2013,（7）.

[4]苏华智.谈监理在处理设计变更和技术修改复核方面的一些认识和经验[J].建设监理，2007，（1）.

论文作者:陈龙

论文发表刊物:《基层建设》2016年16期

论文发表时间:2016/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2cd5e162f8b7bb69db595713.html