# 市政工程软土路基处理研究分析论文_孔卫华1,李庆伟2

1.济南黄河路桥建设集团有限公司 山东济南 250000；

2.山东天元工程造价咨询有限公司 山东济南 250000

摘要：软土地基工程施工作为市政工程施工当中尤为重要的一部分，同时也是基础环节，直接关系到市政工程整体施工质量。为此，有必要针对市政工程软土地基特性开展施工技术的研究，并且加强管理，促使市政工程软土地基施工质量得到有效的保障，确保市政工程整体施工质量，为城市发展奠定良好的基础。

关键词：市政工程；软土路基；处理

1软土地基的特性

（1）各向异性。对于土层的形成，其主要是通过多年的沉淀在软土结构具有着较为明显的分层。从地质学的角度而言，每一层的沉淀软土结构代表一个年代的地质条件，并且在同一层的土质结构是一致的。因此，在软土结构中，每一层结构在横向上具有相同的性质特征，每一层软土结构在纵向上具有不同的性质特征，简称为各向异性。

（2）抗剪强度低。软土土质听其名就知道较为松软，在抗剪应力的作用下，极易出现形变或者下陷。由于其抵抗剪强度低，导致这种土质的地基难以承受较大的压力。一旦在这种软土地基上进行道路施工，没有处理好软土地基，将会导致日后的投入使用中，出现裂缝等情况。

（3）塑形体积应变。一般情况下，软土结构内部并不是十分密实的，具有较大的空隙，一旦在施加作用力在软土各个方向上，将会导致软土颗粒出现移动现象，使得颗粒位置重新调整，不断缩小空隙，使得软土结构内部更为紧密，密度增加。为此，在道路施工当中，对于软土地基工程的施工就需要进行压缩处理，使得软土颗粒之间的空隙减少，从而有效增加荷载力。这就要求软土地基施工中，有必要一次性高质量完成，施工完成之后，不得进行重新调整。

（4）明显的结构性。在上述分析中，可以了解到软土的形成是经过长期的沉淀，促使软土具有较为明显的结构，并且这种结构具有一定的整体性，一旦部分结构受到外来作用力的破坏，将会直接影响到整个软土结构，从而使得整个软土结构变成流动状态。因此，在道路施工过程中，应该重视软土地基的处理。

2软土路基常见问题

2.1易被冲刷

在市政工程施工的过程中，软土路基段施工需要选择合适的施工方法，最大程度上确保工程施工的质量。在施工过程中，因为软土路基的稳定性较差，因此路基的边坡极易被冲刷，一旦发生强降雨就会导致路基边坡严重损坏，导致道路的稳定性受到影响。对此相关的施工人员在施工过程中一定要做好路基边坡的加固工作，确保道路路基的稳定性，避免边坡被过分冲刷。

2.2路基强度低

市政工程位于城市内，而城市内的车流量较大，道路需要承受较大的荷载，当荷载达到一定的限度时就会导致道路出现变形，进而影响道路行车的稳定性与舒适度。软土路基因为软土的稳定性较差，因此其所能够承受的荷载也相对较小，在实际的施工中如果不采取相应的措施加以控制会导致道路出现沉降，导致道路的稳定性降低。对此，在施工之前相关的施工人员一定要做好区域道路的荷载计算，根据软土路基段的实际情况，制定施工方法，确保施工设计要求，提升道路整体稳定性。

2.3沉降严重

市政工程在施工的过程中因为城市交通的需要以及发展的需求，不可避免的会经过一些软土路段，为了确保软土路段的道路强度能够满足设计的要求，相关的设计人员在设计时会对于道路进行强化设计，通过一系列的加固技术来提升软土路段的路基强度。但是在处理后往往会导致该路段的路基自重增加，严重的影响路基结构的稳定性，导致道路的沉降幅度增大，出现严重的道路沉降。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对此在进行软土路段的路基加固处理时，一定要计算控制好沉降与剩余沉降之间的关系，最大程度上确保道路的稳定性。

3市政工程软土路基施工技术的应用

3.1增加稳定性：落实施工技术，解决施工问题

在市政工程建设中，软土路基施工的难度大，且极易存在滑坡、沉降等问题。为此，增加路基的稳定性，强调落实好施工技术，进而有效解决存在的施工问题：（1）切实做好施工准备工作。在软土路基的施工前期，应做好施工的各项准备工作。如，施工建材、方案及设计等，进而在实际施工中，能够针对施工中可能存在的问题，采取积极有效的措施。与此同时，要切实做好排水作业，以确保路基处于比较干燥的环境状态。对于软土路基而言，湿度是主要问题。通过排水作业能够在很大程度上解决这一问题，并且有助于降低工程成本，提升工程的施工效率。例如，在软土路基的施工中，若是地下水，则可以采取疏干、隔断等措施，实现排水作业的效果；若是地面水，则可以采用设置边沟的方式，起到有效排水作业的效果。（2）隔水层施工是软土路基施工的重要环节，强调施工技术的有效落实。在隔水层的设置中，一是要合理利用石料，节省施工成本；二是要要严格做好路基填土作业，避免该环节对砂垫层的污染，影响施工质量。

3.2科学换填法：科学选择填土法，提高工程施工质量

路基填土作业，是重要的施工环节，也是施工技术的关键所在。当前，市政工程软土路基填土管理模式多样化，但换填管理法的应用比较广泛，且具有较好的应用价值。在换填管理法的应用中，能够有效地提高路基的承载能力，进而提高了市政道路运行的稳定性。

在应用换填法的施工过程中，为实现良好的技术效果，应切实做好两点工作：（1）填补材料：填补所用的材料应满足无腐蚀性、地压缩性等要求。在换填管理法中，要求填补材料具有良好的稳定性，这是确保换填技术效果的重要基础。对于不同的自然地理环境，应科学选择填补材料，以满足实际施工需求；（2）软土开挖深度：在软土开挖施工中，软土开挖深度应在一定的范围之内，这是为了确保填补施工的有效性，也是为了提高市政道路软土路基的稳定与牢固。

3.3化学固结法：有效应用化学固结法，提高市政道路路基强度

在当前的软土路基的施工中，化学固结法的应用比较广泛，并取得了良好的应用效果。所谓化学固结法，就是指利用化学手段，对软土路基进行固结处理，进而达到稳固地基的施工效果。一方面，化学固结法能够有效的提高路基的强度，确保市政道路的施工质量；另一方面，化学固结法的应用便捷，且成本相对较低、时间较少。因此，化学固结法在公路软土路基的施工中，应用效果显著。具体而言，化学固结法的施工工艺主要表现为：灌浆法、高压喷注浆法和深层搅拌法。其中，深层搅拌法的应用比较广泛，该施工方法主要是在软土中掺入化学固化剂，并在搅拌机的搅拌之下，促使固化剂与软土发生化学反应，起到提高软土路基强度的有效作用。因此，针对不同的施工环境、标准要求，科学选择化学固结法，进而提高施工。

4结语

在软土路基的市政工程施工过程中，应用以上施工工艺能够有效的提高道路路基的稳定性，使道路的强度与承载力得到显著的提升，避免了软土路病害问题的发生，降低了道路病害的出现概率。在道路施工过程中，相关施工人员一定要充分了解软土路基的基本结构情况，并且结合当地实际情况选择合适的施工方法，严格控制工程施工要点质量，最大程度上确保工程整体施工质量。

参考文献：

[1]罗清平，周小梅.对市政道路工程中软土路基施工技术的应用探讨[J].中国建材科技，2014，S2：166.

[2]王海宽.市政工程软土路基处理的探讨[J].电子制作，2015，07：279.

[3]孙延伟.市政工程软土路基处理研究分析[J].现代商贸工业，2015，17：217-218.

论文作者:孔卫华1,李庆伟2

论文发表刊物:《基层建设》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2dda930407a8bacb5af7da71.html