# 变电运行倒闸作业误操作的防范及预控对策论文_郝亚丽,王凯

（国网新疆电力公司检修公司 新疆乌鲁木齐 830000）

摘要：随着我国经济水平的较大提升，电力行业得到了较大的发展，变电运行倒闸作业误操作的防范以及预控工作能够确保电力系统的安全运行，所以得到了人们普遍的重视。因此电力企业要增强对操作人员的专业技能培训以及思想教育、加强操作票错误编制的防范和控制、制定较为完善的倒闸作业误操作事故应急预案以及增强对于倒闸误操作闭锁的防范和控制，确保倒闸操作的正确执行，保证电力系统的正常运行，进一步推动我国电力行业的发展。本文就变电运行倒闸作业误操作的防范及预控对策进行简单的阐述。

关键词：变电运行；倒闸作业；误操作；防范；预控对策

随着我国电力企业的快速发展，电力系统的科技化水平逐渐提升，变电运行倒闸操作任务模式也逐渐发生了改变，因此变电运行工作人员面临着更多的新问题需要解决。对于变电运行系统而言，倒闸操作的主要目的是为了确保变电运行的稳定、安全，同时也是电网操作的主要内容。在开展倒闸工作时，需要完善预防工作，强化巡视工作，逐渐建立健全各项规章制度，完善电力企业的操作票制度，提升电力系统的运行效率，降低误操作出现的几率，确保电力系统可以安全、稳定、顺利的运行下去。

1变电运行倒闸操作中常见的误操作

1.1母线倒闸操作问题

对于电力系统而言，设备都是在母线汇合，母线的倒闸操作即母线停止送电、供电；在对母线设备实施切换工作时，其元件较多，故操作量较大，容易产生问题。在进行母线倒闸操作时常见的问题较多，比如切换倒负荷拉刀闸动作、自动装置、由继电保护等错误引发的误动作，因为断口电容开关引起的串联谐振，此外在对空载母线充电时，产生互感器串联谐振等问题。

1..2变压器倒闸操作存在的问题

变压器操作包含充电、切断变压器、并列、带负荷、解列等操作，在操作变压器时，经常出现以下的问题：变压器闭合时，电压过高会使绝缘部分产生损害，或变压器电压突然升高引发绝缘部分产生损伤。在日常工作时，若出现变压器倒闸误操作很容易产生严重的后果，比如某110kV变电站，工作人员在接收调度部的命令之后，要求拆除#1主变的全部安防措施，恢复中压侧和高压侧的供电情况，同时将低压侧变为试验状态。但是，工作人员未根据调度指令操作，并未把10kV母排连接位置处的接地线和#1主变低压侧连接位置拆除，闭合了#1高压侧开关对变压器的供电，这样不但容易导致主变压器差动保护动作运行和开关跳闸，严重损害了主变压器和母线设备。

1.3旁路带路倒闸操作

对于变电站接线而言，旁路开关的作用很大，不但可以确保电力系统线路开关在停电检修时不会出现失去负荷的现象。若不可以根据倒闸操作的流程执行，会对电力用户的用电情况产生直接的影响，所以，需要得到电力系统的重视，比如：在进行带路操作时，利用旁路倒闸对旁路母线进行充电，带路时误甩负荷，被带路和旁路保护存在差异。因此，电力企业需要制定防范措施，首先需要把旁路开关合上，然后对旁路的母线进行充电，无问题之后再拉开开关开始带路操作，拉开被带路开关之前，需要保证旁路开关是带负荷的；带路之前，需要对被带路定值区、旁路以及保护投入之间是否保持一致，然后再对变差CT主变掉的旁路开关压板和旁路PT切换手把的切换情况进行检查，这样一来才可以确保电力用户用电的可靠性。

1.4二次回路操作

二次回路操作对于变电系统而言，属于常见操作，具有很高的危险性，若出现操作误差，就会产生严重的后果。在对二次回路进行实际操作时，若并未选择合适的方式，变会使部分保护误动作以及自动装置给变电站带来不良影响。如果出现二次设备误操作，很容易产生短路、接地、误掉闸等现象，严重时还会出现设备的损坏或者人身伤害。因此电力企业需要制定防范措施，严格根据相关操作的标准来维持变电操作的正确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2变电运行倒闸作业误操作的防范及其预控

2.1增强对操作人员的专业技能培训以及思想教育

变电运行倒闸作业操作人员所具有的专业技能以及责任心直接决定着倒闸操作的质量，所以一定要增强操作人员的专业技能培训以及思想教育。

第一，电力企业需要定期组织操作人员进行专业方面的培训，使其掌握最新的操作技能，同时要聘请具有丰富经验的专业人士举行专题讲座，保证相应操作人员能够充分了解变电运行设备所具有的性能、相应的操作技巧等等，全方位提升操作人员的专业技能。另外，要定期的组织开展专项技能竞赛，通过比赛的方式来激发操作人员的学习热情，提升其专业技能。

第二，增强操作人员综合素质的培养，从思想深处提升其岗位责任意识，可以通过相应的奖惩制度来加强其责任心。另外，采取岗位责任制来提升操作人员的安全意识，要使其充分认识到变电运行倒闸操作的重要性。

2.2加强操作票错误编制的防范和控制

在正式进行变电运行倒闸作业操作之前，电力企业相应工作人员要将现场实际情况和所下达的调度操作指令任务以及操作顺序进行认真的核实，确保准确无误后在进行操作票的编制。在操作过程中如果出现情况较为复杂的电网倒闸作业，那么需要根据机电保护定值单下达的运行方式来下定值，按照调度所交代的操作情况编制操作票，能够最大程度确保操作票的准确性。在操作过程中若是需要对旁路带出线进行操作，那么一定要保证旁路开关所切换的保护定值准确性。

2.3制定较为完善的倒闸作业误操作事故应急预

为了能够全方位提升变电运行倒闸作业操作人员在发生误操作事故之后的应对能力和综合素质，电力企业不但要定期的组织开展真是情况的模拟演练来提升倒闸操作人员的自我保护意识以及心理承受能力，同时也要制定出较为完善的倒闸作业误操作事故和特殊情况下事故应急预案，通过应急预案的制定和演练使得操作人员做好事故发生后的处理准备。例如可以制定特大事故应急处理预案、电网设施大面积故障应急处理预案、重大自然灾害应急处理预案等等。

2.4增强对于倒闸误操作闭锁的防范和控制

对于倒闸误操作闭锁的防范和控制过程中，一方面要加强对防误闭锁装置的维保力度，要选择具有较高可靠性的防误闭锁装置，在正式使用之前一定要对其仔细检查，保证其安全性。之后安排专门人员组成防误工作网，务必要保证严格按照相应权限以及步骤实施解锁程序；另一方面要充分认识到防误装置维护工作的重要性，在停电设备维护时需要对防误闭锁装置进行重点检查，避免其出现卡涩的问题，保证其安全运行。

3小结

对于我国的电力安全管理来说，变电运行倒闸作业误操作是其中的重点内容之一。一段时间以来，电力企业已经发生了多次变电运行倒闸作业误操作事故，造成了较大的经济损失以及安全事故，所以有效防范和预控倒闸作业误操作已经成为了电力企业的重点控制工作。为了保证变电设备能够顺利运行就需要认真分析倒闸作业误操作的原因所在，之后采取针对性的防范控制措施来确保电网的安全性，这对于推动我国电力行业的进一步发展具有非常现实的意义。

参考文献：

[1]夏慧萍.变电运行倒闸作业误操作的防范和预控措施[J].科技与创新，2015，05：139.

[2]胥卓欣.变电运行倒闸误操作原因及控制措施探究[J].科技展望，2015，17：96.

[3]杨政，徐建忠.变电运维倒闸操作的危险性策略[J].中国高新技术企业，2015，27：130-131.

[4]贺同柱，孙晓峰.变电运行倒闸作业误操作的防范和预控措施分析[J].黑龙江科技信息，2015，36：135.

[5]黄志勇.基于变电运行的倒闸事故及危险点预控技术的应用[J].企业技术开发，2015，33：97+99.

论文作者:郝亚丽,王凯

论文发表刊物:《电力设备》2017年第28期

论文发表时间:2018/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2f053b56738d5c8f495eb502.html