# 浅析大倾角综采工作面防飞石技术论文_文泽康1,李建民2,毛红兵3,刘文武4

1．攀枝花煤业集团有限责任公司；2.3.4.攀枝花煤业集团有限责任公司大宝顶煤矿 四川省攀枝花市 617000

摘要：宝鼎矿区含煤地层为三叠系上统大荞地组与宝鼎组，属陆相含煤沉积，煤层赋存条件差，大倾角综采工作面开采过程中，防飞石安全管理对生产极为重要。对生产系统的设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况本文从减少飞石源、安装飞石设施、作业措施等方面详细总结了大倾角综采工作防飞石技术细节，应用到生产实践中取得了较好的效果，具有推广价值。

关键词：大倾角；综采工作面；防飞石

一、前言

随着煤炭科学水平不断发展，采煤生产的装备水平得到了快速提高，大倾角综采工作面由于坡度大，一般在在30°～45°之间，局部甚至达50°，采煤机割煤、片帮、顶板掉矸形成的飞石冲击力大，容易伤人，必须采取技术措施解决飞石伤人，本文对生产过程采取的防飞技术措施进行了系统总结。

二、减少飞石源

工作面必须保证“三直一平”，不留顶、底煤及伞檐，伪顶割净；控制采高，支架接顶，减少煤帮受压片帮；工作面浮煤清扫干净，刮板运输机不存货。

三、防飞石设施设置

1、封闭机道。工作面刮板运输机电缆槽后山侧安装挡煤板及金属网沿倾向封闭机道，工作面采高在1.8米以下使用ZQY2800/09/24支架时，使用长×高=1.5m×0.8米的铁质挡煤板，采高在1.8米以上使用ZQY3400/15/35支架时，使用可伸缩挡煤板，掩护高度达1.7米。挡煤板上沿至支架顶梁之间的空隙挂双层金属网封严。

倾向防飞石设施必须采用在电缆架内侧加装可伸缩保护板或自制加工的铁质挡煤板。防飞石设施在作业过程中如有损坏必须及时修复或更换。可伸缩保护板或自制加工的铁质挡煤板（铁板厚度不小于10mm）与支架顶梁间隙大于200mm必须加网封闭，网松紧适度。防飞石设施必须确保牢固可靠并方便人员行走。可伸缩保护板或矿自制加工的铁质挡煤板安装上出口留机身位置不安装，必须挂倾斜防护网进行封闭。下出口段必须根据采高加工合适高度的挡煤板。

2、上齐走向防飞石网。走向网靠刮板运输机侧用铁丝固定好，靠支架侧用铁丝做成灵活的挂钩，在人员通过后及时恢复挂好；防飞石皮带吊挂在支架梁上每8架一组，吊挂在刮板运输机上方（即两组走向网之间）。

4、采煤机机背沿倾向安装铁质挡煤板，煤板高度不小于250mm，厚度不小于10mm，其上安装皮带，防止煤矸顺机背滑向人行道。

5、工作面必须按规定间距上齐软连接、倒撑柱和防倒缸、防滑缸。

6、工作面下出口沿倾向从730刮板运输机机尾至桥转机尾下帮侧，从顶至底挂金属网防止煤矸飞出。桥转机尾下帮侧对应机道部分安装3～4块铁质挡煤板，挡煤板规格为：长×高×厚=1.5m×1.7m×0.1m，挡煤板上沿至顶板空隙处用金属网封闭。机尾倾向金属网和桥转自制挡煤板将出口防飞石形成整体，保护下出口行人和作业安全。

7、工作面内单体支柱和两巷超前支柱必须按规定打齐并拴好拴牢防倒绳，防倒绳接头及尾端必须捆绑牢固，防止倒柱伤人，防倒绳采用Φ8mm的钢丝绳。

8、工作面上下出口必须使用好防飞石篦子，篦子由一吋铁管或一吋铁管加钢筋焊制，篦子由本队根据工作面采高、缺口长度等情况自行加工。下出口正对溜子防飞石篦子全为一吋铁管焊制。篦子开孔100mm×100mm，并加金属网。

四、作业人员安全防范措施

1、所有作业人员严禁在刮板运输机和煤壁行走，只能在靠立柱侧行走。工作面上方作业下方严禁有人作业和滞留。

2、工作面测采高人员只能在支架内（行人侧）进行测量，测量采高时，工作面不得有其他工种作业，如果发现煤矸飞窜，上方人员必须及时通知下方人员躲闪到立柱内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、工作面割煤、拉架、移溜、清扫浮煤时，运输巷看守机头人员必须在支护齐全的安全处设好警戒，严禁人员从下出口进入工作面。工作面只准单一工种一处作业，各工种严禁平行作业；工作面机组割煤、拉架、移溜、施工上端头时下方严禁有人，施工下端头时上方严禁有人作业，下端头打柱、回收、攉煤、支设撑柱、捅货时，上方严禁有人作业（工作面730刮板运输机运转、拉架、移溜、清扫浮煤等），运输巷刮板输送机严禁开动。

4、每次检修机组时，必须将机组停在上出口。由于其他原因，无法将机组停在上出口进行检修时，必须在机组上方5～8m处的在刮板运输机与煤壁之间（刮板运输机与电缆夹之间）打设三棵柱，柱必须捆绑上两根横木，并用挂好金属网，金属网从煤壁挂至支架内。

5、作业人员严禁在工作面有人作业时从下出口进出工作面，如因特殊情况必须先停止工作面机组、刮板运输机，工作面倾斜上方无滚动声响时，作业人员确认安全后方准从刮板运输机机头下方进出工作面。工作面的防片帮网必须挂齐，严禁作业人员在机组割煤、拉架、刮板运输机运转时从工作面下出口进出工作面。

6、工作面每班必须在上端头挂好防止人员下滑的走向金属网，工作面（端头、松动炮）每次放炮后，必须按规程、措施规定，及时打好临时柱，攉煤人员必须站在有正规或临时支护下进行作业。

7、机组每次启动时，机组司机必须先站好作业位置，通知看电缆人员躲入支架内进行看电缆作业后，方准启动采煤机。机组司机割煤或往上、往下清扫浮煤时必须站好作业位置，紧靠支架立柱进行作业，严禁任意站在通道内进行作业。看电缆人员必须使用专用的长把工具躲在支架立柱内侧进行看电缆工作，严禁进入通道内进行看电缆作业。

8、当工作面停止采煤机，进行打离合器、开关喷雾水、启停采煤机、更换防飞石网、以及清扫架间浮煤等，上方必须设置专人观察片帮及飞石等情况，如果发现煤矸飞窜，上方人员必须及时通知下方人员躲闪到立柱内。

五、操作工序优化防飞石

1、大倾角综采工作面机组割煤必须采取“下行割煤，上行清扫浮煤”的单向割煤方式；必须根据采高来严格控制割煤速度，割煤速度≤2.5m/min。严格按照规程中的规定控制循环进度，控制采高，工作面按近真倾向开采，仰采角度控制在3°以内，减少飞石对人行侧的冲击机率。

2、机组割不透下出口时，下出口炮采段施工超前缺口，以避免人员正对机道作业，缺口超前工作面煤壁3～5米。

3、采煤机看线人员用自制铁钩处理电缆滑行不畅，处理前打点停机。

4、下出口切顶排与支架顶梁末端一致，不滞后，防止老塘矸石冲击控项区，确保下端头人员作业安全。

5、采煤机在工作面下端头回收及工作面逐段拉架、推溜作业时，均可停在作业点上方用于防飞石；工作面过地质构造，人员进行机道作业时，采煤机配合一组走向防飞石网，亦可起到很好的防飞石作用。

6、采煤机割煤后，及时打开伸缩梁和护帮板，带压移架，支架顶梁升平，初撑力达到要求。顶板破碎时要紧跟前滚筒移架或人工操作超前移架，即当发现片帮严重时，不等采煤机割煤，就提前进行移架。

7、顶板破碎时或过断层、地质构造时，顶板凹凸不平，支架间错距较大时，在支架与支架间挂设金属网，金属网捆绑牢固，预防拉架、调架等过程中从支架空隙掉漏小块矸石。

8、加强工序管理，工作面杜绝平行作业，并在运输巷设好作业警戒，安全放在第一位。

结论：通过实际经验证实，大倾角综采工作面防飞石管理，从影响安全生产的物的不安全因素和人的不安全行为两方面入手，采取三位一体的综合防飞石保障措施，消除了飞石对作业人员的安全威胁，对安全生产意义重大。

参考文献：

[1] 《四川省攀枝花市宝鼎煤矿接替资源勘查— 煤沉积环境与资源预测研究报告》2005年

[2] 《北京天地科技股份有限公司近距离煤层大倾角综采工作面可行分析》2009年

论文作者:文泽康1,李建民2,毛红兵3,刘文武4

论文发表刊物:《基层建设》2018年第20期

论文发表时间:2018/9/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2faf66a3491a2ec0a5f9ab0e.html