# 浅析古建油漆施工技艺论文_王新

江南园林有限公司 江苏常州 213000

摘要：文章主要从古建油漆施工准备和具体施工工艺两方面介绍了古建油漆施工技艺，分析了木结构建筑仍然能长期保存完好，古建筑油漆起了重要的保护作用。

??关键词：古建筑；油漆；广漆；地杖

古建筑油漆主要包括：麻布地仗、单披灰地仗 (四道灰,三道灰地仗)、彩画、油皮、贴金、粉刷工程等；根据设计要求不同施工工艺也不同，充分体现了我国古代传统油漆工艺和技艺。

一、准备工作

1、施工前操作人员必须熟悉设计要求及古建传统作法，根据需要备好桐油,血料以及砖灰,线麻等原材料。各种原材料应符合有关质量规定要求。

2、现场使用油料必须存放在专用库房内。电动机具应有专人负责。操作前应对机具及脚手架木等设施进行检查,施工条件必须满足安全,消防等有关规定。

3、施工操作前应将与操作部位相邻的墙,地面用塑料薄膜或厚纸妥善遮挡,防止将相邻部位脏污，每日工作完毕应及时将周围清扫干净。

4、雨季施工时应做好防雨准备,施工过程中遇雨时,外露部位要妥善遮盖,防止雨水浸淋；油饰施工前木材基层应充分干燥,一般含水率应不大于12%～18%。

二、材料制备

1、熬制灰油:将土籽灰与樟丹混合在一起,放入锅内炒沸,然后加入生桐油熬炼，熬时要用油勺随时搅拌,使樟丹土籽灰与油混合。油开锅时要用油勺轻扬放烟,待油表面成黑褐色时即可试油是否成熟。试油可用开刀将少许油滴于冷水中,油入水不散,凝结成珠即为熬成。出锅放凉后用油眼盖好备用。

2、配制油满:将面粉倒入桶内或搅拌机内,陆续加入稀薄的石灰水,以木棒或搅拌机搅拌成糊状,然后加入熬好的灰油调匀,即为油满。材料配合比可根据需要参照面粉:水:灰油约为1: 1.95调制使用。

3、发血料:将新鲜血料装入桶内,用藤瓤或稻草将血块碾成粥状,加入适量冷水搅匀后过箩去掉杂质,放入缸内,再用石灰水点浆,随点随用木棒搅匀。猪血与生石灰水的比例约为4:1左右,二至三小时后猪血发泡上涨成肉冻状即可使用。

4、地仗材料配制:用油满,猪血和砖灰根据用途按不同比例配制。从捉缝灰至细灰,要逐遍减少油满的用量,增加血料和砖灰,撤其力量,以防上层劲大而将下层牵起。

三、古建油漆主要施工技艺

1、麻布地仗

1.1施工准备:

斩砍见木:旧活重做地杖时,要首先用小斧子将旧地仗砍去,用挠子将木构件表面挠净,即"砍净挠白"。新活要用小斧子砍出斧痕。砍活时要斜向砍,斧痕间距 150mm左右,深度以 3mm左右为宜。局部斩砍时外轮廓应呈曲线形,边缘应将所保留的旧地仗砍成约30°坡角,且分界线不得留在构件的裂缝处和两构件的接头位置。斧痕间距,深浅应一致,不得损伤木骨。

撕缝:用铲刀将木缝撕成八字形,并将树脂,油漆,灰尘清理干净,以便油灰易于嵌实。木件表面如有翘岔时,应用钉子钉牢或去掉。木缝超过10mm时,应用木条嵌实钉牢,称为"楦缝"。重要建筑或部位的木缝内要下竹钉,以防木材涨缩将油灰挤出。竹钉间距约为 150mm左右,两钉之间再下竹扁或木条。

汁浆:为加强木基层与油灰的粘接,做灰前在木基层表面要汁一道油浆,配合比油满:血料:水约为1:1:20。油浆要调配均匀,不宜过稠,刷浆时要刷匀刷到,不得漏刷。

1.2主要工序:

捉缝灰:油浆干后,用铁板将油灰刮入木缝内,横掖竖划,使缝内油灰饱满,不得有蒙头灰。木件有缺陷者,要分层用铁板衬平借圆,线口和秧角处要用铁板贴齐,然后满刮靠骨灰一道,干后用砂石磨平,水布掸净。

通灰(扫荡灰):操作时宜三人一档,一人在前边用皮子"插灰",另一人在后边用板子将灰刮平找直找圆,最后一人在后边用铁板拣灰,打找零活。灰干后磨去飞翅及浮籽,用水布掸净。

使麻: 开头浆:用糊刷蘸头浆刷在通灰之上,其厚度以能浸透麻丝为度,不要过薄过厚。

粘麻:粘麻要快,刷好头浆后要立即将梳好的麻贴上去。粘贴的麻丝应与木纹垂直,木件交接处和阴阳角要按缝横贴,麻的厚度要均匀一致,表面要尽量平整。

轧干压:麻沾上后,用麻压子先从秧角,线口处着手,逐次将麻压实,一般需压 3～4 遍,注意轧平轧实,防止出现"崩秧"。

潲生:以油满和水按 1:1 比例调匀,以糊刷涂于麻上,以不露干麻为限,但不宜过厚。

水压:潲生后,用麻压子尖隔一定距离将麻翻虚(不要全翻),检查有无没浸透的干麻,然后再行压实,并将余浆轧出,防止干后空鼓。最后仔细检查一遍,如有秧角崩起,楞线浮起或麻筋松动者,应予修好。

磨麻:麻干后用砂石打磨,使麻绒浮起,不得漏磨,但也不得将麻丝磨断,至"断斑"为止。然后将磨起的长麻用刀修掉,用笤埽扫掉浮灰,用水布掸净。

压麻灰:用皮子将压麻灰涂于麻上,第一层要薄,用皮子往返刮压与麻沾实,然后复灰,可稍厚,用板子顺麻丝横推裹衬,要做到平直,圆顺。边框有线角时,要在灰上扎出线角。干后将灰表面磨平,用笤埽扫掉浮灰,用水布掸净。

中灰:用铁板或皮子在压麻灰上满刮中灰一道,灰不宜过厚。有线角时,再以中灰扎线,线角要宽窄一致,平整直顺。干后用砂石磨平,水布掸净。

细灰:上细灰前用水布抽掸一遍,使基层表面稍微湿润并洁净,然后用铁板将秧角,边框,线口以及下不去皮子的地方用细灰仔细找齐,称为"找细灰"。找灰干后再用同样材料满上细灰一道,小面用铁板,大面用板子,圆楞用皮子,厚度不超过 2mm,接头不可留在平身及明显部位。有线角处用细灰仔细扎出细线。

磨细钻生:细灰干后,用砂石或停泥砖精心细磨,要将表皮全部磨去,并达到灰面平直,圆顺,线角一致,灰要磨透,但注意不要磨穿。磨好后,要及时用丝头或油刷蘸生桐油钻生,随磨随钻,要求一次钻透,以防炸绞。待表面浮油不再渗入时,用废麻头将浮油擦掉,防止干后挂甲。待全部干透后,用细砂纸精心磨光,打扫干净。

2、单披灰地仗 (四道灰,三道灰地仗)

2.1施工准备:

清除旧地杖,斩砍见木,撕缝修整,汁浆等准备工作。

2.2主要工序:

四道灰:多用于一般建筑下架柱子和上架连檐,瓦口,椽头,博风,挂檐等部位,其主要工序依次为捉缝灰,通灰,中灰,细灰,磨细钻生。

三道灰:多用于室内梁枋,椽望,斗拱等不受日晒雨淋的部位,减去四道灰中的通灰工序,用中灰靠骨找平,其余操作要求同四道灰。

3、单披灰地仗 (二道灰地仗)

3.1施工准备:

二道灰多用于斗拱,椽望及棂条,花活等部位,旧活应首先将旧油皮洗挠干净,然后汁浆。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆油浆要刷匀刷到,干后打扫干净。

3.2主要工序:

捉中灰:以铁板满克骨中灰一道,缝隙处要捉找严实,缺陷处要基本衬平,花纹线角要找齐扎好,干后用砂纸打磨,清扫干净。

满细灰:平面用铁板满刮一道细灰,花活处将细灰加血料调成糊状,用刷子涂于花纹上,称为"肘细灰"。干后精心细磨,打扫干净。

4、彩画工程

4.1施工准备：施工前操作人员必须熟悉彩画设计要求及传统作法,重要工程主要部位应首先按一定比例绘出小样,经审定确认后方可施工。根据彩画种类备好所需各种颜料,工具及其它辅助材料,各种材料应符合有关规定要求。施工开始前应对脚手架木等设施进行认真检查,施工条件必须满足安全,消防等有关规定。

4.2材料制备

调制颜料 ：彩画颜料主要分为矿物性颜料与植物性颜料两类。矿物性颜料耐久性好,是彩画的基本颜料,植物性颜料色彩鲜艳,多用于绘画部分。一般颜料在使用前需入胶调制。调制时将颜料放入容器内,先加入少量胶液用木杵搅拌,使之与颜料粘合成团,再徐徐加入胶液搅成糊状,然后加水稀释搅匀。调制用胶量随颜料种类,用途及施工气候而不同,一般气温高,湿度大时用胶量宜大些,气温低,气候干燥时用胶量宜小,大色用胶量应大于小色。颜料调好后应试刷观察,以干后遮地,不掉色为好。洋绿,佛青,章丹等颜料内含硝质,入胶前要先"脱硝"。

一般可将颜料干粉置入容器内,用开水徐徐沏入,随入开水随用木棍搅拌,静置放凉后将水澄出。如此反复二至三次,将硝脱出,即可入胶调制。调制时所用胶液一般用骨胶加 5～7 倍水熬制,现多使用乳胶。使用乳胶时应将原胶液加 30%～40%水稀释后再用,同时可在色内加入少量光油,以增加颜料的耐久性。调制颜料应根据需要量随使随调,以免干后硬结浪费。洋绿,藤黄,中国铅粉等一些颜料具有毒性,必须在专用库房内存放,使用时应采取防护措施。过箩筛料时要戴防护口罩,调制或涂刷完成后必须将手洗净。施工中应注意不要将颜料粘在皮肤上。

调制沥粉：沥粉用土粉子,大白粉应先过箩,筛去粗粒杂质,然后加胶液配制大,小粉。大粉配合比胶液:土粉子:大白粉约为1:1.6:0.5,小粉配合比胶液:土粉子:大白粉约为1:1:1。配制时要注意根据材料及气候情况调整胶的用量,胶大时线条易起鼓崩落,胶小则粘结力差。调制沥粉用胶液可使用骨胶,胶与水的比例约为 1:8 左右,冬季可稍稀一些,也可使用油满或乳胶。当在油地上沥粉时,可在调制时加入 3%～5%的光油,以增加粉条与基层的粘接和韧性。调制时将干粉材料兑在一起,加入胶液,用木棒搅成膏状后,在容器内反复摔砸,使各种材料充分混合浸透,然后陆续加水解开至适宜稠度备用。沥粉材料也应随用随调,避免硬结浪费。

配兑矾水：矾水用明矾,胶液和清水配兑而成,主要用于固定颜色。配兑时首先将明矾砸碎倒入桶内,以热清水化开,然后加入适量纯净胶液。矾,胶多少的检验一般按经验确定,通常可用舌尖舔尝一下,味涩带微甜为宜。

4.3苏式彩画主要工序

主要工序:

白活:通常分为人物,山水,花鸟,线法四大类,一般多用硬抹实开画法。绘画前首先应在底子上过一遍矾水,然后落墨染色。绘画时先垫底色,后着实色,每完成一个色层均需过一遍矾水,以免再着色时泛起和刷掉底色。绘画基本完成后,用重色或墨勾出轮廓线,最后退烟云。修缮工程彩画技法应遵循原画,并与原画神韵相符。

烟云:烟云按线条分为软,硬两种,退晕以紫,青,黑三色为主,通常退五～九道,个别硬烟云退晕可多至十一或十三道,烟云筒子亦有两筒,三筒之分。起谱子时需注意烟云沿深度方向应呈放射状,以使包袱整体呈现立体层次感。烟云外侧为托子,紫烟云用绿托子,青烟云用黄托子,黑烟云用紫托子。软烟云托子一般为二色,硬烟云托子多用三色。

折枝花:先垛染花瓣,后插墨(绿)叶,操作要求基本同白活。

博古:柁头博古应先抹博古格,然后摊抹博古形态,最后烘染勾出细部轮廓。垫板博古不掏格子,直接用粉笔摊出博古轮廓,然后提地抹色,用深浅色抹润,最后点饰花纹。绘画时需注意各部比例适当,色彩深浅适度,有立体感。

5、油皮、贴金、粉刷工程

施工前操作人员必须熟悉设计要求及古建传统作法,根据需要备好使用的材料,工具。

操作前应对机具及脚手架木等设施进行检查,施工条件必须满足安全,消防等有关规定。

操作前应用清水将周围地面泼洒湿润,清扫干净,以防刮风起土脏污油活。

5.1光油油皮

施工准备:熬炼光油:将苏子油放入锅内熬沸,按每 100Kg油加 5Kg土籽的比例将整齐干透的土籽放入勺内浸入油中颠翻浸炸,待此油滴入水中,用棍搅散,再用嘴吹之能全部粘于棍上即为熬好,将土籽捞净出锅,称为丕油。出锅后,以二成熬好的丕油加八成生桐油分锅熬炼,开锅后撤火,以微火熬之,成熟后灭火,继续扬油放烟,待稍有温度时,再按每100Kg油加 2.5Kg的比例加入陀僧(黄丹粉),盖好待用。将油皮地仗清扫干净,配好色油,备好油栓或油刷等工具。

主要工序:

刮浆灰:以细灰面加血料调成糊状,用铁板先找后刮满克骨一道,下架明柱,屏门等部位以刮两道为好,干后用砂纸打磨,以水布掸净。

刮腻子:以血料,水,土粉子按 3:1:6调成细腻子,用铁板满克骨一道,要往返刮压密实,随刮随打点清理。干后用细砂纸顺木丝磨好,清扫干净。

垫头道光油:以丝头蘸配好的色油搓于细腻子表面上,再用油拴横蹬竖顺,使油均匀一致,现多用油刷操作。银朱油垫光樟丹油,其它色油垫光本色油。干后炝青粉,用细砂纸打磨后用干布擦净。

搓二道油:用本色油搓(刷)于头道油上。操作要求同前款头道光油。

搓三道油:操作同二道油,但干后不用砂纸打磨。

罩光油:用干布擦净地子,以丝头蘸光油(不加颜料)搓于末道色油上,并以油拴横蹬竖顺,使油面均匀一致,不流不坠。现通常使用短毛硬刷操作。

5.2新漆 (新油皮)

施工准备:目前一般低等级文物建筑及仿古建筑油皮多采用成品调和漆及清漆等新漆代替熬炼光油施工。操作前应备好所需油漆及油刷等工具。

主要工序:新漆一般采用油刷涂刷,主要操作工序与光油基本相同。

5.3贴金

施工准备:熬制金胶油:金胶油最好自己熬制,用浓光油加入适量"糊粉",使其粘度适当。金胶油以隔夜金胶为佳。贴金一般在最末道色油前进行。操作前应首先在准备贴金的部位用布幔搭好"金帐子",防止操作时金箔被风吹跑。然后在油面上用滑石粉炝一遍地仗,以免油面吸金,并根据需要备好金箔待用。

主要工序:

打金胶:用筷子笔蘸金胶油涂于要贴金处,彩画贴金包色胶者需打两道金胶油,包油胶者或其他框线,套环等处打一道即可。以头一天下午打胶,第二天上午贴金为宜。打胶时要边缘整齐,薄厚均匀,不流不坠,不起皱纹。

贴金:在金胶油六,七成干,尚有适当粘度时,将金箔撕成适当尺寸,用金夹子夹起,贴于金胶油上,左手用无名指和中指将金箔按住,轻轻向前一推将衬纸甩去,然后检查有无绽口,用棉花揉压平整即成。

扣油:金贴好后,以油拴或毛刷扣原色油一道,并在扣油时将金线找直,注意不得脏金。

结论：我国古代建筑大多采用砖木结构，为了对暴露的木材表面进行保护及美观等要求，大量采用古建筑油漆和彩画，通过以上对古建筑油漆、彩画等施工技艺的一些分析，让我们对古代建筑中古建筑油漆、彩画等施工技艺有了初步的了解，为今后仿古建筑施工及古建筑修缮提供一些宝贵的经验。

论文作者:王新

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/300d820e3b016ef518c30420.html