# 浅谈电力运维安全风险及应对措施论文_马盛贵 贾振威 李伟

摘要：随着社会经济的发展、科技的进步，人们对于电能更加依赖，一旦电力中断，生产生活都会受到影响。因此，做好电力设备运维工作，保证电力安全稳定供应，非常必要。本文对电力系统运维中存在的风险和针对性的应对措施进行了分析和总结。

关键词：电力系统；电力运维；风险；

随着科技的发展和进步，人们对于电力的需求逐渐地增多。电网快速发展，规模不断扩大，设备数量大幅增加，电力运维工作越来越凸显其重要性，面对的风险也各种各样，如不能有效应对，将对电力设施、人员以及电力系统的安全造成极大地威胁。

一、电力系统运维的风险分析

1、人员风险

工作人员安全意识不足；安全意识不足这一问题普遍存在。部分员工对工作环境、内容不熟悉，缺乏工作经验和必要的安全技能知识，不知晓潜在的危险，安全意识差;部分员工思想麻痹，盲目相信自己的工作经验，做事想当然，缺乏敬畏之心。安全意识不足，不仅会使自己生命受到威胁，也可能会威胁到他人，还可能造成设备损坏、电力中断等不良后果，经济损失和社会危害极大。工作人员专业水平过低；电力运维工作中，最大的问题就是工作人员的专业水平参差不齐。其主要的原因在于两个方面：一是历史遗留问题。部分工作人员的学历水平较低，年龄偏大，无法胜任电力运维工作;二是人员能力更新不及时。现在电力技术的发展是非常迅速的，对人员素质和技能的要求也越来越高。员工如果不能跟随发展的脚步，不断地进行学习新知识、新技能，提高个人能力，就无法满足企业的需求，无法胜任电力运维工作。

2、设备风险

电力设备风险主要是指在制造设备时所使用的材料和工艺存在一定的缺陷，或设备老化、超期服役等，无法满足电力设备正常运行的条件，引起设备故障或电力中断甚至人员伤亡。

3、环境风险

环境风险主要指自然灾害、外力破坏、人为事故等因素。因存在诸多不可控特质，环境风险造成的后果往往比较严重。

二、电力系统运维风险的应对措施

1、提升工作人员安全意识和专业水平

工作人员的安全意识既是对自己生命安全的保障，也是对电网安全的保障。电力企业要采取措施提升工作人员的安全意识，例如，对于电力系统运维的工作人员，定期开展安全知识普及活动，固化班组安全日活动时间，推行安全活动“主题化”，及时传达上级有关安全工作的文件、通知、事故通报，以事故案例动画、事故案例图片展示、事故案例分析巡讲等方式开展安全警示教育，化被动变主动，牢固树立员工“我要安全”的理念。员工人人都有安全风险意识，才能最大限度地降低电力系统运维带来的风险，才能保证员工生命财产安全，维护社会稳定。在电力作业中，工作人员要做好防护措施，严格执行安全规程和制度，集中精力做好本职工作，做到“四不伤害”。电力行业工作人员专业水平分布不均，参差不齐。对于理论知识丰富但实际操作经验欠缺的员工，要多进行实际操作训练，如通过制定典型现场工作任务，开展安全作业场景实训;对于理论知识薄弱但实践经验丰富的员工，要适当地开展理论知识课堂，更好地促进其理论水平的提升，让其知其然知其所以然。导师带徒、结对子、市县工作经验交流等都是不错的方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、 提升线路施工质量

在处理送电线路运维问题时，不仅需要加强对外界环境因素的防御，而且还应及重视提高施工的质量。而在加强送电线路施工质量的过程中，可从以下几方面进行考虑。首先，增强架设线路的施工质量。第一，重視施工环节中应用的施工技术，并做好相应的施工管理工作。第二，设计部门相关人员应根据设计标准，加强设计的合理性，提高设计的深度。第三，施工部门的人员，在施工过程前应先学习相应的施工规程和规范，提高安全施工意识和施工质量。第四，施工部门要重视对施工质量和安全的管理，制定相应的管理制度和规范，严格制定每一项管理流程提高管理的合理性。第五，做好对新架设线路的竣工验收工作，加强对质量的控制和检验。第六，找出施工中存在的问题，并及时进行改正，确保施工的质量，提高送电线路运行的稳定性。其次，处理好送电线路占道问题。对此，应适时清理送电线路的障碍物，加强与居民的沟通，向其宣传电路维护知识，同居民协作配合，进一步提高线路的施工质量。通过巡检和居民的支持，及时处理送电线路中农作物、植物等障碍物占道问题，有效进行清理，保障送电线路运行的安全性。在此过程中，还应严格落实相应的巡视管理制度，确保对线路巡视管理的合理有效性。最后，应用有效新技术。随着各种新型技术的广泛应用，使得应用技术的领域取得了良好的成效。因此，在发展电力企业时，同样应重视对各种新型技术的重视，以此来减少工作量，提高施工人员的施工安全性，增强送电线路运行的稳定性，进而为电力企业的发展带来更多的经济效益，为电力资源用户提供高质量的电能资源。

3、完善隐患排查治理管理机制

安全生产是动态变化的过程，会不断产生新的缺陷和隐患。完善安全隐患排查机制是电力系统运维的重中之重。隐患排查治理能力体现在能够及时发现并快速消除各类缺陷和隐患，健全工作机制，成立隐患排查专项小组，落实专业管理责任，将电网的隐患排查工作落实、精确到细处，引进科学、高效的技术手段，开展相应的检查分析。做到全覆盖、勤排查、早发现、快治理，做到“责任、措施、资金、期限、预案”五落实。同时要紧密结合“设备主人制管理”，强化设备主人在事故隐患管理中的责任意识和隐患防范意识。

4、强化运维安全风险管控

按照预防为主的基本原则，采取事前预防和过程管控相结合，对自然灾害、重大检修、设备状况、外力破坏等安全风险进行分析，组织落实输变配电设备和电力通道巡视、监测、维护、消缺、安全防护等管控措施。

三、结束语

我国当前大部分的地区都在积极的进行电力工程的建设，但是建设完成后，必须要全面地持续地进行电力系统的运行和维护工作，才能确保电能安全稳定地供应。在电力系统中，送电线路运行的安全稳定性对电力事业的发展具有重要推动作用。同时有经济的发展和人们的日常生活都离不开电力系统的支持，这就应做好送电线路的运维工作，针对送电线路运行安全问题，找出可能存在或已经存在的问题，利用相应的解决措施，提高电力系统运行的安全性。 电力系统运维面多诸多风险，必须要尽可能地对潜在事故风险予以消除或加以控制，才能保证人身、设备、电网安全，保证电力正常供应。

参考文献：

[1]姬文慧，罗浩.电力公司检修公司精益运维河南主网工作纪实[J].河南电力，2019

[2]周鹏.试论可视化技术在电力信息系统运维管理中的应用[J].成功营销，2018

[3]崔玉.基于电力无线虚拟专网的继电保护智能移动运维系统设计及实现[J].电力系统保护与控制，2018，

[4]万书鹏，苏大威.支撑变电站自动化系统广域运维的服务管理中心设计与实现[J].电力系统保护与控制，2018，

论文作者:马盛贵 贾振威 李伟

论文发表刊物:《当代电力文化》2020年1期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30432a25d0f5db2249aad6e9.html