# 浅谈铝集成活动板房的安装论文_张海龙

中色十二冶金建设有限公司 030009

1、前言

近年来，为了顺应时代发展，响应国家及中铝公司号召，发展装配式建筑，我单位从2016年开始研发和生产铝集成活动板房，经过了一年多的摸索和实践，按照国家有关施工工艺标准和企业标准，总结了一套钢、铝集成活动板房的安装工艺。

2、特点及适用范围

2.1铝集成活动板房具有装拆简便、周转次数高、抗震、防火的特点。

2.2所有构件（柱、梁、复合板、门窗等），均在加工厂制作完成。

2.3构件可以量产且严格控制构件尺寸、钻眼精度、焊接质量等。

2.4加工及安装过程中严格按照国家有关工程质量和安全生产管理办法执行。

2.5该工艺适用于各种钢铝结构的可拆装式装配板房、建筑。

3、铝集成活动板房的安装技术

3.1按照现场平面布置图浇筑好砼垫层后，沿垫层走向通长放一条基准线，以保证多间房子的整齐性。

3.2安装流程

放线→拼装两侧墙的框架→拼装底梁→安装顶梁、次梁→整体框架调平→固定铝合金角包边（同时涂硅酮结构胶）→安装墙板、门窗→安装屋面板、雨檐→安装屋面防水彩板。

3.2.1先组装好两面侧墙的框架，由4-5人扶着立起一榀框架，用螺栓固定底梁一端；螺栓固定后，就可以放手去立另一榀框架，用螺栓固定底梁的另一端。然后采用活动架上人安装顶梁，顶梁安装完成后，整体框架就形成了。

（注意：两面墙的框架地面组装，要相互叠加，分左右而立。主要是考虑正面墙框架立起后不好移动，左右立起后，柱脚正好在底梁位置，可以直接拿螺栓连接）

3.2.2整体框架形成后，采用水准仪找平垫平，四面拉对角找正就可以沿梁、柱安装彩板包边（上包边前，抹结构胶，胶要抹均匀，不能断断续续，以保证梁、柱与彩板包边的密封，防水性）如果人员充足的话，可以一组人员继续立框架，一组人员安装彩板包边，一组人员安装彩板和门窗，框架全部组装完成后，立框架的人员再去安装顶板，安装顶板时，自攻丝一定要打在瓦楞板的凸槽上，否则容易出现渗漏，彩板包边安装完成后，再去安装地板，形成流水线施工作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、主要设备工具及使用材料

4.1

序号设备名称规格型号单位数量备注

1发电机220v-3.2kw台1仅在野外施工

无电源时使用

2手电钻220v-50Hz把4

3套筒扳手M46把4

4撬棍根2

5水准仪KLD-32A台1

4.2主体结构为镀锌型材，彩板包边为铝合金型材，墙面、屋面、维护板采用夹层为热固型改性聚苯板的铝合金复合板，门窗使用铝合金双层真空玻璃门窗。

5、劳动组织

铝集成活动板房安装需流水作业，因此各施工小组之间应密切配合，第一组框架组装4人，第二组彩板包边2人，第三组彩板及门窗安装3人。

6、质量与安全生产

6.1 重视施工准备工作，在施工中开展全面质量管理，编制《活动板房施工方案》，按施工方案组织施工，使每道工序之间能够紧密衔接，各工序的施工及验收都按方案的规定执行。

6.2坚持现场质量自检、互检、专检的“三检制”制度。

6.3在安装过程中，树立安全第一的思想，安装前进行安全技术交底。

7、效益分析

该安装工艺的使用不需要大型机械设备配合，加快了安装速度，方便野外施工，构件到现场，当天即可安装完成。人员可以马上入住，既为项目部节省了到场人员临时住宾馆或者租民房的费用，又为项目的尽早开工节约了时间；而且实用性强，既能体现钢铝活动板房的可拆装性和周转性强，又节约环保，为以后在类似装配式建筑安装中，提供了可靠的安装依据和技术指导。社会效益，环境效益和经济效益明显。

8、实例

2017年，贵州省贵安新区党武小学，订购了22套钢铝活动板房，用作教室及办公室。由于省教育厅领导到该校检查，时间紧，业主只给我们6天的安装时间，我们精密组织，严格按照施工方案，利用该工艺的先进性，顺利完成了任务，得到了贵州省教育厅及贵安新区社会事务管理局领导的一致表扬。

论文作者:张海龙

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第10期

论文发表时间:2018/8/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/30f3b4f86157d3ad39fe6249.html