# 浅谈农村配网频繁跳闸原因及应对措施论文_王福俊,栾义煦

（国网山东省电力公司莱芜供电公司 山东莱芜 271100）

摘要：现如今，随着我国农村地区的不断建设，使得农户对电力的需求也逐渐上升，这在很大程度上推动了我国农村地区的配网发展。可是在配网运行过程中，还是会发生配网频繁跳闸的情况，这样既会影响电力公司的供电水平，还会降低农村用户的生活质量。基于此，笔者就农村配网发生频繁跳闸的原因进行了分析，并提出了相应的处理措施。

关键词：农村配网；频繁跳闸；原因；应对措施

引言

农村配网具有线路较多以及借助单电源进行供电等特征。农村的配网在经过优化调整之后，其运行质量大为提升。但是，因为一些因素的影响，使得农村配网时常发生频繁跳闸的问题。因此，明确频繁跳闸的发生原因并对其进行有效处理对于农村配网的建设来说具有尤为重要的意义。

一、关于农村配网发生频繁跳闸的具体原因

（一）树木较多

树木繁茂是导致农村配网发生频繁跳闸的重要原因。由于农村地区的树木较为繁茂，且树木数量较多，同时树木生长快速，倘若不能及时清理那些生长在配网附近的树木，便会使得树木同线路之间的距离过近。一旦天气状态恶劣，便很容易令树枝刮断线路，以使得接地线路发生短路情况。农村地区的地势地形不够平整，因此农村地区的用户一般为分散生活，而且线路的运行条件欠佳，从而会大大增加树木清理工作的困难。

（二）自然灾害

自然灾害也是影响农村配网发生频繁跳闸的关键因素。在众多自然灾害当中，由于雷击以及强风等时常发生，从而会使得线路发生短路、横担严重变形以及电线杆出现巨大断裂等。同时，强降雨会使得洪涝灾害出现，而电线杆也会失去一定的稳定性，因此会大大破坏地下部分的电力系统，使得线路由于受潮而短路。

（三）其他外力因素

当前，由于农村的公路事业不断建设，从而在公路施工过程中会对线路产生一定的破坏。比如，在公路施工过程中的车辆碰撞电线杆抑或是吊车碰撞线路等原因，俊辉引起配网发生频繁跳闸。

（四）相关的配电装置

在农村地区的配网运行当中，配电装置出现问题也会导致农村的配网发生频繁跳闸。首先，配电装置的质量不好。大量企业生产配电装置的能力与水平具有较大的差异，由于一些配电装置本身具有较多质量问题，其并不会在使用初期表现出来，而是在应用一段时间之后才表现，这便会使得配网发生频繁跳闸。其次，配电装置会发生老化。由于配电装置具有较长的工作时间，使得装置的一些零件会发生老化。同时还有一些配电装置由于维修工作不到位抑或是长期超重，也会导致配网发生频繁跳闸。

二、关于农村配网发生频繁跳闸的具体应对措施

（一）提升对配电装置的检修工作

想要降低农村配电线路的跳闸出现率。首先，应该对其周围繁茂的树木进行适当的处理。根据首先处理树木，之后在对电力装置进行维护与修理的方式，同有关单位之间加强密切的交流，通过各部门联合对树木实施清理。而且，还应该形成专门的督查小队，积极督查各个部门的树木清理工作的进展情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，应该对各个地区的配网检修与维护的工作情况实施综合性的检查，按照对配网装置的检查成果实施正确的判断，之后再对检修工作进行有效地布置，合理解决配电装置的弊端，提升所有检查人员的工作观念，从而更有利于对配电装置进行详细检查。加大对电力装置的缺陷管理力度，对配电装置的不足进行详细记录，同时向上级进行报告，从而对其及时解决。最后，还应该按照具体的线路负荷状况、整定电流与分段开关情况，对一些不达标的变比设置进行适当调整，根据实际的配电容量，对高低压熔丝进行有效检查，并对不达标的熔丝进行积极地更换。

（二）提升对自然灾害的抵御能力

就一些设置位置较高的线路，应该对覆冰设计的等级实施适当的提升，并不断细化线路的路径走向，同时应该最大程度地绕过一些构造较为复杂的地区。而且，还应该对一些老化状况较为严重的线路进行完善。对于一些携带安全隐患抑或是长期工作的线路，应该提升规划要求，增加清障线路的绝缘化率，以提高对自然灾害的抵御水平。还应该注重对线路进行合理的防汛规划，从而尽可能地加大同被冲到位置的距离。对一些水泥杆基础进行坚固措施，进行合理的拉线补打。

（三）避免外因因素的破坏作用

想要避免外力因素对农村配网造成的严重破坏，应该对一些大型施工设备的现场作业情况进行监控，在一些线路安装的位置增设示意牌，以确保农村的配网线路具有较为安全的运行能力。同时，一些建筑也会在一定程度上导致农村配网出现频繁跳闸的情况，因此应该形成详细的档案资料，对线路进行适当的调整。因为一些杆塔位置的车辆来往密度较大，从而应该在其最下面借助混凝土对防护墩实施浇筑，同时涂抹反光漆，从而提升农村配网的线路具有较高的安全性能。

（四）采取积极的管理对策

相关工作人员应该积极落实具体的管理制度，并明确其具体的工作任务，并详细分析农村配网频繁跳闸的有关问题及其原因，制定完善的农村配网频繁跳闸的故障研究体系。提升对配电装置的高效管理，确保配电装置可以平稳运行。同时，电力公司应该积极了解配网的运行情况，还应该结合平时的巡查工作，形成线路黑点资料档案，增强配网线路黑点的巡查频率，从而尽可能地降低电力安全事故的出现率。电力企业还应该对相关的工作人员开展具有的教育与培训，增强工作人员发现电力故障的水平，并提升其专业知识水平以及操作水平。

三、结束语

由上可见，有大量的因素均会导致农村配网发生频繁跳闸。所以，电力企业应该对其予以足够的重视。配电网在发生跳闸以后，应该对跳闸的原因进行详细地研究，查找到发生跳闸的具体位置，从而更有利于实施适当的处理对策，在最大程度上避免配网频繁跳闸。同时电力公司应该注重增强相关技术人员的操作能力以及专业知识素养，严格根据规定实施操作。并就其中存在的问题进行立即解决，以确保农村配网可以平稳地供电，从而为农村用户提供源源不断的电能，更好地提升其生活质量。

参考文献：

[1]孙明功，朱会东，刘志伟.故障跳闸在农村配电网的原因和预防控制[J].工程技术：全文版：00194-00194.

[2]赵云柱.浅谈农村电网存在线损的原因及解决对策[J].电子技术与软件工程，2013（9）：55-55.

[3]叶均荣.浅析如何从降低线路跳闸率入手提高配网供电可靠性[J].城市建设理论研究：电子版，2013（3）.

[4]李亚红.农村10KV 线路跳闸原因分析及防止措施探讨[J].中国科技纵横，2012（24）：137-137.

[5]李鹏.农村10KV线路跳闸原因分析及防范措施探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2015（29）.

论文作者:王福俊,栾义煦

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/32da9442dd047b6eff7fdec2.html