# 病险水库除险加固现状分析及对策论文_沈钱林

沈钱林

杭州萧山水利建筑工程有限公司 浙江萧山 311200

摘要：水利工程的发展可以促进国家经济的发展，对国家经济发展有着很重要的作用。我国所开展的“南水北调”、“三峡工程”这些水利工作建设，都显示出国家对水利工程建设的重视程度，我国的水库建设在很多方面还存在的这问题，水库建设时会受地理环境、时间、气候条件等多方面因素的影响，其中，存在问题最多的就是水库的除险加固问题。因此，本文主要针对水库在除险加固方面存在的问题进行分析，提出相应的除险加固措施，做好水库养护工作，发挥出水利工程建设的最大经济效益。

关键词：病险水库；除险加固

根据相关数据显示，我国目前建立的水库总数已经超过7万，水库总库客近5500亿立方米，这些水库大多建立于上个世纪的五十年代到七十年代之间，因为受当时的经济条件和科技水平的限制，水库的除险加固工作还不到位，有的水库在防洪方面存在着缺陷。随着国家经济的发展和科技的进步，国家开始对水库建设加大投资力度，这些新建的水库，很难实现调蓄水资源的目的，也不能获得预期的经济效益。在最新的统计数据中，我国存在病险水库已经达到56亿立方米，水库客大概为100亿立方米，会给水库下游的人们带去安全隐患。

一、病险水库除险加固的重要意义

我国水库的深入建设，不仅满足了农业灌溉需求，还提升了我国在市场经济中的地位，对我国经济建设和发展具有很大作用。但是由于我国很多水库建设时间较晚，很多都是上世纪建成的，在设计方案、施工方法、施工材料和施工技术等因素的影响下，导致水库在使用中出现了各灾害问题，对水库的发展造成了很大阻力。例如，由于加固设计不合理导致水库主坝坝肩或主坝后坡出现了渗透；由于修建设计技术水平不高，导致水库安装设施位置不正确；水库结构设计不合理导致水库水量较多时产生水库泄流问题，在洪道水量压力的作用下发生了塌方。在这些问题的共同作用下，直接影响了水库的建设和发展，产生了各种不安全问题，必须及时进行除险加固操作。

经过分析发现，水库除险加固的依据如下：第一，国家及相关行业对其的规范要求；第二，水库安全检查以及各审批部门的意见；第三，水库最初设计文件和与本工程相关的数据和资料。一般情况下，水库除险加固可以根据加大枢纽泄洪能力和不加高坝顶高程的方式，让水库建设符合工程施工要求。进行水库建筑物除险加固时，必须将安全、经济、操作工简单、易于质量控制等作为施工原则，根据工程实际建设情况针对性的选择施工方案，提高施工方案的实用性。

二、目前水库除险加固方面存在的问题

（一）水库的拦水坝出现渗漏问题

拦水坝是水库建设中的重点，而拦水坝的渗漏问题又分为三种情况：坝身渗漏，坝基渗漏，接触部分渗漏。出现拦水坝渗漏问题的原因有两个：第一，在水库开始建设的时候，拦水坝施工技术不到位，在材料的选择上不合理；第二，水库的使用时间很长，在当时建坝时，经济条件和技术都达不到要求，不能进行准确设计，也不能对水库周边的环境地质情况进行勘探，这也是水库“先天不足”，而在后期的管理和养护中，没有将工作做到实处，各种生物孔穴的出现，都加重了拦水坝的渗漏。

（二）水库中的主坝墙不符合规定标准

在水库主坝墙的建设中，施工人员根据水库主坝结构，运用地质测量方法对主坝墙进行测量，检测结果是主坝墙不具有连续性，很难保证水库整体的稳定性，有的坝体高度也不能达到相关的标准，这都是主坝墙存在的安全隐患。

三、增强水库除险加固的措施

（一）进行有效的水库鉴定工作

根据国家颁布的《水库大坝安全鉴定办法》，在水库进行除险加固工作时要先进行鉴定。作为水库大坝的安全鉴定部门，要选派相关的专家开展有组织、有目的的鉴定工作，严格按照国家颁布的相关文件进行鉴定，根据水库的安全隐患类型，进行安全类别划分，在鉴定过程中，发现问题，能及时提出针对性的解决对策，促进水库建设工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）派专业人员进行隐患勘探

为了保证水利施工的顺利进展，设计施工方案时，相关人员必须加强监督，同时认真做好施工图纸复查工作，主要对图纸中的参数和施工方案的实效性进行审查，保证设计图纸和工程建立状况匹配后再进行施工。除此之外，除险加固设计方案的审查还可以节省施工成本，减少施工浪费，保证了施工建设质量。在水库的安全隐患处，要派专业的人员进行深入勘探，做到“对症下药”，将这些安全隐患进行彻底的根治。同时，还需要相关管理部门针对这些深藏性的安全隐患进行调研和研究，分析出现的原因，并找到相应解决的措施。

（三）除险加固要与水库的库容量进行综合分析

很多的水库在除险加固的方面没有考虑到水库的实际库容量，在夏季的汛期，只是单纯的降低水库的水位，但是有些水库的淤泥堆积严重，水库的调蓄能力根本得不到发挥，也会减少水库所能带来的经济效益。因此，要根据水库的情况，采取一些投资不大的新增补救措施，在水库的除险加固工作做到位、不出现安全隐患的情况下，增加水库的库容量，来提高水库所能带来的经济效益，这也是解决我国水资源短缺的一个好办法。

（四）除险加固要与综合利用管理相结合

这些病险水库，主要是因为在修建的时候，受当时的条件限制，在建成之后，经常会进行加固和维修，经过维修之后，大部分水库都加入了防汛调度系统、雨水情测报系统等装置，但是随着时间的推移，这些新加入的系统也很难再满足水库的实际需求。因此，在除险加固的过程中，要综合考虑多方面的因素，实现防汛调度系统的网络化，雨水情测报系统的自动化，来满足水库的发展需求。

（五）增强水库除险加固的科技含量

在水库的除险加固工作开始前，要对新的技术、新方法等新科技，要有所了解，同时也要考虑到水库的技术性和效益性。因此，在水库除险加固的过程中，可以多方面收集信息，提高除险加固工作的技术含量，并进行逐步推广，实现水库的技术经济效益。

（六）为水库除险加固工作提供足够的资金支持

由于水库的出险加固工作，是一个周期性长、资金投入大的工作过程，因此，在进行水库除险加固工作时，资金投入要注重公共投入，各级政府部门应该建立起专项的水库维修资金，同时，还可以在社会上建立多方位、多层次的社会投资渠道，增强水库除险加固工作的资金支持。

（七）水库的后期养护管理

水库的养护工作，首先，需要工作人员根据相关的规定，对水库的水位进行勘测，保证水库的水位是符合规定要求的，一般来说，水库的水位落降位差速度不能超过规定值，不然容易造成水库上游滑坡。经常要对水库的表面进行检查，一旦发现细微的裂缝、生物孔穴、雨水冲壑等，就要及时的进行养护维修，确保水库的各个坝体表面都是完好无损的。在进行水库养护工作时，不能在水库的库面停留船只，舰艇，也不能让舰艇在水库里高速的行驶，尽量保持水库的库坡的完整性，在水库的安全范围内，不进行任何有危险水库的行为，比如，挖土、爆破等行为，这些都会对水库带来影响。

结语：

水库作为水利工程的主要载体，它能有效促进国家经济的增长。水库的除险加固工作也显得至关重要，通过对目前水库除险加固工作中存在的问题进行分析，找出相应的解决措施，增强我国水库建设的安全性能，将水库所能产生的经济效益发挥到最大，把水库的危险系数降到最低，实现水库的良性发展，推动国家经济的快速发展。

参考文献：

[1]严祖文，魏迎奇，李维朝.水库除险加固技术方案关联分析与决策[J].中国水利水电科学研究院学报，2012，02：153-159.

[2]严祖文，魏迎奇，张国栋.病险水库除险加固现状分析及对策[J].水利水电技术，2015，10：76-79.

[3]徐伟.水库除险加固技术分析与养护管理[J].黑龙江科技信息，2014，35：380.

[4]徐洪强，王俊威，孙秀玲.水库主要除险加固工程施工技术管理[J].科技传播，2013，17：63+57.

论文作者:沈钱林

论文发表刊物:《防护工程》2018年第9期

论文发表时间:2018/9/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/334beaea21a54b804d53eb0b.html