# 水库大坝防渗墙施工技术研究论文_黄明富

云南建投第一水利水电建设有限公司

摘要：为保证水库大坝的长期安全运行，对水库大坝进行加固工程中防渗墙施工技术研究是该项目的重要环节，在对水库大坝加固期间，防渗墙施工技术是加固技术的关键要素，对加固效果、质量水平带来一定影响。然而，一直以来，因各环节因素限制，渗漏问题都缺乏妥善的解决方案，因此，这几年，在水库大坝加固期间的防渗墙施工技术都成为项目关注的焦点，以下就对水库大坝的防渗墙施工技术做了深入分析。

关键词：水库大坝；防渗墙；施工技术；质量

前言

如今，水库大坝工程各式各样，面临的问题也各有不同，最常见的就属渗透情况。渗透情况对工程整体运行有着较大影响，使得水库大坝无法发挥功效，还在另一方面对工程下游的居民安全造成极大威胁。其中，防渗墙技术的推行对水库大坝的稳固有重要作用，在科技的更新发展下，对水库大坝的工程质量和防渗墙施工性能也要求有更高的标准，所以，对水库大坝防渗墙技术的探究有着重要意义。

一、 工程简介

如目前我国水库大坝施工期间面临的问题有：①防水标准不符合国家水利项目施工要求，一些水库大坝防洪性能差，在遇到雨水天气，极易引起洪涝灾害；②在修建坝基和坝体时，由于成本因素，如采用的防渗材料不满足施工标准，对施工环节又缺乏必要的控制，使得渗漏问题在水利项目坝基和坝体中时有发生，从而对水利项目的正常运行引起极大不便；③部分水利项目修建时间久远，而年久失修，由于时间的推移，引起各式各样的安全问题出现。如此一来，对于社会及经济的发展，水库大坝就难以发挥出自身作用。所以，渗漏问题的解决对水库大坝施工质量有着重要影响。

有一处水库投入使用了多年，近期大坝有部分沉降的情况，钢筋混凝土板也存在开裂情况。通过查找相关的数据了解到，该水库的渗透量在120L/s。之前出现类似情况也做过维修，然而主坝体还是存在透水情况，就导致堤坝出现大面积的渗漏情况，排水廊部位最多，渗水量在20L/s。若是要处理漏水情况，就要在主坝体加固施工中，对混凝土墙进行施工优化，防渗墙的最大施工垂直高度在43米，通常有两个序列，槽段长度在6.6米，宽度保持在0.6米，总的槽段有25个插槽段，从而加强防渗墙的高度，使得高度保持在212米，顶轴线保持在160米，宽度保持在6米左右。

二、施工顺序

对于防渗墙施工期间，要考察年久失修的混凝土坝体，开挖导槽部分，在进行导墙的放置，安装导轨。接下来就是机械设施的配置，将配比好的泥浆进行插槽，对钻成槽实施冲击操作，在换浆期间进行清孔，再验收槽孔质量，最后展开帷幕灌浆操作，对导管实施预埋，再对钢筋笼进行安装，最后环节就是利用混凝土浇筑管道。

三、防渗墙施工技术

1.建设布局。对水库主坝顶部展开钻井操作，建立一个防渗墙施工平台，对平台上端200米处建立一个泥浆池装置，供以施工，对其他设备的安置，要结合工程运行情况来把握。

2.混凝土防渗墙的钻孔作业。一般在钻孔时，施工人员可选择直径为89毫米的砖头开展工作，尤其是在砖头放进粘性土中，工程人员要及时运用导管护住孔壁，在取砂成孔期间，要运用的设备是捞砂筒，接着就是把它钻入到黏土中。

在施工期间，钻孔必须是竖立状态，因此钻孔期间，要把握好孔斜规格。孔斜测量通常要分阶段开展，若是孔斜在偏差范围外，就要立即调整，重新扫孔。钻机和钻头要结合地基岩石的具体情况和项目要求，科学选择。如今应用较广泛的则是金刚石和硬质合金。并且，必须要素准确的定位钻机，立轴垂直，开孔空位偏差要小于10M。要明确的是，钻机钻孔在开展砂砾石层施工时，必须要选择性能优良的泥浆固壁或套管跟进法。

3.槽段清孔工作以及压水工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在钻孔之后，要立即用高压水流把残留物清理干净，持续冲洗，直到水清澈为止，冲洗期间要把岩层缝隙彻底清理。冲洗依据频率可分为群孔冲洗和单孔冲洗；依据方式可分为脉动冲洗、压力抽水冲洗和压力水连续冲洗。为了掌握岩层渗漏情况，与之前探测地质情况比较分析，我们可利用渗透情况分析出灌浆的浆液浓度，因此在各灌浆环节都要开展灌浆试验。压水试验通常是钻孔受到压力下，把水压到其他孔壁裂缝中，结合压水情况，对岩层渗透技术数据采取合理的计算。

4.锯槽法成墙技术

锯槽机在进行先导孔建设时，刀杆要设置合适的角度，在进行反复切割操作时，要结合施工选址情况保持匀速向前移动实施开槽任务。在排渣系统中把切割的土体从槽中清除，并且护壁时要采用泥浆。在进行塑性混凝土浇筑操作时，防护墙体的宽度保持在2～3cm之间。锯槽机的系统构造复杂，包括动力及传动系统、刀杆及支架加压系统等。在实施水利项目防渗墙施工期间，锯槽法有着高质高效、连续成槽、连续墙体的特性，还具备着高成墙深度，在施工期间适合黏土、砂土等。

5.浇筑混凝土的防渗墙

混凝土防渗技术推行时间较早，一般的就是对水工建筑物在透水地基中实施垂直防渗操作的方法之一。期施工流程多，要借助专业的造槽设施在大坝渗漏部位进行造槽，再清理孔口换浆处理。在造孔期间，孔内泥浆面一定要确保在导墙顶面下端30～50里面，槽孔嵌入基石的深度一定要符合设计标准，最后在4h内浇筑混凝土，混凝土一定要验收合格才能投入使用，如此就建造了一道混凝土墙体作防渗处理。到目前为止，混凝土防渗技术渐趋完善，然而因造槽设施比小型大坝要大，基于此，就不利于小型大坝施工操作。

6.防渗帷幕灌浆技术

通常就是在水利项目灌注施工期间采用粘土水泥浆混合浆液实施，因灌浆不能自行钻孔，所以在灌注时要进行打管灌浆、循环钻观法跟管灌浆和套阀式灌浆等开展工作。

四、混凝土防渗墙的质量控制

1.防渗墙孔的质量控制。在施工期间，要重视设备维护，确保设备的安全运行来减少机械事故的产生，因此在槽浇筑之后，要尽快施工。由于施工期间多少都会产生漏浆、渗浆的情况，所以浆站要持续供应，保证液体泥能一直供以施工。若是浆体出现渗漏，就要立即用防渗补充浆料进行填充堵塞，并采取施工保证槽孔中浆面要高于导向槽底部。堵漏的施工方法：粘土及木材或水泥等配合使用，条件允许的话，利用回填粘土材料。若是有意外塌孔情况，就要利用足够强度的低标号混凝土进行回填操作，在孔满足相应硬度后再施工操作。施工期间不能向槽中直接填水，避免泥浆比重不合理，若是孔壁淤泥压力过小，就会在塌孔时产生收缩情况。为了保证混配料和各材料要求，就要对成分充分检测。

2.混凝土是建筑材料的关键要素。混凝土在浇筑初期，务必要根据合理的配比展开拌和，最初的凝固时间是3～4小时。在浇筑施工后，我们要对混凝土进行严格分区，把混凝土展开分区浇灌，明确依据既定流程进行。在振捣施工时，振捣棒要加速振捣，缓慢拔出，确保混凝土的紧密性。混凝土的各种浇灌流程都要在混凝土凝固前操作，避免发生裂缝现象，压抹环节要分三步。混凝土浇筑期间要持续进行，不可间歇，若是发生突发状况，必须间歇，就应该马上进行应急措施，全方位确保混凝土的性能质量。混凝土浇筑流程完工之后，要把握好混凝土的表面温度和内部温度，控制好混凝土表温与大气温差。

五、结束语

防渗墙技术对于水库大坝防渗加固有重要作用，通过防渗测试了解到，渗漏情况得以遏制，表明混凝土防渗墙的防渗作用是很强的。发现坝体渗漏，我们就要纵观全局，合理分析，提出相应的解决办法和施工技术，科学施工，重视施工技术的质量管理，推动施工整体质量的发展。

参考文献：

[1] 周灿，刘美智，李中林，熊洁，熊启煜.混凝土防渗墙施工质量控制要点及事故预防[J].人民长江，2010（11）.

[2] 黄友富.水库坝基混凝土防渗墙施工质量控制[J].建设监理，2010（01）.

[3] 肖明.浅析水库防渗墙施工质量控制措施[期刊论文].城市建设理论研究，2011.

论文作者:黄明富

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第3期

论文发表时间:2018/5/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/338edf5cf5e676de0032c087.html